O P I S      T E C H N I C Z N Y

Do  projektu budowlanego  na  wykonanie: przebudowy  dróg gminnych

kl. „L” w ciągu komunikacyjnym   pomiędzy drogą powiatową

nr 2539W Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową

nr 2541W Łęg Starościński – Góry - Kurpiewskie.

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul .Gomulickiego 7/1 na zlecenie Urzędu Gminy Lelis w oparciu o :

- mapę  zasadniczą  terenu   do   celów projektowych   w  skali   1 : 500,

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjno - wysokościowe   pasa  drogowego wykonane

przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej   i  zagospodarowania  pasa  drogowego,

- istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych,

- decyzji środowiskowej o nr ROŚ.6136a-1/10 wydanej dnia 1.09.2010 r.

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową  polegająca na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej dróg  gminnych, przebiegających od msc. Łęg Przedmiejski do msc. Łęg Starościński w km 0+000,00 – 5+982,00 na działkach będących w posiadaniu Gminy Lelis:

- działki o nr ewid. geodezyjnej (obręb Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis): 296, 530/4, 305/1, 761/1, 751, 733/1, 734/1, 479, 463, 556, 541/4, 244, 230, 289, 209, 566, 683.

- działki o nr ewid. geodezyjnej (obręb Łęg Starościński, Gmina Lelis): 1815, 913/1, 1785, 915/1, 1786/1, 1874.

# CEL    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu  szczegółowego określenia: przebiegu jezdni bitumicznej  w istniejącym  pasie  drogowym, sposobu wykonania przebudowy nawierzchni  bitumicznej  oraz  ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego i poziomego po  przebudowie.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza jest niezbędna dla uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów oraz stanowi podstawę dla przeprowadzenia przetargu publicznego  na wykonanie robót przebudowy nawierzchni  drogi.

- Dokumentacja  projektowa  przebudowy  nawierzchni  dróg  obejmuje   w  szczególności :

- projekt  budowlany  przebudowy  nawierzchni  drogi  w  istniejącym  pasie drogowym,

- ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego,

- przedmiary   robót  do  wykonania,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót,

- kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  zakresu  robót   przebudowy,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- ustalenie  sposobu  odwodnienia  nawierzchni  drogi,

- ustalenie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  po  przebudowie.

# STAN  ISTNIEJĄCY

Drogi objęte opracowaniem mają charakter klasy L (lokalne) i służą  obsłudze  komunikacyjnej  rozproszonej   zabudowy  typu  wiejskiego. Jednocześnie  spełnia funkcję  drogi dojazdowej  do  terenów  użytkowanych  rolniczo,  tj.  łąk i pól. Łączna długość dróg wynosi 5982 m.

Obecnie drogi objęte opracowaniem mają nawierzchnię bitumiczną w km 0+000,00 – 5+493,50 o szerokości  3,50 m, w km 5+493,50 – 5+982,00 o szerokości  4,00 m, a korona drogi od 5,50 do 6,00 m  i wydzielona jest, skarpami   nasypów  lub  granicami  upraw  rolniczych  oraz  ogrodzeniami  nieruchomości  zabudowanych.

Warunki wodno-gruntowe, na całym odcinku projektowanej trasy, można uznać jako dobre, ze względu na brak występowania przełomów. Świadczy to o występowaniu gruntu niewysadzinowego pod konstrukcją ist. jezdni. Z oględzin wynika, że na trasie przeważają piaski drobne i średnie.

Badanie stanu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni przeprowadzono sposobem oględzin występujących uszkodzeń i odsłonięcia układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz na podstawie wiedzy w zakresie technologii wykonania nawierzchni w poprzednich okresach przebudowy dróg  gminnych.

Wizualna ocena stanu nawierzchni wykazała drobne uszkodzenia w postaci spękań siatkowych będących wynikiem niedostatecznej nośności konstrukcji jezdni oraz spękania poprzeczne regularne, których przyczyną są spękania odbite od podbudowy gruntowo-cementowej.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie  w  skali   1: 10000  (rysunek  nr 1).

- PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DROGI

- W planie sytuacyjnym – projekt zagospodarowania terenu

Przebieg projektowanej do przebudowy  drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym   na  mapie  zasadniczej  do  celów  projektowych  w  skali  1: 000   (rys. nr 2 ).

Początek opracowania odcinka przyjęto w km 0+000,00 na krawędzi  drogi powiatowej Nr 2539W a początek robót ustalono w km 0+004,50. Koniec opracowania przyjęto  w km  5+982,00 na krawędzi   drogi powiatowej Nr 2541W.

Na włączeniu z drogą powiatową Nr 2539W zaprojektowano odcinek o długości 20 mb o szerokości jezdni – 6,00 m. Dowiązując się do istniejącej jezdni bitumicznej obramowanej krawężnikami betonowymi oraz do ist. chodników bitumicznych z lewej i prawej strony jezdni.  Na dalszym odcinku proj. drogi (km 0+030,00 – 5+982,00) szerokość jezdni stała – 5,00 m.

W km 0+004,50 – 1+025,00 z lewej strony jezdni zaprojektowano bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,00 m.

W celu uzyskania projektowanej szerokości jezdni – 5,00 m przewidziano poszerzenia wzdłuż całej trasy. Szerokość poszerzeń zależna od geometrii wpisanej osi wg rys. nr 2 i rys. nr 3.

Na całym odcinku zaprojektowano zjazdy żwirowe zapewniające dojazd do działek przyległych do pasa drogowego.

Na drogi boczne będące własnością gminy Lelis przewidziano wykonanie zjazdów bitumicznych.

Wzdłuż trasy zlokalizowano zatoki autobusowe o nawierzchni bitumicznej obramowanej krawężnikiem betonowym 15x30 cm. Przy zatokach umieszczono również rampy dla pieszych z kostki betonowej. Parametry zatok i ramp wg rys. nr 2 i rys. nr 3.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy L  o podanych niżej wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości, przebiegu pasa drogowego oraz

warunków  terenowych.

- Projektowane  parametry   drogi:

- drogi  gminne  klasy „L”( lokalne)

- szerokość projektowana korony drogi – od 6,50 m,do 9,50 m

- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 0,75 – 2,00  m,

- jezdnia bitumiczna o szerokości – 5,00 m

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  - KR 2,

- obciążenie osi obliczeniowej  -  80 kN,

- przekrój szlakowy,

- odwodnienie  powierzchniowe.

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych zawiera   opis  na   rysunku  nr  2.

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny dróg oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni po przebudowie przedstawiono i  opisano   na rysunku nr 3.

2.1. Zaprojektowano   następujące   parametry   przekroju  normalnego:

- w km 0+004,50 – 0+030,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 6,00  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości od  0,75 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,00 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%

- korona  drogi  o  szerokości –   9,50 m.

- w km 0+030,00 – 1+025,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 5,00  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości od  0,75 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 2,00 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%

- korona  drogi  o  szerokości –   8,50 m.

- w km  1+025,00 – 5+493,50

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 5,00  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości od  1,00 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- korona  drogi  o  szerokości –   7,00 m.

- w km 5+493,50 – 5+982,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 5,00  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza obustronne o szerokości od  0,75 m  ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- korona  drogi  o  szerokości –   6,50 m.

2.2.  Konstrukcja   proj. nawierzchni jezdni, poszerzeń, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów,

poboczy, zatok autobusowych oraz ramp dla pieszych przy zatokach

- konstrukcja jezdni w km 0+004,50 – 1+025,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość  warstwy  ścieralnej –  5,00 m i 6,00 m na włączeniu z drogą powiatową),

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość  warstwy  wiążąco-profilującej –  5,10 m i 6,10 m na włączeniu z drogą powiatową),

- projektowana  warstwa  profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  od 3 cm do 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (przybliżona szerokość  warstwy  profilującej –  3,15 m).

- istniejąca konstrukcja jezdni (szerokość – 3,50 m)

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- konstrukcja jezdni w km 1+025,00 – 5+982,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość  warstwy  ścieralnej –  5,00 m i 6,00 m na włączeniu z drogą powiatową),

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość  warstwy  wiążąco-profilującej –  5,10 m i 6,10 m na włączeniu z drogą powiatową),

- istniejąca konstrukcja jezdni (szerokość – od 3,50 m do 4,00 m)

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- konstrukcja poszerzeń w km 0+004,50 – 5+982,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2 i rys. nr 3)

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2 i rys. nr 3)

- warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm o gr. 20 cm zagęszczanego mechanicznie,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego  w km 0+004,50 – 1+025,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość – 2,00 m)

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość – 2,00 m)

- warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm o gr. 15 cm zagęszczanego mechanicznie,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- konstrukcja zjazdów bitumicznych na drogi boczne w km 0+004,50 – 5+982,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2 )

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2)

- warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm o gr. 20 cm zagęszczanego mechanicznie,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

UWAGA:

Zjazdy zlokalizowane w ciągu pieszo-rowyrowym wykonać o takiej samej konstrukcji jak ciąg.

- konstrukcja zatok autobusowych w km 0+004,50 – 5+982,00

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2 )

- projektowana  warstwa  wiążąco-profilująca  z  betonu  asfaltowego na obciążenie ruchem KR 2 o grubości –  3 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm , asfalt D 50/70  według PN – S – 96025 (szerokość zmienna wg rys. nr 2)

- warstwa podbudowy z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm o gr. 20 cm zagęszczanego mechanicznie,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1 (dobre  warunki  gruntowo-wodne)

- konstrukcja ramp dla pieszych przy zatokach autobusowych

- warstwa ścieralna z kostki bet. Grub. – 6 cm

- podsypka piaskowa 0/2 mm grubości – 5 cm

- w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,50 mm grubości – 10 cm zag. mech.

- podłoże, grunt rodzimy G

Projektowany chodnik  w obramowaniu z obrzeża betonowego 8x30 cm ba ławie żwirowej z oporem gruntowym.

- konstrukcja  zjazdów indywidualnych

- warstwa kruszywa naturalnego 0/31,50 mm o grubości 15 cm zagęszczanego mech.

- podłoże, grunt rodzimy G

- konstrukcja  poboczy

- warstwa kruszywa naturalnego 0/31,50 mm o grubości 10-15 cm zagęszczanego mech.

- podłoże, grunt rodzimy G

- konstrukcja  poboczy na dojazdach do moztu

- warstwa z destruktu grub. 10 cm

- podłoże, grunt rodzimy G

- Profil podłużny

Przewidziano  ukształtowanie  profilu  podłużnego  niwelety  drogi  w  dostosowaniu  do ukształtowania  wysokościowego jezdni istniejącej z  uwzględnieniem projektowanej nakładki bitumicznej. Istniejące  rzędne nawierzchni jezdni oraz projektowane rzędne niwelety przedstawiono na rysunku nr 4.

- Odwodnienie drogi

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni i poboczy do nowoprojektowanych lub odtworzonych istniejących rowów trapezowych i trójkątnych, mających charakter rowów wsiąkowych.

- Projektowane przepusty

W km 3+013,80 przewidziano przebudowę istniejącego przepustu z kręgów betonowych śr. 80 cm,         L= 10 m na przepust z rur PEHD śr. 100 cm, L= 10 m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi.

W km 5+355,00 przewidziano przebudowę istniejącego przepustu z kręgów betonowych śr. 80 cm,

L= 8,50 m na przepust z rur PEHD śr. 100 cm, L= 8,50 m wraz ze ściankami czołowymi betonowymi.

Po wykonaniu proj. przepustów należy odtworzyć konstrukcję jezdni w następujący sposób:

- wykonać zasypkę z gruntu przepuszczalnego zagęszczanego mechanicznie

- wykonać w-wę podbudowy z m. kr. łamanego fr. 0/31,50 mm grub. 20 cm zag. mech.

- wykonać w-wę wiążąco-profilującą z BA 0/12,80 mm grub. 3 cm

- wykonać w-wę ścieralną z BA 0/12,80 mm grub. 3 cm

5. Roboty  ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw konstrukcyjnych jezdni na odcinku w km 0+004,50 – 1+025,00  proj. drogi należy wykonać koryto o średniej głębokości 15 cm na szerokości 2,00 m pod proj. podbudowę ciągu pieszo-rowerowego oraz koryto o głębokości 20 cm z prawej strony pod proj. poszerzenie jezdni (szerokość koryta – 1,50 m).

W km 1+025,00 – 5+982,00 należy wykonać korytowanie po obu stronach istniejącej jezdni pod projektowane warstwy konstrukcyjne poszerzenia (głębokość koryta – 20 cm, szerokość zmienna wg rys. nr 2 i rys. nr 3).

Wzdłuż trasy zaprojektowano zjazdy bitumiczne pod które należy wykonać koryto o głebokości 20 cm.

Koryto pod projektowane konstrukcje należy odpowiednio wyprofilować zgodnie z założonymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęścić.

Przewidziano również  miejscowe poszerzenie korpusu drogi  w celu uzyskania projektowanej szerokości korony drogi. Będzie się to wiązało z częściowym zasypaniem ist. rowów odwodnienia, uzupełnieniem skarpy nasypu i dokładnym zagęszczeniem.

- ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: sieć wodociągowa, sieć gazowa,  kable telefoniczne, kable energetyczne, słupy napowietrznych linii energetycznych oraz słupy telefoniczne.  Przebudowie podlega słupek telefoniczny kablowy, który koliduje z proj. jezdnią bitumiczną. W ramach przebudowy słupka należy również przełożyć w pas pobocza ist. kabel telefoniczny o łącznej długości 21 m.  Przewidziano także regulację  wysokościową skrzynek  zasuw wodociągowych i gazowych do proj. rzędnych jezdni i poboczy.

- URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Na dojazdach do mostu zaprojektowano bariery energochłonne bezprzekładkowe SP-05 o łącznej długości 288 m. Przewidziano również ustawienie barierek ochronnych typu olsztyńskiego nad wlotem i wylotem projektowanych przepustów, łączna długość barierek – 24 m (lokalizacja wg rys. nr 2).

- STAŁA   ORGANIZACJA   RUCHU

Stała organizacja ruchu nie jest przedmiotem tego opracowania. Zostanie sporządzona jako oddzielna dokumentacja.

- OPIS   TECHNOLOGII   PRZEBUDOWY   NAWIERZCHNI   DROGI

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich ilości   przedstawiono w przedmiarze robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych określających wymagania przy  wykonaniu przebudowy  i odbiorze  robót . Zakres robót oraz szczegółowe SST zamieszczono w załączniku nr 1.

….....................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót - zał. nr 1

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny - rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2.1 – 2.8

- Przekroje normalne i opis konstrukcji - rys. nr 3

- Projektowane przepusty – rys. nr 4.1 – 4.2