Opis techniczny

do projektu budowlanego

przebudowy drogi gminnej Nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski

I. Dane ogólne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa drogi gminnej Nr 250615W  w msc. Łęg Przedmiejski

2. Nazwa opracowania

„Przebudowa drogi gminnej Nr 250615W  w msc. Łęg Przedmiejski „

3. Lokalizacja Inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, pow. Ostrołęcki, woj. Mazowieckie, na działkach nr ewid. geod.:

204/3, 316/1, 280/1, 318/1, 317/1, 319/1, 281/1, 320/1, 321/1, 209, 282/1, 322/1,  323/1, 324/1, 284/7, 325/4, 325/3, 326, 328/1, 266/1, 330/1, 335/1, 288/1.

4. Inwestor

Inwestorem jest:

Gmina Lelis

ul. Szkolna 37

07-402 Lelis.

5.  Jednostka projektująca

„DiM PROJEKT” Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Dróg i Mostów,

mgr inż. Leszek Chmielewski,

ul. J. Wybickiego 20,

07-410 Ostrołęka.

6.  Podstawa Opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- wycinki map zasadniczych w skali 1:500 które zaktualizował do celów projektowych geodeta uprawniony Wanda Biedrzycka

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- Inwentaryzacja stanu istniejącego  drogi gminnej o nawierzchni żwirowej,

- uzgodnienia  z  Inwestorem,

- opinie i uzgodnienia pozyskane w trakcie opracowania

7.  Cel opracowania

Opracowanie niniejsze posłuży Inwestorowi do  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  przebudowy drogi gminnej Nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski   oraz  do  przeprowadzenia  procedury  przetargu publicznego  na  wyłonienie  wykonawcy robót przebudowy w/w drogi.

II. Stan Istniejący.

## Istniejące zagospodarowanie terenu.

Droga gminna  na odcinku objętym opracowaniem przebiega  wzdłuż  istniejącej  zabudowy po śladzie istniejącej drogi o naw.  żwirowej. Dostęp do drogi poprzez zjazdy gruntowo-żwirowe. Odwodnienie jezdni poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych w przyległy teren.

## Istniejąca infrastruktura terenu.

W rejonie projektowanej przebudowy  drogi  występują następujące  sieci  uzbrojenia  technicznego:

- wodociąg z przyłączeniami do budynków,

- kanalizacja sanitarna z przyłączeniami do budynków

- linia napowietrzna energetyczna

## Warunki gruntowo – wodne

Obiekt zaklasyfikowano do I kategorii Geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne ustalono metodą C wg PN 80/B 02030  Nośność gruntu zalegającego w podłożu zaklasyfikowano do grupy nośności G1. Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.

Opinia   geotechniczna  dla  warunków  posadowienia  obiektu:

Na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 kwietnia  2012 r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów  budowlanych ( Dz.U.  z  2012 r. , poz. 463)  ustalono:

1.Projektowany  obiekt (droga) zaliczyć  do I- pierwszej  kategorii  geotechnicznej, która  obejmuje  posadowienie  niewielkich  obiektów  budowlanych , o statycznie  wyznaczalnych  schemacie  obliczeniowym w prostych  warunkach  gruntowych  takich  jak,  np. wykopy do głębokości – 1,20 m  i  nasypy budowlane  do  wysokości

– 3,0 m wykonywane  w  szczególności  przy  budowie  drów, pracach drenażowych  oraz  układaniu  rurociągów,

2. Warunki  gruntowe  określa  się  jako  - proste, tj.  w  podłożu  zalegają  grunty  rodzime , jednorodne  genetycznie i  litologicznie  w  układzie  poziomym  bez  nasypów  niekontrolowanych i  bez  występowania niekorzystnych  zjawisk  geologicznych  w  dobrych  warunkach  wodnych- poziom  wody  gruntowej  poniżej 1,00 m  od  poziomu  terenu.

3. Na  podstawie  wykonanych  odkrywek – przekopów  w  gruncie  podłoża  i  analizy  makroskopowej  określono,  że  w  podłożu   zalegają   grunty  przepuszczalne, tj. piaski  drobne i średnie w  dobrych  warunkach  wodnych, dlatego  podłoże  zakwalifikowano  do  grupy  nośności – G1  według  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  dróg.

III. Rozwiązania Projektowe

## Parametry techniczne przyjęte do projektowania dróg.

- Klasa techniczna drogi „D” (dojazdowa),

- Kategoria drogi  – droga gminna,

- Kategoria obciążenia ruchem – KR-1 ,

- Prędkość projektowa poza terenem zabudowy– Vp = 40km/h,

- Prędkość projektowa w terenie zabudowy– Vp = 30km/h

- Szerokość jezdni – 4,50m

- Szerokość poboczy – 1,00m

- Liczba jezdni × ilość pasów ruchu– 1×2,

### Trasa

Projektowany przebiegi tras przebudowywanej drogi gminnej pokrywa się  z istniejącym śladem drogi. Oś przebudowywanej drogi  zaprojektowano w  odcinkach  prostych  z  wpisaniem  w  załamania  łuków  kołowych. Lokalizację  wierzchołków  załamań  wraz  z  parametrami  łuków  opisano  i  pokazano  na  rysunku  nr 2.( projekt. zagospodarowanie  terenu ).

### 3.Geometria.

Tyczenie geometrii krawędzi jezdni  oraz zjazdów oparto na domiarach do projektowanej osi drogi i opisano wartościami kilometrażu osi jezdni . Wartość domiaru przedstawiono na przekrojach normalnych oraz na projekcie zagospodarowania terenu.

### Skrzyżowania i zjazdy

W ciągu projektowanego do przebudowy odcinka drogi gminnej  występują

dwa skrzyżowania z drogami gminnymi.

### Rozwiązanie wysokościowe.

Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe jezdni  drogi  stanowi  przeprofilowanie podłużne i poprzeczne  istniejącego  profilu podłużnego  nawierzchni  żwirowej z uwzględnieniem  podniesienia  niwelety  o  projektowane  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  jezdni bitumicznej. Ukształtowanie wysokościowe jezdni przedstawiono na rys. nr 4 – profil podłużny.

#### pochylenie poprzeczne w układzie dwustronnym – 2,0%,

#### pochylenie poprzeczne na łukach  – jednostronna – 3,0% - 5,0% (wg rys. nr 2),

#### pochylenie poprzeczne pobocza – 4%,

Skarpy nasypów oraz wykopów, a także końce zjazdów na teren działek przyległych i na drogi boczne należy powiązać z istniejącym terenem.

### Przekroje normalne.

#### -   lewostronny pas zieleni lub rów,

#### lewostronne pobocze o szer. 1,00m

#### jezdnia o szer. 4,50 m,

#### prawostronne pobocze o szer.  1,00 m,

#### prawostronny pas zieleni lub rów.

### Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Przy projektowaniu konstrukcji wykorzystano konstrukcje przedstawione 
w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Załącznik nr 5.

### Konstrukcja nawierzchni jezdni

### w km 0+000,00-0+140,00 i 0+260,00-0+832,00

### - Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S, asfalt D 50/70

### - Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11W, asfalt D 50/70

### - Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 15cm,

### - Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 10cm,

- Podłoże: grunt rodzimy, typ nośności – G1

### Konstrukcja nawierzchni jezdni

### w km 0+140,00 - 0+260,00

### - Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S, asfalt D 50/70

### - Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11W, asfalt D 50/70

### - Projektowana górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 20cm,

### - Projektowana dolna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 10cm,

- Podłoże: grunt rodzimy, typ nośności – G1

### Pobocze

### - Projektowane nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm o grubości 10 cm, wraz z profilowanie spadków i zagęszczeniem.

### Konstrukcja nawierzchni zjazdów

### - Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 10cm,

- Podłoże: grunt rodzimy, typ nośności – G1

### Konstrukcja zjazdów bitumicznych do działek i na drogi boczne

### - Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11S, asfalt D 50/70

### - Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, na obciążenie ruchem KR  1 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2 ( 2010 ), AC 11W, asfalt D 50/70

### - Projektowana  warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 20cm,

- Podłoże: grunt rodzimy, typ nośności – G1

### Konstrukcja nawierzchni odcinków przejściowych

### - Projektowana nawierzchnia z mieszanki kruszywa łamanego fr. 0/31,50mm zagęszczanego mechanicznie o grubości 10cm,

- Podłoże: grunt rodzimy, typ nośności – G1

### Odwodnienie.

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych kontrolowany za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do projektowanych rowów lub w przylegający teren.

### Kolizje.

Proj. droga nie koliduje z żadnymi sieciami uzbrojenia technicznego terenu.

Skrzynki zasuw wodociągowych zlokalizowanych w jezdni, zjazdach i poboczach podlegają regulacji  wysokościowej.

  - Organizacja ruchu

Projekt  stałej  organizacji  ruchu , tj. oznakowania  pionowego dróg po  wykonaniu  przebudowy  stanowi  odrębne  opracowanie  projektowe.

### Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie istniejącego  ogrodzenia w pasie drogowym oraz usunięcie krzaków zarośli oraz drzew porastających pas drogowy. Na włączeniu do drogi gminnej w km 0+832,00 – 0+838,00 należy wykonać frezowanie korekcyjne w celu połączenia się z istniejącą nawierzchnią bitumiczną.

IV.  Zestawienie powierzchni

| lp | Opis | jedn. miary | wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jezdnia bitumiczna | m2 | 3798 |
| 2 | Pobocze z kr. łamanego | m2 | 1716 |
| 3 | Zjazdy bitumiczne | m2 | 184 |
| 4 | Zjazdy z kr. łamanego | m2 | 223 |
| 5 | Odcinek przejściowy | m2 | 90 |

Szczegółowe zestawienie powierzchni podano w przedmiarze robót.

V. Zajętość terenu

Projektowana   przebudowa odcinka  drogi gminnej zlokalizowana jest  na działkach położonych  w miejscowości Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, pow. Ostrołęcki, woj. Mazowieckie, o  następujących numerach ewid. geodezyjnej:

204/3, 316/1, 280/1, 318/1, 317/1, 319/1, 281/1, 320/1, 321/1, 209, 282/1, 322/1,  323/1, 324/1, 284/7, 325/4, 325/3, 326, 328/1, 266/1, 330/1, 335/1, 288/1.

VI. Informacja o ochronie terenu

Teren na którym zlokalizowana jest  przebudowa  drogi gminnej nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie na mocy przepisów ustawy „O ochronie przyrody”.

VII. Informacja o zagrożeniach dla środowiska.

Z uwagi na charakter oraz rozmiar robót przebudowy drogi nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko naturalne w fazie przebudowy oraz pogorszenia warunków higieniczno-sanitarnych przyszłych użytkowników obiektu po wykonaniu przebudowy.  Z  uwagi  na  długość  odcinków  przebudowy  dróg, który  wynosi  łącznie  z  odcinkami  przejściowymi – 838mb  nie  jest  wymagana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  inwestycji.

…………………………………………….

opracował