INFORMACJA  DO  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA

Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej Nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie   z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r.( Dz. U. z  10. 07. 2003). Przebudowa drogi nie  stwarza    szczególnego   zagrożenia  dla pracowników  wykonawcy  i  osób  postronnych przy  przestrzeganiu   zasad  ujętych w powszechnie  obowiązujących  przepisach   bhp.

Zakres robót    do  wykonania

Roboty drogowe, kolejność realizacji

- prace   pomiarowe

- roboty ziemne - wykopy, usunięcie  warstwy  humusu,  nasypy

- roboty rozbiórkowe

- profilowanie i zagęszczanie podłoża

- wykonanie  nawierzchni jezdni

- wykonanie poboczy

- wykonanie nawierzchni zjazdów

- wycinka krzaków i zarośli

- wykonanie oznakowania pionowego

WYKAZ ELEMENTÓW, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA                            I ZDROWIA LUDZI:

Zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa mogą stwarzać:

  - Roboty ziemne w zbliżeniu z sieciami podziemnymi,

  - Wykonywanie podbudowy

  - Wykonywanie warstw bitumicznych

PRZEWIDYWANIE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  BUDOWLANYCH

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą spowodować :

- roboty montażowe i demontażowe wykonywane w pobliżu uzbrojenia podziemnego,

- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu,

- roboty związane z wykonaniem  elementów  konstrukcyjnych.

Nie wystąpią roboty z użyciem materiałów wybuchowych. Roboty nie mogą być prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze względu na technologię robót drogowych).

Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas przedmiotowych  robót budowlanych to:

1)zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów                                  ( skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),

2) środki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejeżdżające samochody i  maszyny),

3)nadmierny hałas ( przy zagęszczaniu   wykopów ),

4)drgania i wibracje ( przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów),

5)prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,

Sposób instruktażu pracowników

1.przeprowadzenie szkolenia wstępnego na stanowiskach pracy  i udokumentowanie ich

w dzienniku szkoleń,

2.prowadzenie instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót               i jego udokumentowanie z określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej przed skutkami tych zagrożeń.

3.stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

4.wykaz osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej:

majster budowy, kierownik robót.

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na poprawę stanu bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych będą:

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia,

- zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTACJI BUDOWY I DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH EKSPLOATACJI  MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych:

1.dziennik budowy – w biurze kierownika budowy,

2.dokumentacja techniczna j.w.,

3.dokumentacja budowy w zakresie BHP,

4.dokumentacja szkoleń wstępnych na stanowisku pracy – w biurze kierownika budowy,

5.dokumentacja szkoleń podstawowych i okresowych – w siedzibie firmy,

6.dokumentacja dotycząca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu – w biurze kierownika budowy,

7.protokoły z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie –            w biurze kierownika budowy.

Szczegółowy instruktaż BHP w okresie prowadzenia robót, jak również stosowne – okresowe- szkolenia pracowników w zakresie obowiązków i zagrożeń mogących wystąpić na budowie, przeprowadzi Kierownik robót i wpisze do Dziennika szkoleń.

Opracował;