OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont dachu i wymiana pokrycia budynku wraz z odwodnieniem Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Olszewka gm. Lelis.

Zakresem opracowania objęto:

1.   Wymiana pokrycia  dachowego na budynku starej remizy

- demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych

- wykonanie izolacji z folii izolacyjnej o przepuszczalności dyfuzyjnej powyżej

3000 g/m2/24h

- ołacenie połaci dachowych kontrłatami 3x4 cm z tarcicy nasyconej

- ołacenie połaci dachowych łatami 4x5 cm z tarcicy nasyconej

- wykonanie pokrycia z blachy powlekanej trapezowej

- wymiana obróbek blacharskich z blachy powlekanej dachówkowej

2.    Wymiana systemu odwodnienia budynku z blachy powlekanej - system 150/120 mm

3.    Wywóz gruzu z terenu budowy

4.    Odbudowa instalacji odgromowej na dachu

5.    Wymiana pokrycia na daszku nad wejściem do budynku

6.    Inne roboty wynikające z technologii wykonania robót

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

CPV-45 000 000-7 Roboty budowlane

CPV-45 100 000-8, 45-453 000-7 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

CPV 45 262 660-5 (usuwanie azbestu)

CPV-45 422 000-1 Roboty ciesielskie

CPV-45 261 000-4 Roboty dekarskie i blacharskie

CPV-45 320 000-6 Roboty izolacyjne

CPV-45 410 000-4 Roboty tynkarskie

CPV-45 421 160-3 Roboty ślusarko-kowalskie

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i

wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (IV kw. 2012), uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

Data wykonania listopad 2013r