..............................................................

................................................................

................................................................

# Kosztorys

Opis kosztorysu:

Droga gminna nr 2819010 od drogi powiatowej nr 28145 (Ostrołęka- Durlasy)- Siemnocha- Szwendrowy Most od km 0+000,00 do km  0+2886,00

Wartość kosztorysu:

Słownie:

| Lp. | Nr SST | Poz. | Opis | Jed. m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Roboty Przygotowawcze ..................... |
| 1 | 01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 2,886+6x20,00=3,006 plus operat geodezyjny | km | 3,006 |  |  |
| 04 Podbudowy ..................... |
| 2 | 04.01.01 | 12 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr. kat. III, głębok. koryta 20 cm+ zjazdy i poszerzenia | m2 | 2805,95 |  |  |
| 3 | 04.02.02 | 31 | Warstwa geowłókniny w podłożu warstwy ścieralnej na złączeniu z poszerzeniem | m2 | 3552 |  |  |
| 4 | 04.03.01 | 22 | Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową geowłókninę i podbudowę na poszerzeniach | m2 | 3552 |  |  |
| 5 | 04.04.01 | 23 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna gr. w-wy 11-15 cm | m2 | 2405,47 |  |  |
| 6 | 04.04.01 | 24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa górna gr. w-wy 20 cm | m2 | 2808 |  |  |
| 7 | 04.04.02 | 24 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, w-wa górna gr. w-wy 18cm | m2 | 2805,95 |  |  |
| 8 | 04.05.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. w-wy 15 cm | m2 | 4953,55 |  |  |
| 9 | 04.05.01 | 11 | Wykonanie podbudowy mieszankami mineralno- bitumicznymi na poszerzeniach i zjazdach | T | 140,29 |  |  |
| 05 Nawierzchnie ...................... |
| 10 | 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm | m2 | 13069,2 |  |  |
| 11 | 05.03.11 | 31 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: śr. gr. w-wy 3 cm | m2 | 60 |  |  |
| 06 Roboty wykończeniowe ..................... |
| 12 | 06.03.01 | 31 | Uzupełnienie poboczy pospółką obustronnie w-wa gr. 10 cm | m2 | 6048 |  |  |
| 07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ..................... |
| 13 | 07.02.01 | 11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt | 25 |  |  |
| 8 | 07.05.01 | 11 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych- bezprzekładkowych | m | 16 |  |  |
| RAZEM: VAT %: WARTOŚĆ z VAT: Słownie: |