..............................................................

................................................................

................................................................

# Kosztorys

Opis kosztorysu:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski od km 0+000,00 do km  0+530,00

Wartość kosztorysu:

Słownie:

| Lp. | Nr SST | Poz. | Opis | Jed. m. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Roboty Przygotowawcze ..................... |
| 1 | 01.01.01 | 11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 0,53 |  |  |
| 04 Podbudowy ..................... |
| 2 | 04.01.01 | 11 | Wykonanie koryta mechanicznie poprzez profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. III, profilowanie nawierzchni żużlowej | m2 | 2385 |  |  |
| 3 | 04.04.01 | 11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, w-wa dolna gr. w-wy 20 cm | m2 | 2332 |  |  |
| 4 | 04.05.01 | 12 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. w-wy 15 cm, Rw28=2,5-5,0 MPa | m2 | 2279 |  |  |
| 05 Nawierzchnie ...................... |
| 5 | 05.03.05 | 26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 w-wa ścieralna, gr. w-wy 4 cm | m2 | 2120 |  |  |
| 06 Roboty wykończeniowe ..................... |
| 6 | 06.03.01 | 31 | Uzupełnienie poboczy pospółką obustronnie w-wa gr. 10 cm | m2 | 1060 |  |  |
| 07 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu ..................... |
| 7 | 07.02.01 | 11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt | 3 |  |  |
| RAZEM: VAT %: WARTOŚĆ z VAT: Słownie: |