O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT NAWIERZCHNI

DROGI GMINNEJ NR 2819017 OD DROGI POWIATOWEJ

ŁODZISKA – LELIS – GĄSKI  W MSC.  DĄBRÓWKA

NA ODCINKU W KM 0+000,00 – 1+000,00

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul .Gomulickiego 7/1 na zlecenie  Gminy Lelis w oparciu o:

- projekt techniczny  przebudowy drogi gminnej z 2005 r.

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjne nawierzchni jezdni wykonane  przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej  jezdni oraz istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych.

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie remontu  istniejącej jezdni bitumicznej  drogi gminnej Nr 2819017 w km 0+000,00 – 1+331,00. Remont jezdni bitumicznej dotyczy odcinka drogi zlokalizowanego w km 0+000,00 – 1+000,00.

# CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w celu  szczegółowego określenia sposobu wykonania remontu, zastosowanej technologii oraz zakresu robót remontowych.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza stanowi podstawę dla Inwestora do przeprowadzenia przetargu publicznego  na wykonanie robót remontowych  na łącznej powierzchni 4050 m2 (1000 mb x 4,05 m = 4050 m2)

- Dokumentacja  projektowa  remontu    drogi  obejmuje   w  szczególności :

- projekt  wykonawczy  remontu  nawierzchni  bitumicznej jezdni drogi,

- przedmiar   robót  do  wykonania,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót remontowych,

- kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  zakresu  robót remontowych,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- ustalenie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  po  remoncie,

# STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej Nr 2819017 od drogi powiatowej: Łodziska – Lelis – Gąski w msc. Dąbrówka.  Jest to droga dojazdowa do terenów użytkowanych rolniczo, tj. łąk, pól i terenów leśnych położonych wzdłuż drogi oraz umożliwia połączenie komunikacyjne do drogi powiatowej wyżej wymienionej.

Obecnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi wymaga  remontu na  odcinka w km 0+000,00 – 1+000,00. Jezdnia w tym obszarze wykazuje liczne spękania siatkowe powstałe w okresie eksploatacji drogi po jej przebudowie w 2005 r. do chwili obecnej.

Istniejące parametry drogi:

  - szerokość korony drogi – 6,00 m

  - pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 1,00 m,

  - jezdnia bitumiczna o spadku daszkowycm 2%  szerokości – 4,05 m,

  - prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h,

  - kategoria obciążenia ruchem – KR 1-2,

  - obciążenie osi obliczeniowej – 80 kN,

  - przekrój szlakowy na całym odcinku,

  - odwodnienie powierzchniowe.

Istniejąca konstrukcja drogi w km 0+000,00 – 1+000,00:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR 1-2 o grubości – 4 cm

  - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem – grub. 15 cm,

  - podłoże: grunt rodzimy typ nośności G1.

V. PROJEKTOWANY  ZAKRES  I OPIS TECHNOLOGII REMONTU  DROGI

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej drogi obejmował będzie odcinek jezdni bitumicznej o długości 1000 mb w km 0+000,00 – 1+000,00 i szerokości 4,05 m.

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej jezdni obejmuje wykonanie następujących prac:

wykonanie remontu cząstkowego przez uszczelnienie spękań siatkowych występujących w w-wie ścieralnej oraz wyrównanie nierówności powierzchni jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej  C65 B3 RC (dawniej K1-65) i krusywa łamanego fr. 6,3/12,80 mm i 2/6,30 mm.

Wykonanie  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 4050 m2 (1000 mb x 4,05 m) z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm.

Wymagania techniczne w zakresie zastosowania emulsji asfaltowych oraz kruszywa do wykonania remontu cząstkowego i pojedynczego powierzchniowego utrwalenia określają w szczególności:

1)   WT – 3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych (pkt. 5.2            tabl. 4 i pkt. 5.3 tabl. 5)

2) WT – 1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (pkt. 6.7 tabl. 26)

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

- SST – 05.03.17

- SST – 05.03.17b

- SST – 05.03.08a

- SST – 05.03.09

Na powierzchni 105 m2 wykonać remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej jezdni polegający na rozebraniu (usunięciu) istniejącej w-wy ścieralnej gr. 4 cm i wykonaniu nowej w-wy bitumicznej z AC11S asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1.

- konstrukcja po remoncie (powierzchniowe utrwalenie):

- powierzchniowe pojedyncze utrwalenie kationową emulsją asf. C65 B3 PU  i kruszywem łamanym fr. 2/6,3 mm

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna jezdni na podbudowie z kruszywa naturalnego stab. cementem

- konstrukcja po remoncie (odcinek z nową warstwą ścieralną + powierzchniowe utrwalenie):

- powierzchniowe pojedyncze utrwalenie emulsją asf. C65 B3 PU  i kruszyw łamanym                  fr. 2/6,3 mm

- nowa w-wa ścieralna z AC11S asf. 50/70 grub. 4 cm  wg PN-EN 13108-1

-   istniejąca  podbudowa z m. kr. naturalnego stab. cementem

- spadki podłużne i poprzeczne:

-  wg stanu istniejącego jezdni bitumicznej

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy remoncie przedmiotowego odcinka nawierzchni bitumicznej drogi, ich ilości oraz  odniesienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zamieszczono w załączniku Nr 1 – przedmiar robót.

….....................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót wraz z odniesieniem do SST – zał. nr 1

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny - rys. nr 1

- Plan sytuacyjny - rys. nr 2

- Przekrój normalny i opis konstrukcji - rys. nr 3