O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT NAWIERZCHNI  DROGI

W MSC. OBIERWIA KOLONIA KURZYSKA

NA ODCINKU W KM 0+000,00 – 1+800,00

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul .Gomulickiego 7/1 na zlecenie Urzędu Gminy Lelis w oparciu o:

- projekt techniczny  przebudowy drogi  z 2003 r.

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjne nawierzchni jezdni wykonane  przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej  jezdni oraz istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych.

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie remontu  istniejącej jezdni bitumicznej  drogi gminnej w msc. Obierwia Kolonia Kurzyska w km 0+000,00 – 1+800,00. Remont dotyczy odcinka drogi zlokalizowanego w km 0+000,00 – 1+800,00.

# CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu  szczegółowego określenia sposobu wykonania remontu, zastosowanej technologi oraz zakresu robót.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza stanowi podstawę dla przeprowadzenia przetargu publicznego  na wykonanie robót remontowych  na łącznej powierzchni 7560 m2 (1800 mb x 4,20 m = 7560 m2)

- Dokumentacja  projektowa  remontu    drogi  obejmuje   w  szczególności :

- projekt  wykonawczy  remontu  nawierzchni  bitumicznej jezdni drogi,

- przedmiary   robót  do  wykonania,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót,

- kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  zakresu  robót,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- ustalenie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  po  remoncie,

# STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej  w msc. Obierwia  kolonia Kurzyska od km 0+000,00 do km 1+800,00. Droga obsługuje przyległe gospodarstwa bez ograniczeń, zapewnia połączenie zewnętrzne i wewnętrzne wsi i jest przeznaczona do ruchu lokalnego o małym natężeniu. W układzie komunikacyjnym gminy stanowi połączenie pomiędzy drogą powiatową Nr 28143 Szwendrowy Most – Obierwia z drogą powiatową Łodziska – Obierwia. Stanowi również dojazd do upraw rolniczych zlokalizowanych przy tej drodze oraz wsi kolonia Kurzyska.

Obecnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w złym  stanie technicznym  wymagającym remontu. Jezdnia   wykazuje liczne spękania siatkowe powstałe po okresie zimowym.

Istniejące parametry drogi:

  - szerokość korony drogi – 5,70 m

  - pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 0,75 m,

  - jezdnia bitumiczna o spadku daszkowycm 2%  szerokości – 4,20 m,

  - prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h,

  - kategoria obciążenia ruchem – KR2,

  - obciążenie osi obliczeniowej – 80 kN,

  - przekrój szlakowy na całym odcinku,

  - odwodnienie powierzchniowe.

Istniejąca konstrukcja drogi w km 0+000,00 – 1+800,00:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/12,0 mm,  (szerokość warstwy – 4,20 m),

  - podbudowa z gruntu stab. cementem grub. 15 cm

  - podłoże: grunt rodzimy

V. PROJEKTOWANY  ZAKRES  I OPIS TECHNOLOGII REMONTU  NAWIERZCHNI DROGI

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej drogi obejmował będzie odcinek jezdni bitumicznej o długości 1800 mb w km 0+000,00 – 1+800,00 i szerokości 4,20 m.

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej jezdni obejmuje wykonanie następujących prac:

  - wykonanie remontu cząstkowego przez uszczelnienie spękań siatkowych występujących w w-wie ścieralnej oraz wyrównanie nierówności powierzchni jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej  C65 B3 RC (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 6,3/12,80 mm i 2/6,30 mm.

  - wykonanie  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 7560 m2 (1800 mb x 4,20 m) z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm.

Wymagania techniczne w zakresie zastosowania emulsji asfaltowych oraz kruszywa do wykonania remontu cząstkowego i pojedynczego powierzchniowego utrwalenia określają w szczególności:

1)   WT – 3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych (pkt. 5.2            tabl. 4 i pkt. 5.3 tabl. 5)

2) WT – 1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno–asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (pkt. 6.7 tabl. 26)

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

- SST – 05.03.17

- SST – 05.03.17b

- SST – 05.03.08a

- SST – 05.03.09

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy remoncie przedmiotowego odcinka nawierzchni bitumicznej drogi, ich ilości oraz  odniesienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zamieszczono w załączniku Nr 1 – przedmiar robót.

….....................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót wraz z SST – zał. nr 1

- CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny - rys. nr 1

- Plan sytuacyjny przebiegu drogi - rys. nr 2

- Przekrój normalny i opis konstrukcji - rys. nr 3