OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania działki  Nr 561, 562

Lelis gm. Lelis

- Dane  ogólne:

  - Inwestor: GMINA LELIS  07 – 402 LELIS UL. SZKOLNA 37

  - Adres  inwestycji:  LELIS GM. LELIS

Działki  Nr 561, 562

- Podstawa  opracowania:

- Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane;

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;

- Dokumentacja architektoniczno – budowlana;

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem..

- Opis działki i planowanej inwestycji:

Działki o nr 561 i 562 położone są w Lelisie pomiędzy ulicami Szkolną i Słoneczną i obejmują teren przy budynku Urzędu Gminy Lelis.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane jako dokumentacja zamienna do projektu zagospodarowania tychże działek.

W projekcie zagospodarowania ujęto rozwiązania dotyczące:

- ciągów pieszych – zaprojektowano nowe chodniki i alejki o szerokości min 1,3m;

- miejsc parkingowych – miejsca parkingowe zaprojektowano na istniejącym placu parkingowym; celem zapewnienia lepszego wykorzystania placu należy przebudować zjazd z drogi powiatowej (ul. Słoneczna);

- zieleni ozdobnej niskiej i wysokiej – w projekcie wskazano elementy drzewostanu do zachowania oraz miejsca nowych nasadzeń;

- elementów małej architektury – stojak na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, słup ogłoszeniowy typowy, tablica informacyjna z mapą gminy oraz oświetlenie skwerku.

- Opis przyjętych rozwiązań architektoniczno - budowlanych:

  - Warunki gruntowo – wodne – w strefie posadawiania fundamentów występują grunty jednorodne, średnozagęszczone piaski i twardoplastyczne gliny zalegające na  piaskach gliniastych.

  - Nawierzchnie projektowane – nawierzchnie drogowe umożliwiające dojazd do miejsc parkingowych i miejsca parkingowe wyłożyć kostką betonową szarą z uwzględnieniem warstw pod nawierzchnię drogową (według opracowania wykonawczego); miejsca parkingowe winny być wyznaczone z zachowaniem minimalnych wymiarów podanych w projekcie. Powierzchnia placu manewrowego powinna być wykonana ze spadkiem w kierunku studzienki chłonnej zaznaczonej na projekcie (rozwiązanie techniczne w projekcie branży sanitarnej).

Nawierzchnie chodników i alejek wykonać z kostki brukowej barwionej – według wzorów opracowanych w wizualizacji projektu.

CHODNIK

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

podsypka piaskowa gr. 10cm

PRZYKŁADY KOLORYSTYK:

- Bilans terenu:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIAŁEK:

- powierzchnia biologicznie czynna - 1256,65m2

- powierzchnia chodników - 900,9m2

- powierzchnia parkingów - 231,4m2

- placu manewrowego - 401,05m2

Opracowanie......................................

| INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA |
| --- |
| Nazwę obiektu budowlanego: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY |
| Adres obiektu budowlanego: | LELIS DZ. NR 561, 562 |
| Inwestor i adres inwestora: | GMINA LELIS 07 – 402 LEIS UL. SZKOLNA 37 |
| Projektant: | techn. bud. Małgorzata Kraśniewska Nr upr. 148/94/Os specj. architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana ................................................................. |

SIERPIEŃ 2010 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

1.0. Część opisowa

1.1. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dotyczy zagospodarowania działek – urządzenie ciągów pieszych, parkingów oraz montaż elementów małej architektury .

1.2. Zakres robót dla całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność   realizacji.

Kolejność wykonywania robót związanych z budową budynku mieszkalnego:

- roboty przygotowawcze: skompletowanie materiałów, narzędzi, sprzętu i  urządzeń;

- przygotowanie terenu inwestycji – oznakowanie i zabezpieczenie terenu;

- roboty rozbiórkowe;

- prace ziemne – wykopy przy użyciu sprzętu mechanicznego i ręczne

- roboty betoniarskie – wykonanie ław i ścian fundamentowych;

- wykonanie podbudów i nawierzchni;

- montaż elementów małej architektury;

1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; - nie dotyczy

1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

- wykonywanie wykopów i wymiana gruntów;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, - nie dotyczy;

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m – nie dotyczy

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych – nie dotyczy

e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i

wysokościowych – nie dotyczy

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców – nie dotyczy

g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na

podpory – nie dotyczy

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych – nie dotyczy

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony – nie dotyczy

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach – nie dotyczy

k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,  - nie dotyczy

- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, - nie dotyczy

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, - nie dotyczy

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, - nie dotyczy

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków – nie dotyczy

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m – nie dotyczy

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych – nie dotyczy

    - Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, - nie dotyczy

b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest - nie dotyczy

1.4.2. Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem

jonizującym  – nie dotyczy

1.4.3.  Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub

czynnych linii komunikacyjnych – nie dotyczy

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV – nie dotyczy

1.4.4.  Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników – nie

dotyczy;

1.4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach –

nie dotyczy;

1.4.5.  Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi

z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce

torowisk  – nie dotyczy

1.4.6.  Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży

portowych i przepraw mostowych – nie dotyczy

1.4.7. Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych – nie

dotyczy

1.4.8 Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0 t. –

nie dotyczy

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych – wg

zasad BHP;

Prace powinni wykonywać pracownicy posiadający przeszkolenie BHP, posiadający niezbędne badania, środki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż pracowników, w tym:

- określić zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- poinformować o konieczności stosowania przez pracowników środków

ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkiem zagrożeń

- określić sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów,

substancji oraz preparatów na terenie budowy

Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- teren placu budowy na każdym etapie powinien zostać zabezpieczony ogrodzeniem przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;

- barierkami wydzielić strefy prowadzenia robót od stref ruchu pieszego;

- wygrodzić strefy niebezpieczne;

- prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP i ze sztuką budowlaną;

- materiały budowlane oraz materiały pochodzące z rozbiórki składować w sposób

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

- materiały zabudowywane powinny odpowiadać normom i posiadać certyfikaty „B”;

- używać sprzętu i narzędzi sprawnych, posiadających odpowiednie i aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania;

- prace należy prowadzić pod stałym nadzorem technicznym;

W trakcie realizacji inwestycji należy zapewnić przestrzeganie

przepisów BHP i ochrony środowiska :

1/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r. )

3/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANYCH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( Dz. U. nr 13,poz. 93,1972r. )

4/ USTAWA Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą winien zapewnić w trakcie

realizacji inwestycji stosowanie materiałów i urządzeń technicznych

spełniających wymagania :

1/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji

zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu

i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. (Dz. U. Nr 17,poz. 219, 2000r. )

Prace wykonywać w sposób spełniający wymagania norm obowiązujących

zgodnie z :

1/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych

Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r. )

2/ ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia

obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101,

poz. 1104, 2001 r. )

Opracowanie:.....................................................