O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO NA REMONT NAWIERZCHNI   DROGI

BIAŁOBIEL – ŁĘG PRZEDMIEJSKI

W KM 2+157,00 – 2+257,00 (DŁUGOŚCI 100 M)

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul .Gomulickiego 7/1 na zlecenie  Gminy Lelis w oparciu o:

- projekt budowlany przebudowy drogi gminnej z 2006 r.

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjne nawierzchni jezdni wykonane  przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej  jezdni oraz istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem w zakresie ilości i technologii robót,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm, przepisów prawnych i wytycznych technicznych.

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja w fazie projektu wykonawczego dla zadania polegającego na remoncie istniejącej jezdni bitumicznej  drogi gminnej Białobiel – Łęg Przedmiejski w km 0+000,00 – 2+390,00. Remont dotyczy odcinka nawierzchni  jezdni drogi zlokalizowanego w km 2+157,00 – 2+257,00, tj. odcinku o długości 100 mb.

# CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu  szczegółowego określenia sposobu wykonania remontu nawierzchni jezdni, zastosowanej technologii oraz zakresu robót.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza stanowi podstawę dla przeprowadzenia przetargu publicznego  na wykonanie robót remontowych  na łącznej powierzchni 410 m2.

- Dokumentacja  projektowa  remontu    nawierzchni drogi  obejmuje   w  szczególności :

- projekt  wykonawczy  remontu  nawierzchni  drogi,

- przedmiary   robót  do  wykonania,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót,

- kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  zakresu  robót,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- ustalenie  technologii wykonania remontu.

# STAN  ISTNIEJĄCY

Odcinek drogi objęty opracowaniem zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej klasy D (dojazdowej) od drogi powiatowej: Ostrołęka – Łęg Przedmiejski przez Gnaty do drogi powiatowej: Ostrołęka – Białobiel – Lelis i służy obsłudze komunikacyjnej rozproszonej zabudowy kolonijnej typui wiejskiego wsi Łęg Przedmiejski i wsi Gnaty. Jednocześnie droga ta służy jako droga dojazdowa do terenów użytkowanych rolniczo, tj. łąk, pól i terenów leśnych położonych wzdłuż drogi oraz umożliwia połączenie komunikacyjne do dróg powiatowych wyżej wymienionych.

Obecnie istniejąca nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie nie wymagającym remontu z wyjątkiem odcinka w km 2+157,00 – 2+257,00. Jezdnia w tym obszarze wykazuje liczne spękania siatkowe powstałe po okresie zimowym. W celu ograniczenia dalszego rozwoju uszkodzeń w postaci spękań siatkowych na powierzchni jezdni i wzdłuż krawędzi należy wykonać remont cząstkowy w miejscu uszkodzeń a następnie wykonać zabieg pojedynczego powierzchniowego utrwalenia całej powierzchni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej i kruszywa łamanego.

Istniejące parametry drogi:

  - droga gminna kl. „D” (dojazdowa),

  - szerokość korony drogi – 6,00 m

  - pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 1,00 m,

  - jezdnia bitumiczna o spadku daszkowycm 2%  szerokości – 4,10 m,

  - prędkość projektowa Vp = 50 km/h (teren zabudowany) i 60 km/h,

  - kategoria obciążenia ruchem – KR2,

  - obciążenie osi obliczeniowej – 80 kN,

  - przekrój szlakowy na całym odcinku,

  - odwodnienie powierzchniowe.

Istniejąca konstrukcja drogi w km 0+000,00 – 1+000,00:

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/12,80 mm, asfalt D50/70 wg PN-S-96025 (szerokość                    warstwy –  4,10 m),

  - istniejąca konstrukcja nawierzchni wykonana w latach poprzednich,

  - podłoże: grunt rodzimy typ nośności G1 (dobre warunki gruntowo-wodne).

Istniejąca konstrukcja drogi w km 1+000,00 – 2+390,00 (na odcinku objętym remontem):

  - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR2 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm, asfalt D50/70 wg PN-S-96025 (szerokość                  warstwy 4,10 m)

  - warstwa podbudowy zasadniczej na obciążenie ruchem KR2 o grubości – 16 cm wykonana przez stabilizację cementem na miejscu przygotowanej uprzednio naw. żwirowej do uzyskania wytrzymałości Rm = 2,50 – 4,00 MPs wg PN-S-96012 (szerokość warstwy podbudowy – 4,30 m),

  - dolna warstwa podbudowy o grubości 10-15 cm z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie będącą dolną warstwą nawierzchni żwirowej po jej wzmocnieniu (pogrubieniu) oraz wyprofilowaniu poprzecznym i podłużnym,

  - podłoże: grunt rodzimy typ nośności G1 (dobre warunki gruntowo-wodne).

V. PROJEKTOWANY  ZAKRES  I OPIS TECHNOLOGII REMONTU  NAWIERZCHNI  DROGI

Projektowany remont  nawierzchni bitumicznej drogi obejmował będzie odcinek jezdni bitumicznej o długości 100 mb  w km 2+157,00 – 2+257,00 i szerokości – 4,10 m.

Projektowany remont nawierzchni bitumicznej jezdni obejmuje wykonanie następujących prac:

  - wykonanie remontu cząstkowego przez uszczelnienie spękań siatkowych występujących w w-wie ścieralnej oraz wyrównanie nierówności powierzchni jezdni z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej  C65 B3 RC (dawniej K1-65) i krusywa łamanego fr. 6,3/12,80 mm i 2/6,30 mm.

  - wykonanie  pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 410 m2 (100 mb x 4,10 m) z zastosowaniem kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 PU (dawniej K1-65) i kruszywa łamanego fr. 2/6,30 mm.

Wymagania techniczne w zakresie zastosowania emulsji asfaltowych oraz kruszywa do wykonania remontu cząstkowego i pojedynczego powierzchniowego utrwalenia określają w szczególności:

1)   WT – 3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych (pkt. 5.2            tabl. 4 i pkt. 5.3 tabl. 5)

2) WT – 1 2010 Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych (pkt. 6.7 tabl. 26)

3) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne:

- SST – 05.03.17

- SST – 05.03.17b

- SST – 05.03.08a

- SST – 05.03.09

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy remoncie przedmiotowego odcinka nawierzchni bitumicznej drogi, ich ilości oraz  odniesienie do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zamieszczono w załączniku Nr 1 – przedmiar robót.

….....................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót z wykazem SST – zał. nr 1

- CZĘŚĆ  RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny - rys. nr 1

- Plan sytuacyjny przebiegu drogi - rys. nr 2

- Przekrój normalny i opis konstrukcji - rys. nr 3