O P I S      T E C H N I C Z N Y

Do  projektu budowlanego  na  wykonanie przebudowy

ulicy Przemysłowej i ulicy Szkolnej w msc. Lelis

# PODSTAWA    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie: D i M Projekt P. P. W Dróg i Mostów Leszek Chmielewski,

07-410 Ostrołęka, ul .Gomulickiego 7/1 na zlecenie Urzędu Gminy Lelis w oparciu o :

- mapę  zasadniczą  terenu   do   celów projektowych   w  skali   1 : 500,

- uzupełniające  pomiary  sytuacyjno - wysokościowe   pasa  drogowego wykonane

przez   projektanta,

- inwentaryzację   stanu  ist. nawierzchni bitumicznej   i  zagospodarowania  pasa  drogowego,

- istniejące   warunki    ruchu,

- uzgodnienia   z  Inwestorem,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych podłoża,

- obowiązujących norm i przepisów prawnych,

# PRZEDMIOT    OPRACOWANIA

Przedsięwzięcie jest inwestycją drogową  polegająca na przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej ul. Przemysłowej i ul. Szkolnej w Lelisie  na odcinku w km 0+000,00 – 0+753,00 w granicach istniejącego pasa drogowego na działkach będących w posiadaniu Gminy Lelis o nr ewidencji geodezyjnej: 721 i 722.

# CEL    OPRACOWANIA

Projekt opracowano w celu  szczegółowego określenia: przebiegu jezdni bitumicznej  w istniejącym  pasie  drogowym, sposobu wykonania przebudowy nawierzchni  bitumicznej  (ustalenie konstrukcji nawierzchni) oraz  ustalenie  sposobu  oznakowania  pionowego i poziomego po  przebudowie.

Jednocześnie dokumentacja niniejsza jest niezbędna dla uzyskania wymaganych opinii i uzgodnień wynikających z obowiązujących przepisów oraz stanowi podstawę dla przeprowadzenia przetargu publicznego  na wykonanie robót przebudowy   drogi na w/w odcinku.

- Dokumentacja  projektowa  przebudowy    dróg  obejmuje   w  szczególności :

- projekt  budowlany  przebudowy  nawierzchni  dróg  w  istniejącym  pasie drogowym,

- ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego,

- przedmiary   robót  do  wykonania,

- wycenę  inwestorską  kosztów   wykonania  robót,

- kosztorys  ofertowy  na  wykonanie  zakresu  robót   przebudowy,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót,

- ustalenie  sposobu  odwodnienia  dróg,

- ustalenie  konstrukcji  nawierzchni  jezdni  po  przebudowie,

- ustalenie sposobu oznakowania pionowego i poziomego dróg.

# STAN  ISTNIEJĄCY

Drogi objęte opracowaniem mają charakter dróg klasy D (dojazdowe) i służą  obsłudze  komunikacyjnej  zwartej   zabudowy  typu  wiejskiego. Jednocześnie  pełnią  funkcję  dróg dojazdowych  do  terenów  użytkowanych  rolniczo,  tj.  łąk i pól. Łączna długość odcinka do przebudowy  wynosi 753 m.

Obecnie drogi objęte opracowaniem mają nawierzchnię bitumiczną w km 0+000,00 – 0+753,00   o szerokości 4,50 m, a korona drogi od 6,00 do 6,50 m  i wydzielona jest, skarpami   nasypów  lub  granicami  upraw  rolniczych  oraz  ogrodzeniami  nieruchomości  zabudowanych.

Warunki wodno-gruntowe, na całym odcinku projektowanej trasy, można uznać jako dobre, ze względu na brak występowania przełomów. Świadczy to o występowaniu gruntu niewysadzinowego pod konstrukcją ist. jezdni. Z oględzin wynika, że na trasie w podłożu przeważają piaski drobne i średnie.

Badanie stanu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni przeprowadzono sposobem oględzin występujących uszkodzeń i odsłonięcia układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz na podstawie wiedzy w zakresie technologii wykonania nawierzchni w poprzednich okresach przebudowy dróg  gminnych.

Wizualna ocena stanu nawierzchni wykazała drobne uszkodzenia w postaci spękań siatkowych będących wynikiem uszkodzenia ist. konstrukcji jezdni przez nadmierne obciążenie mechaniczne.

Lokalizację orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie  w  skali   1: 10000  (rysunek  nr 1).

- PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DROGI

- W planie sytuacyjnym – projekt zagospodarowania terenu

Przebieg projektowanego do przebudowy  odcinka dróg przedstawiono na planie sytuacyjnym   na  mapie  zasadniczej  do  celów  projektowych  w  skali  1: 500   (rys. nr 2 ).

Początek opracowania odcinka przyjęto na ul. Przemysłowej w km 0+000,00 na krawędzi  drogi powiatowej Nr 2537W a początek robót ustalono w km 0+006,60, tj. przed granicą pasa drogowego. Koniec opracowania przyjęto  w km  0+753,00 w ul. Szkolnej (dowiązanie do ist. nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej).

Na włączeniu ul. Przemysłowej z drogą powiatową Nr 2537W skorygowano przebieg istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 0+006,60 – 0+180,00. W tym celu zaprojektowano poszerzenie ist. jezdni z prawej strony (szerokość poszerzenia od 0,75 m do 1,00 m).

Na całym odcinku przebudowywanej drogi w km 0+000,00 – 0+753,00 z lewej strony jezdni zaprojektowano bitumiczny ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,00 m.

Korekcie uległ przebieg ist. jezdni bitum. ul. Szkolnej na całym jej odcinku. Z prawej strony zaprojektowano poszerzenie jezdni o szerokości 1,50 m, z lewej o szerokości 0,50 m.

Na całym odcinku zaprojektowano zjazdy żwirowe zapewniające dojazd do działek zabudowanych i niezabudowanych przyległych do pasa drogowego.

Na drogi boczne będące własnością gminy Lelis przewidziano wykonanie zjazdów bitumicznych.

Przebieg proj. dróg oraz zakres poszerzeń  przedstawia rys. nr 2 i rys. nr 3.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi gminnej  klasy D  o podanych niżej wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości  przebiegu pasa drogowego oraz  warunków  terenowych i występujących w pasie drogowym sieci uzbrojenia terenu.

- Projektowane  parametry   drogi:

- drogi  gminne  klasy „D”( dojazdowe)

- szerokość projektowana korony drogi – od 6,00 m,do 6,50 m

- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 0,50 m (strona lewa),   2,00  m (strona prawa)

- jezdnia bitumiczna o szerokości – 4,50 m

- prędkość projektowa VP = 50 km/h ( w terenie zabudowanym )

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  - KR 2,

- obciążenie osi obliczeniowej  -  80 kN,

- przekrój szlakowy,

- odwodnienie  powierzchniowe.

Parametry  i  lokalizację  krzywych poziomych wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych zawiera   opis  na   rysunku  nr  2.

- Przekrój   normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowany przekrój normalny dróg (ul. Przemysłowej i ul. Szkolnej) oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni po przebudowie przedstawiono i  opisano   na rysunku nr 4.

2.1. Zaprojektowano   następujące   parametry   przekroju  normalnego:

- w km 0+000,00 – 0+753,00

- przekrój daszkowy jezdni o spadku poprzecznym – 2,00 %,

- szerokość jezdni – 4,50  m ( jednopasowa, dwukierunkowa ),

- pobocza żwirowe obustronne o szerokości od  0,50 m (lewa strona) i 1,00 m (prawa strona) ze spadkiem  poprzecznym – 4 %,

- szerokość ciągu pieszo-rowerowego o naw. bitumicznej – 2,00 m ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2%

- korona  drogi  o  szerokości –   8,00 m.

2.2.  Konstrukcja   proj. nawierzchni jezdni, poszerzeń, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów oraz

poboczy

- konstrukcja 1 (nakładka na ist. nawierzchni bitumicznej)

- proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1 grub. 4 cm 	(na odc. zmiany geometrii ul.Przemysłowej 	  grub. od 4 do 7 cm;)

- ist. konstrukcja jezdni

- podłoże: grunt rodzimy G1

- konstrukcja 2 (konstrukcja na poszerzeniu ul. Przemysłowej i ciągu pieszo-rowerowym))

- proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1 grub.        	4 cm,

- proj. warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1,               	grub. 4 cm,

- proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 	20cm wg PN- S-06102,

- podłoże - grunt rodzimy G1

- konstrukcja 3 (konstrukcja na poszerzeniu ul. Szkolnej)

- proj. warstwa ścieralna  z betonu asfaltowego grub. 4 cm, AC11S asf. 50/70                            	wg PN-EN 13108-1

- proj. warstwa  wiążąca z betonu asfaltowego AC11W, asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1,              	grub. 7 cm,

- proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 20 	cm wg PN- S-06102,

- podłoże - grunt rodzimy

- konstrukcja 4 (konstrukcja na poboczach)

- pobocza z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zag. mech. grub. 10 cm

- konstrukcja na zjazdach bitumicznych wzdłuż ul. Szkolnej

- proj. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm, AC11S asf. 50/70                            	wg PN-EN 13108-1

- proj. warstwa  wiążąca  z betonu asfaltowego AC11W, asf. 50/70 wg PN-EN 13108-1,               	grub. 4 cm,

- proj. podbudowa z m. kruszywa łamanego 0/31,50 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 	20cm wg PN- S-06102,

- podłoże - grunt rodzimy G1

- konstrukcja nawierzchni  na zjazdach żwirowych

- warstwa z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zag. mech. o grub. 15 cm

UWAGA:

Zjazdy zlokalizowane w ciągu pieszo-rowyrowym wykonać o takiej samej konstrukcji jak ciąg.

- Profil podłużny

Przewidziano  ukształtowanie  profilu  podłużnego  niwelety  drogi  w  dostosowaniu  do ukształtowania  wysokościowego jezdni istniejącej z  uwzględnieniem projektowanej nakładki bitumicznej. Istniejące  rzędne nawierzchni jezdni oraz projektowane rzędne niwelety przedstawiono na rysunku nr 5.

- Odwodnienie drogi

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych spadkami podłużnymi i poprzecznymi jezdni na  przyległy teren oraz  do zaprofilowanych płytkich wsiąkowych rowów trójkątnych zlokalizowanych odcinkami z lewej strony ul. Przemysłowej i ul. Szkolnej.

5. Roboty  ziemne

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw konstrukcyjnych  na odcinku w km 0+000,00 – 0+753,00  proj. drogi należy wykonać koryto pod warstwy konstrukcyjne ciągu pieszo-jezdnego oraz poszerzeń, o średniej głębokości 28 cm.

Wzdłuż trasy zaprojektowano zjazdy bitumiczne pod które należy wykonać koryto o głebokości 28 cm.

Koryto pod projektowane konstrukcje należy odpowiednio wyprofilować zgodnie z założonymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zagęścić do uzyskania wymaganego stopnia zagęszczenia.

Przewidziano również  miejscowe poszerzenie korpusu drogi na ul. Przemysłowej wzdłuż granicy działek nr 581/4 i 581/8 (strona lewa), w celu uzyskania projektowanej szerokości korony drogi. Będzie się to wiązało z  uzupełnieniem skarpy nasypu i dokładnym zagęszczeniem (rys. nr 4). Grunt na poszerzenia z wykopów koryta.

- ISTNIEJĄCE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się sieci uzbrojenia podziemnego takie jak: sieć wodociągowa, sieć gazowa,  kable telefoniczne, kanalizacja sanitarna oraz słupy napowietrznych linii energetycznych oraz słupy telefoniczne.

Sieci uzbrojenia podziemnego i linii napowietrznych nie ulegają przebudowie. Przewidziano jedynie  regulację  wysokościową skrzynek  zasuw wodociągowych  i innych elementów naziemnych sieci uzbrojenia, do proj. rzędnych jezdni i poboczy.

- STAŁA   ORGANIZACJA   RUCHU

Projekt  obejmuje   ustalenie lokalizacji i sposobu  oznakowania  pionowego  i poziomego dróg  po    przebudowie,  co  wynika  ze  zmian  w  parametrach  przekroju  normalnego oraz sposobie zagospodarowania  pasa  drogowego, tj. wydzielenia jezdni dla ruchu pojazdów i ciągu pieszo-rowerowego dla pieszych i rowerzystów.

Na ulicach  objętych opracowaniem występuje istniejące oznakowanie pionowe, które częściowo będzie wykorzystane lub usunięte. Oznakowanie poziome nie występuje obecnie.

Projektowany sposób  oznakowania  pionowego i poziomego odcinków dróg  po  przebudowie        przedstawiono  na rys.  nr 2.1 – 2.8.

Wyszczególnienie ilości i rodzajów znaków pionowych do ustawienia w ramach  przebudowy dróg zawiera zestawienie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego ( załącznik  nr 2) do niniejszego projektu.

Oznakowanie  pionowe  na  słupkach  betonowych wg decyzji  Inwestora,  wielkość  znaków- średnie,  z  tłem  wykonanym  z  folii  odblaskowej  min. I generacji. Malowanie poziome farbą chlorokauczukową.

2. Termin  wprowadzenia  zmian  w  organizacji  ruchu

Wprowadzenie  projektowanej  stałej  organizacji tj. oznakowania pionowego i poziomego, nastąpi po wykonaniu przebudowy odcinków dróg objętych opracowaniem. Istniejące  oznakowanie  pionowe  podlegające  likwidacji  zostanie  usunięte i zwrócone   Gminie Lelis.

- OPIS   TECHNOLOGII   PRZEBUDOWY      DRÓG

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie  dróg oraz ich ilości   przedstawiono w przedmiarze robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych określających wymagania przy  wykonaniu przebudowy  i odbiorze  robót . Zakres robót oraz szczegółowe SST zamieszczono w załączniku nr 1 – przedmiar robót.

….....................................

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

# CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Potwierdzenie przynależności do MOIIB w Warszawie

- Opis techniczny

- Informacja BIOZ

- ZAŁĄCZNIKI

- Przedmiar robót - zał. nr 1

- Zestawienie proj. oznakowania pionowego i poziomego – zał. nr 2

- Kopia mapy do celów projektowych – zał. nr 3

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny - rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2.1 – 2.2

- Plansza konstrukcji – rys. nr 3.1 – 3.2

- Przekroje normalne i opis konstrukcji - rys. nr 4

- Profil podłużny – rys. nr 5

- Projektowane oznakowanie pionowe i poziome – rys. nr 6.1 – 6.2

- Schemat malowania proj. oznakowania poziomego – rys. nr 7

- Plansza rozbiórek i frezowania  – rys. nr 8.1 – 8.2