O P I S      T E C H N I C Z N Y

DO   PROJEKTU   PRZEBUDOWY   DROGI   GMINNEJ   O   NAWIERZCHNI

ŻWIROWEJ   NA   BITUMICZNĄ    NA   ODCINKU :

G I B A Ł K A   -    L E L I S

w   km    0+000,00 – 5 + 030,00

# PODSTAWA  OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi gminnej opracowano na zlecenie Urzędu  Gminy  Lelis, który pełni rolę zarządcy drogi i będzie także Inwestorem przebudowy tej drogi.

Projekt    opracowano    na    podstawie:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej konstrukcji nawierzchni żwirowo-żużlowej,

- uzgodnień  uzyskanych od Zamawiającego w zakresie technologii przebudowy istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną,

- Rozporządzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997r.

- ustaleń w zakresie istniejących warunków gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących norm i  przepisów  prawnych,

- ustalonych  granic  prawnych   pasa   drogowego,

# CEL  I  ZAKRES  PROJEKTU

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlanej – wykonawczej, której celem jest określenie szczegółowe sposobu i  zakresu  wykonania przebudowy  drogi o nawierzchni  żwirowo-żużlowej  na jezdnię  bitumiczną  przez ustalenie przebiegu  w  planie sytuacyjnym, ustalenie  przekroju  normalnego i  konstrukcji  nawierzchni,  ustalenie  technologii przebudowy  oraz   uzyskanie  wymaganych  opinii  i  uzgodnień.

## Jednocześnie dokumentacja niniejsza wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami  technicznymi  wykonania i  odbioru  robót stanowi podstawę do przeprowadzenia przetargu publicznego w celu wyłonienia wykonawcy  przebudowy  drogi.

Projekt   zawiera   w   szczególności:

- ustalenie przebiegu  jezdni  i  poboczy drogi w  granicach istniejącego pasa  drogowego,

- ustalenie przekroju normalnego i konstrukcji nawierzchni jezdni,

- sporządzenie przedmiaru robót do wykonania przy przebudowie istniejącej nawierzchni żwirowej na bitumiczną,

- szczegółowe  specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru  robót,

- projektowane  stałe  oznakowanie  pionowe  po  przebudowie  drogi,

- ustalenie  natężenia  ruchu  i   prognozy  jego  wzrostu,

- uzgodnienie  z   Zarządem  Dróg  Powiatowych  w  Ostrołęce

# STAN  ISTNIEJĄCY

Droga  gminna  będąca  przedmiotem  opracowania  przebiega  od  wsi  Gibałka

(od  drogi   powiatowej) przez  wieś  Ropelicha  i   Lelis   do  drogi  powiatowej : Lelis –

Nasiadki  -  Dąbrówka  na   długość – 5030 mb.    Droga  ta  ma  charakter  drogi

dojazdowej –  klasa  D,   łączącej  w/w  wsie  z  siedzibą  Urzędu  Gminy  w  Lelisie   i

zapewniającą  połączenie  z  drogami  powiatowymi oraz  dojazd  do  gruntów użytkowanych

rolniczo  i  terenów  leśnych.

Obecnie droga ta  ma nawierzchnię żwirowo-żużlową o szerokości od 4,00 m  do  5,00 m, a korona drogi o szerokości- 6,50 m wydzielona jest obustronnymi rowami, skarpami   nasypów  na  krótkich   odcinkach.  Na  przeważającej  długości  brak  jest  wyrażnie  wydzielonej  korony  drogi.

Pas  drogowy  o  szerokości  zmiennej  od  7,00 m  do  12,00 m  obejmuje  działki

o  numerze  ewidencji  geodezyjnej : 225/2,  713,  714,  239/4,  717,  1013,  1003/1,

1004/2,  1034/3, 273/1,  154/3

Nawierzchnia żwirowa  wykazuje  lokalnie utratę  nośności  objawiającą  się  lokalnymi przełomami  oraz  nie ma  właściwego  profilu  poprzecznego  i  podłużnego.

Pobocza  na  większej  długości  są  wygórowane  względem  naw. żwirowej  co  powoduje

zatrzymywanie  wody  opadowej  na  jezdni  i  powoduje  jej  uszkodzenia.

Przebieg  jezdni  żwirowo-żużlowej  jest  nieuporządkowany i  wymaga  wyznaczenia  w

planie    sytuacyjnym  odcinków    prostych  i  wpisania  w  ich  załamania  łuków  kołowych

lub    łuków  z  krzywymi  przejściowymi  oraz  wydzielenia  jezdni  i  poboczy( korony  drogi).

Droga  przebiega  na  przeważającej  długości  przez  tereny  użytkowane  rolniczo, tj. grunty

orne,  łąki  i  tereny   leśne.  Na  odcinkach  przebiegu  przez  wsie  Lelis,  Ropelicha  i  Gibałka

do  pasa  drogowego   przylegają  działki  z  zabudową  typu  wiejskiego.

Orientacyjny   przebieg  drogi  przedstawiono  na  rysunku  nr  1.

Średni  Dobowy  Ruch (SDR) w  2005 r.  wynosi  - 126 P/d,  a  prognozowany

w  2010 roku   wyniesie – 156 P/d  i  w  2015 roku  - 186 P/d  (według  załącznika  Nr  3).

Obciążenie  ruchem  na  poziomie   -  KR 1 (ruch b. lekki).

- PROJEKTOWANY  ZAKRES  PRZEBUDOWY  DROGI

- W planie sytuacyjnym

Projektowany  przebieg   jezdni  i  poboczy drogi w  istniejącym  pasie  drogowym  przedstawiono na podkładzie  mapowym  do  celów  projektowych   w  skali  1:1000  na  rys. od

nr  2/1  do  nr  2/9 .

Początek opracowania przyjęto w km  0 + 000,00 na krawędzi istniejącej jezdni bitumicznej drogi   powiatowej: Lelis – Nasiadki – Dąbrówka.

Koniec opracowania przyjęto w km  5 + 030,00   we  wsi  Gibałka  na  połączeniu z  wykonaną  jezdnią  bitumiczną  na  skrzyżowaniu  z  drogą  powiatową: Łodziska – Gibałka –

Dylewo.

Przyjęte parametry projektowe dla drogi klasy D (dojazdowej) o podanych niżej wartościach są dostosowane do istniejącej szerokości i przebiegu pasa drogowego:

- droga  gminna  klasy „D”(dojazdowa),

- szerokość projektowana korony drogi – 6,50 m,

- pobocza obustronne gruntowe, wzmocnione żwirem o szerokości – 2 x 1,25  m,

- jezdnia bitumiczna o szerokości – 4,00  m  z pasami ruchu po 2 x 2,00 m,

- prędkość projektowa  VP = 50  km/h,

- kategoria obciążenia ruchem ruchu  KR 1,

- obciążenie osi obliczeniowej   80 kN,

- przekrój szlakowy  na  całym  odcinku,

- odwodnienie  powierzchniowe,

Parametry  i  lokalizację  krzywych  wpisanych  w  załamania  odcinków  prostych

zawiera  załącznik  Nr  1.

Skrzyżowania    zlokalizowane  w  ciągu  projektowanej   drogi:

*    w  km  0+000,00  z  drogą  powiatową, jezdnia  drogi  gminnej poszerzona do –5,00 m

a  krawędzie  jezdni  poprowadzone  po  łukach o  promieniu  R=5,00 m i  R=8,00 m,

*    w  km  1+087,00  z  drogą  powiatową, jezdnia drogi  gminnej poszerzona do – 5,00 m

a  krawędzie  jezdni  poprowadzono  po  łukach o  promieniu  R od 5,00 m  do  8,00 m,

*    w  km  1+888,00  z  drogą  gminną  o nawierzchni  żwirowej, krawędzie

jezdni  poprowadzono  po  łukach  o  promieniu  R= 5,00 m, (rozjazd o naw. bitum.),

*    w  km  3+142,00  z  drogą  gminną  o  nawierzchni  żwirowej, krawędzie  jezdni

poprowadzono  po  łukach o  promieniu  R=12 m  i  R= 15 m (rozjazd o naw. bitum.),

*    w  km  4+132,00  z  drogą  gminną o nawierzchni  gruntowej, krawędzie  jezdni

poprowadzono  po  łukach  o  promieniu  R=5,00 m ( rozjazd o  naw. bitum.)

*   w  km  5+030,00  włączenie  do  jezdni  istniejącej  przed  skrzyżowaniem  z  drogą

powiatową  (włączenie  do  jezdni istniejącej   o  szerokości – 4,50 m ),

- Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni jezdni

Projektowany przekrój normalny drogi oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni jezdni po  przebudowie  przedstawiono na rysunku nr 3.

Zaprojektowano następujące parametry przekroju normalnego:

- przekrój daszkowy jezdni  na prostych  o spadku poprzecznym – 2,00%,

- szerokość jezdni – 4,00 m (2x2,00 m),

- pobocza obustronne o szerokości po – 1,25 m ze spadkiem poprzecznym – 4 %.

- spadki poprzeczne na łukach według  Załącznika  nr 1 ( jednostronne lub daszkowe)

Uwaga:  na  łukach  poziomych  w km  2+571,00  i   w  km  2+720,00  przewidziano

wykonanie  poszerzenia  jezdni  obustronnie  po  0,25 m  do  szerokości  - 4,50 m.

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR2  zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni jezdni:

- projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego na obciążenie ruchem KR1 o grubości – 4 cm z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm, asfalt D50/70

według PN – S – 96025,

- projektowana warstwa podbudowy zasadniczej na obciążenie ruchem KR1 o grubości – 16 cm wykonana przez stabilizację cementem na miejscu przygotowanej uprzednio naw. żwirowej do uzyskania wytrzymałości Rm = 2,50 – 4,50 MPa według PN – S – 96012,

- dolna warstwa podbudowy o grubości – 14 cm z kruszywa naturalnego zagęszczonego mechanicznie  według  PN-S-06102,

- podłoże: grunt  rodzimy  typu   nośności  G1(dobre  warunki  gruntowo-wodne)

-  pobocza  gruntowe  wzmocnione  kruszywem  naturalnym 0/31,50 mm zagęszczone

i  wyprofilowane  do  projektowanych  spadków  poprzecznych,

UWAGA:

Przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowo-żużlowej  przez uzupełnienie  kruszywem naturalnym  warstwą  średniej  grubości – 15 cm oraz  przeprofilowanie równiarką w przekroju poprzecznym i podłużnym do uzyskania projektowanego spadku poprzecznego na  prostych i  łukach  poziomych  oraz wyrównania profilu podłużnego z jednoczesnym zagęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym).

- Ukształtowanie   wysokościowe  - podłużne drogi

Profil  podłużny  drogi  po  przebudowie według  istniejącego  ukształtowania

wysokościowego  trasy z    wyrównaniem  lokalnych  zaniżeń  i  podwyższeniem

wynikającym  z  uzupełnienia   istniejącej  nawierzchni  kruszywem  naturalnym

warstwą  średniej  grubości – 15 cm.

- Ukształtowanie  wysokościowe - przekroju  poprzecznego  drogi

W  zakresie  robót  przygotowawczych  przewidziano   uzupełnienie  i  profilowanie

w    przekroju  poprzecznym  kruszywem  naturalnym  do  wymaganych spadków na

prostych  i  krzywych  poziomych.

Bilans  wyrównania  profilu  podłużnego i poprzecznego  istniejącej

nawierzchni  żwirowo-żużlowej  obejmuje   wbudowanie   kruszywa naturalnego   warstwą

średniej  grubości – 15 cm na   szerokości  - 4,50 m  plus  odrębnie    uzupełnienie    poboczy

gruntowych  po  wykonaniu  warstwy  bitumicznej  jezdni.

- STAŁA  ORGANIZACJA  RUCHU

Na  planie  sytuacyjnym  przebiegu  drogi  - rys. od  nr 2/1   do  nr  2/9

przedstawiono  lokalizację  i  sposób  oznakowania  pionowego   drogi  po  przebudowie.

Szczegółowy  wykaz  projektowanego  oznakowania pionowego  zawiera  Załącznik  nr  2.

Do  oznakowania  pionowego  należy  zastosować  tablice  znaków

o  wielkości  średniej  z  tłem  wykonanym  z  folii  odblaskowej  min. I generacji.

Tablice  znaków  zamocować  do   słupków  stalowych  o  średnicy  O 50 mm.

- KOLIZJE

Projektowany  przebieg  jezdni  bitumicznej  drogi  nie  koliduje  z  istniejącymi

elementami  sieci  uzbrojenia  terenu  zlokalizowanymi  w  pasie  drogowym, a  wykonanie

robót  przebudowy  nawierzchni   jezdni  i  poboczy  nie  wymaga  przebudowy  tych   sieci

uzbrojenia  terenu  przebiegających  w  gruncie  lub  napowietrznych  linii  energetycznych.

- UZGODNIENIA

W  związku  z   włączeniem  projektowanej  drogi  gminnej  do  drogi  powiatowej

w  km  0+000,00  i  w  km    5+030,00  oraz  skrzyżowaniem  z  drogą  powiatową

w  km  1+087,00  uzyskano  uzgodnienie  z  Zarządu  Dróg  Powiatowych w Ostrołęce.

Decyzja  w  sprawie  uzgodnienia  w  załączeniu.

- OPIS  TECHNOLOGII  PRZEBUDOWY  NAWIERZCHNI   DROGI

Szczegółowy zakres robót do wykonania przy przebudowie nawierzchni drogi oraz ich ilości przedstawiono w załączniku  nr  4 - Przedmiar Robót  wraz  z   odniesieniem  do  szczegółowych  specyfikacji   technicznych  wykonania  i  odbioru  robót , stanowiących  integralną  część  dokumentacji  przebudowy  drogi.

Przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowo-żużlowej na bitumiczną przewiduje wykonanie następujących robót:

- Prace przygotowawcze obejmują:

- wyznaczenie przebiegu osi i krawędzi korony  drogi ( jezdni  i  poboczy)  na odcinku od km 0+000,00 do  km 5 + 030,00   (pozycja nr 1 przedmiaru robót),

- przygotowanie istniejącej nawierzchni żwirowej obejmuje przeprofilowanie poprzeczne i podłużne równiarką nawierzchni żwirowej na szerokości – 4,50 m, i na długości odcinka wraz z dogęszczeniem walcem wibracyjnym (gumowo – stalowym) i wykonaniem uzupełnienia kruszywem naturalnym  warstwą  średniej  grubości – 15  cm.

(pozycja nr 2 przedmiaru robót),

- Wykonanie podbudowy zasadniczej obejmuje:

- stabilizację cementem na miejscu  przygotowanej  nawierzchni żwirowej warstwą o grubości – 16 cm do uzyskania wytrzymałości Rm=2,50 – 4,50 MPa z wyprofilowaniem spadków poprzecznych na prostych i  łukach poziomych, zagęszczenie wykonanej podbudowy i jej pielęgnację przez polewanie wodą przez okres minimum 7 dni.

Szerokość podbudowy – 4,30  m (pozycja nr 3 przedmiaru robót).

UWAGA:

Przed wykonaniem stabilizacji należy ustalić laboratoryjnie ilość dodawanego cementu na poziomie gwarantującym uzyskanie wytrzymałości Rm nie większej od – 4,50 MPa w celu ograniczenia efektu pęknięć odbitych z podbudowy grunto-cementowej na warstwie  bitumicznej  jezdni.

- Wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni obejmuje:

- oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową wykonanej podbudowy grunto – cementowej,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego jak dla KR1 z mieszanki mineralnej o uziarnieniu – 0/12,80 mm  i  grubości – 4 cm  z  użyciem  asfaltu  D50/70 na szerokości –  4,00 m ,

- obcięcie krawędzi zewnętrznych wykonanej warstwy ścieralnej i uszczelnienie przez skropienie emulsją asfaltową K 75%,

(w/w  zakres  robót  ujęto  w  pozycji  nr 4  przedmiaru  robót)

- Prace wykończeniowe obejmują:

- dowiezienie i wbudowanie kruszywa naturalnego frakcji 0/31,50 mm w pobocza drogi na szerokości po – 1,25 m, z profilowaniem do spadku poprzecznego – 4% od krawędzi warstwy ścieralnej i zagęszczeniem (pozycja nr 5  przedmiaru robót),

- ustawienie  słupków  stalowych  o  średnicy  5 cm   dla  zamocowania  tablic  znaków

pionowych ( pozycja  nr  6  przedmiaru  robót),

-    zamocowanie  tablic  znaków  pionowych ( pozycja  nr  7  i  8 przedmiaru  robót).

IX.   INFORMACJA  DO  PLANU  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY

ZDROWIA

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia  podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26.06.2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.).

Przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej: Gibałka - Lelis   nie  stwarza    szczególnego

zagrożenia  dla  pracowników  wykonawcy  i  osób  postronnych, o ile  będą  przestrzegane

zasady  ujęte  w    obowiązujących   przepisach   bhp przy  wykonywaniu  robót  drogowych.

Na  czas  wykonywania  przebudowy  drogi  wykonawca  robót   powinien opracować

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  do  oznakowania i

zabezpieczenia  miejsca  wykonywania   robót (odcinka  robót ).

X.  INFORMACJA     O     PLANOWANYM      PRZEDSIĘWZIĘCIU

( z    uwzględnieniem    środowiskowych    uwarunkowań    realizacji

przedsięwzięcia )

- Rodzaj,  skala  i   usytuowanie  przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie  obejmuje  wykonanie  robót  budowlanych  dla  przebudowy

drogi  gminnej  o  nawierzchni  żwirowej  na  bitumiczną  na  odcinku  długości-

łącznej : 5 030  mb  w   istniejącym  pasie  drogowym,  bez  konieczności  jego  poszerzania

czyli  zajmowania  terenów  prywatnych,  przylegających  do  drogi.

Projektowany  przebieg  jezdni  bitumicznej  oraz  korony  drogi ( jezdni z poboczami)

pokrywa  się  z   istniejącym  przebiegiem  nawierzchni  żwirowej  i  poboczy gruntowych.

Realizacja  przebudowy  drogi  nie wymaga  wycinki  istniejącego  drzewostanu

w  pasie  robót  ani  w  jego  otoczeniu.

Nie  zmieni  się  także  sposób  użytkowania  terenu  zarówno  w  granicach  pasa

drogowego ( realizowanego  obiektu ) jak  i  na  gruntach  bezpośrednio  do  niego

przyległych.

### Przedsięwzięcie  polega  na  przebudowie  istniejącego - użytkowanego obiektu

( drogi   żwirowej) dlatego  jego  realizacja  nie  będzie  oddziaływać  negatywnie  na

najbliższe  otoczenie  jak  i  nie  zmieni  sposobu  użytkowania  terenu. Nie  ma  więc

w  tej  sytuacji  konieczności  określania  zasięgu  bezpośredniego  oddziaływania

przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie  będzie  realizowane na  gruntach   stanowiących  pas  drogowy ,

które  stanowią  własność  komunalną   Gminy  Lelis.

- Powierzchnia   zajmowanej   nieruchomości  (obiektu  budowlanego),

dotychczasowy   sposób  wykorzystania   i   pokrycia  szatą   roślinną

Powierzchnia  zajmowanej  nieruchomości (obiektu  budowlanego) jest  równa

powierzchni  terenu  zajętego  pod  usytuowanie  korony  drogi, tj. terenu,  na którym  będzie  realizowana  przebudowa  drogi.

Projektowana korona  drogi  ma  szerokość - 7,00  m.

Powierzchnia  terenu ( realizowanego obiektu) wynosi: 5 030 mb x 7,00 =35 210 m2.

Dotychczasowy  sposób  wykorzystania  terenu (pasa  drogowego) polega  na

realizacji  obsługi  komunikacyjnej  terenu, tj.  ruchu  pieszych  i  pojazdów  w

układzie  lokalnym – dojazdowym  oraz  zapewniającym  dojazd  do  drogi  powiatowej i

dalej   do  miejscowości   gminnej   Lelis.

Sposób  wykorzystania (przeznaczenia  terenu ) po  przebudowie  nie  ulegnie  zmianie.

Na  terenie    realizacji  przedsięwzięcia  jak  i  w  jego  pobliżu  nie  występują

obszary  zawierające  ważne  zasoby  środowiska  np. wody  podziemne, wody

powierzchniowe  oraz  zasoby  wykorzystywane  w  gospodarce  leśnej, rybołówstwie

czy  turystyce.  Droga  nie  przebiega  przez  obszary  tzw. głównych  zbiorników  wód

podziemnych.

Na  powierzchni  przeznaczonej  na  koronę   drogi  nie  występuje  i  nie  będzie  występować  szata  roślinna.

- Rodzaj    technologii   przebudowy

Przebudowa  drogi  polega  na   przygotowaniu  istniejącej  nawierzchni  żwirowej  przez

wzmocnienie  i  wyprofilowanie   kruszywem  naturalnym  warstwą –  gr. 15 cm  do

projektowanego  profilu  poprzecznego  i    podłużnego, a  następnie  wykonanie     stabilizacji

cementem  na  miejscu warstwą o grubości – 16 cm  i  wykonaniu nawierzchni z  betonu

asfaltowego ( warstwa  ścieralna )  o  grubości – 4 cm

Prace  wykończeniowe  obejmują  profilowanie  i  zagęszczanie  poboczy  żwirowych

2 x  1,25  m, i  ustawienie  projektowanego  oznakowania  pionowego.

- Warianty    wykonania    przebudowy

Przyjęty  sposób  przebudowy  jest  rozwiązaniem  najbardziej  optymalnym  ze

względu  na  technologię  wykonania  oraz  koszty jej realizacji.

W  związku  z  powyższym  rozwiązania  wariantowe  nie  były  brane pod  uwagę.

Wariant  zerowy „0 ”  to  stan,  w  którym droga pozostaje  bez  przebudowy, tj. pozostaje

z  nawierzchnią  żwirową  wymagającą  ciągłego  wykonywania  prac  utrzymaniowych  z

okresowymi  utrudnieniami  w  przejeżdzie  ze  względu  na  warunki  atmosferyczne.

Jednocześnie  pozostawienie  nawierzchni  żwirowej  bez  wykonania  nawierzchni

bitumicznej  będzie powodował  uciążliwe  dla  otoczenia (środowiska )  zapylenie  w  okresie

letnim oraz  zwiększony  hałas  i  podwyższoną  emisję  spalin  ze  względu  na  większe

zużycie  paliwa.

- Przewidywane   wykorzystanie   wody  i  innych   surowców,   materiałów,

paliw   oraz    energii

Eksploatacja  drogi  po jej  przebudowie  nie  wymaga  żadnych  materiałów, paliw

oraz  energii, a  droga  jako  obiekt  nie  będzie  emitować do powietrza  substancji  zanieczyszczających  lub  szkodliwych.

Wykorzystywane  w  czasie  przebudowy  drogi  materiały, paliwa i energia  występują

w  procesach  technologicznych,  które  są  dopuszczone  do  stosowania  i  nie  stwarzają

zagrożenia  dla  środowiska  naturalnego,  pracowników  i  użytkowników  drogi.

W  czasie  wykonywania  robót  nie  będą  wytwarzane  odpady.

- Rozwiązania   chroniące   środowisko

Ze  względu  na  charakter  przedsięwzięcia   nie  przewiduje  się  rozwiązań

chroniących  środowisko.

Wykonanie  przebudowy  drogi  wpłynie  pozytywnie  na  warunki  przejazdu.

### Nastąpi  skrócenie  czasu  przejazdu  na  przebudowanym  odcinku  drogi,  zmniejszy

się  hałas  i  ilość  spalin  wydzielanych  przez  pojazdy  mechaniczne.

Przebudowa  drogi  przyczyni  się  do  poprawy  stanu  środowiska  w  obrębie

realizowanej  inwestycji.

- Rodzaj  i  przewidywane  ilości  substancji  wprowadzanych  do

środowiska

Zarówno  w  trakcie  realizacji  przebudowy  jak  i  po  jej  zakończeniu  nie  będą

występować  ścieki  socjalno-bytowe,  ścieki  technologiczne  i  inne  odpady.

#### Eksploatacja  drogi  nie  wymaga  zainstalowania  żadnych  urządzeń  i  maszyn  mogących

oddziaływać  na  środowisko ( otoczenie ).

Wody  opadowe  z  jezdni bitumicznej  oraz  utwardzonych  poboczy  drogi

będą  spływały  do  istniejących  rowów  wzdłuż  drogi   lub  w  przylegające  do  drogi

obniżenia  terenu.

Ponieważ  przedsięwzięcie  dotyczy  przebudowy  drogi  gminnej  wody  opadowe

i  roztopowe  wprowadzane  do  gruntu (ziemi) nie  muszą  być  oczyszczone  zgodnie

z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  lipca  2004 r. w  sprawie  warunków,

jakie  należy  spełnić  przy  wprowadzaniu  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  w sprawie

substancji  szczególnie  szkodliwych  dla  środowiska  wodnego ( Dz. U. Nr 168, poz. 1763 ).

- Możliwość  trans-granicznego    oddziaływania  na  środowisko

Nie  będzie  występowało  trans-graniczne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na   środowisko.

- Obszary  podlegające  ochronie  na  podstawie Ustawy z  dnia 16.04. 2004 r.

O ochronie  przyrody obszarów  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego

oddziaływania  przedsięwzięcia

W  zasięgu  znaczącego  oddziaływania  przedsięwzięcia  nie  występują obszary

podlegające  ochronie,  na  które  przedsięwzięcie  mogłoby  oddziaływać.

Nie  znajdują  się  w  strefie  oddziaływania  obiekty  o  wysokich  walorach  krajobrazowych  lub  widokowych,  a  także  o  znaczeniu  historycznym  lub  kulturowym

objęte   szczególnymi  warunkami  ochrony.

Opracował:

...........................................

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA.

# CZĘŚĆ  OPISOWA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie  projektanta

- Potwierdzenie  przygotowania  zawodowego  projektanta

- Potwierdzenie  przynależności  do  MOIIB  w  Warszawie

- Opis techniczny

- Decyzja  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Ostrołęce

# ZAŁĄCZNIKI

- Parametry  projektowanych  krzywych  poziomych   -  załącznik  nr  1

- Wykaz  projektowanego  oznakowania  pionowego   – załącznik  nr  2

- Pomiar  natężenia  ruchu  i  prognoza  ruchu              -  załącznik  nr  3

- Przedmiar robót do wykonania                                    – załącznik  nr  4

# CZĘŚĆ  RYSUKOWA

1. Plan  orientacyjny  przebiegu  drogi                       -  rysunek  nr  1

2.Plan sytuacyjny przebiegu  drogi                            – rysunek  od nr 2/1   do  nr  2/9

3.Przekrój normalny i konstrukcja nawierzchni          – rysunek nr 3