CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest    „Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji  składowiska   odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  w miejscowości  Gibałka "

Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45.22.21.10 -3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów 45.11.27.10 - 5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45.11.23.30 - 7 Rekultywacja terenu

45.10.00.00 -8 Przygotowanie terenu pod budowę

Zamówienie dotyczy całego terenu składowiska obejmując wykonanie:

1)    niwelacji i uformowania ostatecznej bryły składowiska, mającej na celu uzyskanie:

- odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych

- swobodnego (grawitacyjnego) spływu wód opadowych poza teren czaszy

- zminimalizowanie możliwości wystąpienia niekontrolowanego osiadania czaszy

- uniemożliwienia nielegalnego deponowania odpadów

2)   wykonanie konstrukcji okrywy rekultywacyjnej składającej się z:

- warstwy wyrównującej

- warstwy odgazowującej

- warstwy uszczelniającej	.

- warstwy drenażowej

- warstwy rekultywacyjnej właściwej

3) przeprowadzenie rekultywacji biologicznej polegającej na dokonaniu wysiewu traw oraz nasadzenia roślinności ochronnej. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, na okres zimowy, posadzonych krzewów, w szczególności w pierwszym roku po posadzeniu. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nasadzeń uzupełniających w przypadku –wypadnięcia…sadzonek.  Powyższe prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją określającą warunki zamknięcia składowiska oraz z decyzją Starosty Ostrołęckiego nr  ROŚ.7644/o/2009  z  dnia 5.01.2009 r.  i  Nr  ROŚ.7644/o/47/2010  z  dnia   25.10.2010 r.