PRZEDMIAR  ROBÓT

- NAZWA  -   PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWKA

KOLONIA KĄTY

2.  NAZWY  I   KODY

a) grupa robót         CPV 452

b) klasa robót          CPV 4523

c) kategoria robót   CPV 45233

3.  ADRES   OBIEKTU  BUDOWLANEGO

MSC. OLSZEWKA

Gmina LELIS    Powiat OSTROŁĘCKI

- NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

GMINA LELIS

- DATA  OPRACOWANIA

MARZEC  2009 R.

SPIS  DZIAŁÓW

- ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  CPV 45100000-8

2.  PODBUDOWY                                   CPV 45233000-9

3.   NAWIERZCHNIA                             CPV 45233220-7

4.   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE      CPV 45233140-

5.   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

CPV  45233290-8

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI OLSZEWKA KOLONIA KĄTY

GMINA LELIS POWIAT OSTROŁECKI

| LP | KOD CPV | NR SST | NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA | JEDN. MIARY | ILOŚĆ JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 45100000-8 45233000-9 45233220-7 45233140-2 45233290-8 | 01 01.01.01-11 04 04.04.01-11 04.05.01-13 05 05.03.05-26 06 06.03.01-33 07 07.02.01-12 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej PODBUDOWY Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 15 cm 465,00 x 4,50 = Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu gr w-wy 16 cm 465,00 x 4,30 = NAWIERZCHNIE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm 465,00 x 4,10 = ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 10 cm 465,00 x 2 x 1,00 = URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych | km m2 m2 m2 m2 szt | 0,465 2092,50 1999,50 1906,50 930,00 2 |