TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TARNSPORTU ROLNICZEGO W MIEJSCOWOŚCI OBIERWIA

GMINA LELIS POWIAT OSTROŁĘCKI

| LP | KOD CPV | NR SST | NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBOT ORAZ OBLICZENIA | JEDN. MIARY | ILOŚĆ JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 | 01 01.01.01-11 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,449 |
|  | 45233000-9 | 04 | PODBUDOWY |  |  |
| 2 |  | 04.04.01-11 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 15 cm 449,00 x 4,50+20,082 x 0,20 = | m2 | 2024,52 |
| 3 |  | 04.05.01-13 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu grw-wy 16 cm 449,00 x 4,30+4,02 = | m2 | 1934,72 |
|  | 45233220-7 | 05 | NAWIERZCHNIE |  |  |
| 4 |  | 05.03.05-26 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm 449,00x4,10+4,02 = | m2 | 1844,92 |
|  | 45233140-2 | 06 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 5 |  | 06.03.01-33 | Uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym grubości 10 cm 449,00x2x1,00 = | m2 | 898,00 |
|  | 45233290-8 | 07 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |

| 6 |  | 07.02.01-12 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych | szt | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

mgr inż. Wojciech Zając

Projektowanie kierowanie

i nadzorowanie budowy i robót

w zakresie dróg i mostów

Upr. nr 67/94/Os

MAZ/BD/6285/01