Spis treści

A. Projekt zagospodarowania działki	3

I Część opisowa	3

1. Przedmiot inwestycji	3

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu	3

2.1. Rozbiórka istniejących budowli.	3

2.2 Adaptacja terenu przyległego	3

3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.	4

3.1. Układ komunikacyjny	4

3.2. Sieć uzbrojenia terenu – mała architektura	4

3.3. Ukształtowanie terenu.	4

4. Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.	4

5. Dane informacyjne.	4

B. Projekt budowlany	5

I. Część opisowa	5

1. Podstawowe parametry charakteryzujące obiekt:	5

2. Podstawa opracowania i uzgodnienia	5

2.1. Podstawa opracowania	5

2.2. Uzgodnienia i pozwolenia	5

3. Stan prawny nieruchomości	5

4. Charakterystyka i jakość doprowadzanych ścieków.	6

5. Opis projektowanych rozwiązań technicznych	7

5.1. Podstawowe informacje o istniejących i modernizowanych elementach oczyszczalni.	7

5.2. Rozwiązania budowlano – materiałowe przyszłej inwestycji.	7

5.3. Technologia wykonania	7

5.3.1. Kategorie gruntu	7

5.3.2. Roboty rozbiórkowe	8

5.3.3. Usunięcie istniejącego drzewostanu	8

5.3.4. Roboty ziemne	8

5.3.5. Uszczelnieni zbiorników.	8

5.3.6. Drenaż	8

5.3.7. Filtr pionowy	8

5.3.8. Roślinność hydrobotaniczna	9

5.3.9. Instalacje doprowadzające osad na poletko. 	9

5.3.10. Rurociągi odprowadzające odcieki na urządzenia oczyszczalni.	9

5.3.11. Studnie zbiorcze.	9

5.3.12. Zagospodarowanie terenu w obrębie lagun.	9

5.4. Zasada działania lagun hydrobotanicznych.	9

5.5. Opis geotechnicznych warunków posadowienia budowli.	10

6. Charakterystyka energetyczna obiektu i jego wpływ na środowisko.	10

7. Charakterystyka ekologiczna obiektu i jego wpływ na środowisko.	10

8. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.	11

9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.	11

C. Część rysunkowa:

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Poletko hydrobotaniczne;

3. Schemat rozmieszczenia drenażu rozsączającego;

4. Schemat studni odbierającej odciek;

5. Profil podłużny – kanał odcieków z poletek.

# A. Projekt zagospodarowania działki

## I Część opisowa

### 1. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch lagun hydrobotanicznych:

- „letniej” (L) o wymiarach: 22,15 x 40 m i powierzchni 886m2.

- oraz „zimowej”(Z) o wymiarach: 31,63 x 40 m i powierzchni 1265m2.

wraz z urządzeniami towarzyszącymi niezbędnymi do funkcjonowania tego obiektu. Przyszła inwestycja zostanie wykonana w ramach modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Lelisie w celu odwadniania osadu nadmiernego metodą hydrobotaniczną.

Kolejność realizacji:

- urządzenie placu budowy;

- roboty przygotowawcze (usunięcie humusu, wykop czaszy zbiornika ziemnego i rozplantowanie wydobytego urobku);

- wykonanie uszczelnienia zbiornika za pomocą folii PEHD na podsypce piaskowej;

- wykonanie drenażu na podsypce piaskowej i geowłókninie oraz studni zbiorczych wraz z rurociągiem odprowadzającym odcieki;

- wykonanie filtra pionowego z kruszywa określonych frakcji oraz wału ziemnego;

- obsadzenie powierzchni filtrów rozłogami trzciny, pałki wodnej i turzyc;

- montaż rurociągów i armatury doprowadzającej nadmiar płynnego osadu z oczyszczalni na projektowane laguny;

- zagospodarowanie terenu wokół zbiorników i terenów zniszczonych w trakcie realizacji inwestycji.

### 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Planowana inwestycja położona jest na terenie działki nr 609/2 o powierzchni 10014m2.

Na części działki zlokalizowane są urządzenia istniejącej oczyszczalni ścieków.

#### 2.1. Rozbiórka istniejących budowli.

Z uwagi na potrzebę wykonania poletek hydrobotanicznych należy dokonać częściowej rozbiórki istniejącego ogrodzenia o długości ok. 40m - w celu uzyskania dostępu do terenu przeznaczonego pod inwestycję.

#### 2.2 Adaptacja terenu przyległego

Teren przyległy zostanie podniesiony i ukształtowany na powierzchni wynikającej z rozplanowania wydobytego urobku w trakcie prowadzenia robót ziemnych oraz zagospodarowany poprzez obsiew mieszankami traw. Na pozostałej powierzchni zachowany będzie stan istniejący. Nie przewiduje się wycinki drzew.

### 3. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

#### 3.1. Układ komunikacyjny

Dostęp do projektowanego obiektu jest zapewniony istniejącym zjazdem z drogi gminnej o numerze geodezyjnym nr 721.

#### 3.2. Sieć uzbrojenia terenu – mała architektura

Na terenie działki oczyszczalni ułożone są przyłącza: energetycze i wodociągowe – nie przewidziane do przebudowy. Kanał ścieków surowych zostanie skrócony i skierowany do projektowanej pompowni ścieków. Z uwagi na budowę nowych elementów oczyszczalni kanał ścieków oczyszczonych zostanie skrócony i przebudowany w początkowym odcinku. Dodatkowo teren zostanie uzbrojony w kanał odcieków z poletek hydrobotanicznych i z wiaty składowania osadu oraz rurociągi sprężonego powietrza. Stacja dmuchaw wymaga zalicznikowego podłączenia energetycznego.

Budowa poletek hydrobotabnicznych wymaga wybudowania wału ziemnego z utwardzoną częścią komunikacyjną.

#### 3.3. Ukształtowanie terenu.

Nastąpi zmiana w dotychczasowym ukształtowaniu terenu. W miejsce istniejącego obszaru nieużytków powstaną zbiorniki ziemne pełniące funkcję lagun hydrobotanicznych, których zadaniem będzie przyjęcie nadmiaru osadu z przyległej, modernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych. Warstwa wierzchnia gruntu zostanie zebrana i wykorzystana do rozścielenia na rozplantowany wokół zbiornika grunt. Nadmiar gruntu z wykopów zostanie wykorzystany na wyrównanie okolicznego terenu. Otoczenie wokół zbiorników zostanie zagospodarowane poprzez obsiew mieszankami traw.

### 4. Zestawienia powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu.

Laguna zlokalizowana będzie na części działki nr 609/2. Powierzchnia całkowita działki wynosi 10014m2.

Bilans terenu:

- powierzchnia terenu inwestycji: 6000m2`;

- powierzchnia lagun: 2151m2.

### 5. Dane informacyjne.

Teren przyszłej inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody.

# B. Projekt budowlany

## I. Część opisowa

### 1. Podstawowe parametry charakteryzujące obiekt:

- Wymiary lagun:

L: 22,15 x 40 m;

Z: 31,63 x 40 m.

- Głębokość czynna lagun: 			1,65m;

- Średnia głębokość całkowita wykopu:	1,79m;

- Nachylenie skarp wykopu:			1:1;

- Nachylenie skarp wału:			1:1,5;

- Kubatura wykopu:				4270m3;

- Pojemność eksploatacyjna lagun:

L: 1462 m3,

Z: 2087 m3;

### 2. Podstawa opracowania i uzgodnienia

#### 2.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- wizje lokalne w miejscu inwestycji;

- literatura techniczna, wiedza, doświadczenie;

- przepisy prawa.

#### 2.2. Uzgodnienia i pozwolenia

- Starostwo Powiatowe w Ostrołęce

Istniejąca oczyszczalnia posiada aktualne pozwolenie wodno – prawne na wprowadzanie ścieków do rzeki Rozogi. Laguny hydrobotaniczne nie są urządzeniami wodnymi w rozumieniu przepisów „Prawa wodnego” i nie wymaga dodatkowego pozwolenia wodno – prawnego na jej wykonanie.

### 3. Stan prawny nieruchomości

Laguny zlokalizowane będą na niezagospodarowanej części działki terenu istniejącej oczyszczalni w msc. Lelis na terenie działki 609/2 – będącej własnością Inwestora. Stanowić będzie dodatkowy element jej urządzeń. Oczyszczalnia stanowi własność Gminy Lelis.

### 4. Charakterystyka i jakość doprowadzanych ścieków.

Obliczenia oparto na badaniach  jakości ścieków surowych wykonanych w roku 2013 i zestawiono w poniższej tabeli:

| Czynnik | Ścieki surowe |
| --- | --- |
| BZT5 | 500 g O2/m3 |
| ChZT | 1000 g O2/m3 |
| Zawiesina ogólna | 480 g/m3 |

Obliczenie wskaźnika RLM dla oczyszczalni i projektowanych lagun:

W Polsce przyjęto ładunek BZT5 pochodzący od jednego mieszkańca równy 60 g O2/dobę.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przepływ docelowy wynoszący 350 m3/d liczba RLM wynosi:2917.

Obliczenia technologiczne

Porównanie wyników ścieków surowych i oczyszczonych:

| Czynnik | Ścieki surowe | Ścieki oczyszczone |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | 500 g O2/m3 | 25 g O2/m3 |
| ChZT | 1000 g O2/m3 | 125 g O2/m3 |
| Zawiesina ogólna | 480 g/m3 | 35 g/m3 |

Wyniki

BZT5 usunięte:	475 g O2/m3.

Przyrost osadu wg ATV 131 dla stosunku SM do BZT5 1 i WO 25 wynosi:0,8 (133 kg SM/dobę).

Maksymalne obciążenie laguny hydrobotanicznej „zimowej” (Z) w okresie zimowym dla naszej szerokości geograficznej i klimatu nie powinno przekraczać 20 kg SM/m2  rok.

Minimalna powierzchnia laguny „zimowej” wynosić będzie:  1214 m2.

Maksymalne obciążenie laguny hydrobotanicznej letniej dla naszej szerokości geograficznej i klimatu nie powinna przekraczać 30 kg SM/m2  rok.

Minimalna powierzchnia laguny „letniej” wynosić będzie:  886 m2.

### 5. Opis projektowanych rozwiązań technicznych

#### 5.1. Podstawowe informacje o istniejących i modernizowanych elementach oczyszczalni.

Laguny hydrobotaniczne są docelowym sposobem na przyjęcie nadmiaru osadu z oczyszczalni w Lelisie. Jednak z uwagi na niezbędny czas narastania i dojrzewania roślinności okres uzyskania pełnej zdolności absorpcji może trwać nawet 18 miesięcy. Dlatego do czasu uzyskania przez laguny pełnej zdolności absorpcyjnej przez laguny osad będzie odwadniany w nowoprojektowanej stacji odwadniania osadu i magazynowany pod wiatą składowania osadu. Po uzyskaniu przez laguny pełnej „dojrzałości” zostaną one wyłączone i będą pełnić jedynie funkcję awaryjną.

W ramach oczyszczalni ścieków przystosowano także 3 istniejące zbiorniki do pełnienia innych funkcji: zbiornika retencyjnego, komory beztlenowej oraz komory stabilizacji tlenowej osadu. Dodatkowo projektuje się wybudowanie dwóch komór napowietrzania z napowietrzaniem drobnopęcherzykowym i dwóch osadników wtórnych wraz z niezbędnym uzbrojeniem (przewodami doprowadzającymi i odprowadzającymi - ścieki, powietrze, osad itp.) oraz komory pomiarowej, stacji dmuchaw i pompowni ścieków oczyszczonych.

#### 5.2. Rozwiązania budowlano – materiałowe przyszłej inwestycji.

Projektowane laguny hydrobotaniczne zostaną wykonane na powierzchni zbiornika ziemnego uszczelnionego folią PEHD o grubości 1 mm ułożoną na podsypce piaskowej o grubości 8 cm, zagęszczoną mechanicznie. Na ułożonej folii należy rozścielić kolejną warstwę pisaku o grubości 5 cm (ochrona przed przebiciem folii). Na tak wykonanym podłożu przykrytym geowłókniną należy ułożyć rury perforowane, karbowane PVC ø100mm z otworami 1,5 x 5 mm i obłożyć je złożem filtracyjnym z kruszywa i kamienia o granulacji 16 ÷ 80 mm. Ta warstwa o grubości 15 cm stanowić będzie podstawę konstrukcyjną filtra pionowego.

Każdy rurociąg drenarki w swoim najwyższym punkcie (początek rurociągu) winien być zakończony wywiewką. Kolejnym elementem będzie wykonanie filtra pionowego z określonych frakcji kruszywa o miąższości całkowitej 60 cm i obsadzenie całej rozłogami roślinności.

Miejsca wylewu osadu na laguny winny być zabezpieczone przed wymywaniem warstw filtracyjnych za pomocą ułożonych płytek chodnikowych.

Odcieki odprowadzane z drenażu zbierane będą w studniach zbiorczych poprzez i odprowadzane ponownie na urządzenia oczyszczalni.

Szczegóły rozwiązań technicznych pokazano w części graficznej.

#### 5.3. Technologia wykonania

##### 5.3.1. Kategorie gruntu

Na podstawie badań warunków gruntowo – wodnych ustalono ustalono, że utwory piaszczysto – humusowe i piaszczyste gleby grubości 1- 1,2m. Poniżej piaski drobne o miąższości 4,8 – 5m. Woda gruntowa występuje w postaci ciągłego poziomu o swobodnym zwierciadle zalegającego w osadach I warstwy na poziomie 1,9-2,0m.

Szczegółowa dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do projektu budowlanego.

##### 5.3.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe obejmować będą część istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni na odcinku ok 40 m oraz rozbiórkę i montaż stacji zlewczej i pompowni głównej.

##### 5.3.3. Usunięcie istniejącego drzewostanu

Na terenie przyszłej inwestycji nie przewiduje się usuwania istniejącego drzewostanu.

##### 5.3.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050 „Roboty ziemne” oraz PN-B-10736:1999 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. W miejscach trudno dostępnych wykopy wykonywać ręcznie.

Przed realizacją właściwych robot ziemnych należy zdjąć z całej powierzchni przyszłej inwestycji warstwę humusu średniej miąższości ok. 10 cm.

W dalszej kolejności należy wykonać:

- wykop czaszy zbiornika oraz wyrównanie dna i ukształtowanie skarp do określonych parametrów projektowych;

- w przypadku braku możliwości osiągnięcia zakładanej głębokości technologicznej z uwagi na możliwość wystąpienia wody gruntowej zwiększyć głębokości poprzez podniesienie rzędnych terenu przyległego (rozplantowanie ziemi z wykopów wokół krawędzi wykopu do niezbędnych parametrów);

- rozplantowanie pozostałej ilości gruntu wokół zbiorników.

##### 5.3.5. Uszczelnieni zbiorników.

Szczegółowo opisano w pkt 5.2. Należy zwrócić szczególną uwagę na łączenie folii za pomocą zgrzewania i zapewnienie bezwzględnie szczelności zbiornika (prace wykonywać ostrożnie aby nie uszkodzić folii).

##### 5.3.6. Drenaż

Zaprojektowano rurociągi równolegle do siebie o długości 40m każdy i rozstawie maksymalnym 4 m (co 3,69m L i co 3,95m Z) połączone z rurociągami poprzecznymi rurociągami odprowadzającym do studni zbiorczych.  Szczegóły realizacyjno – materiałowe opisano w pkt 5.2. W celu zapewnienia właściwej funkcji systemu należy zachować projektowane odległości między rurociągami drenarskimi (nie mogą być większe niż 4 m) oraz ułożyć rury ze spadkiem nie większym niż 0,3%. Odpowietrzniki wykonać w najwyższych punktach terenu na wysokość 1,45 m ponad poziom lagun.

##### 5.3.7. Filtr pionowy

Należy wykonać go warstwowo rozściełając na całej powierzchni zbiornika poszczególne warstwy kruszywa (licząc od dołu). Układ warstw filtra z uwzględnieniem grubości warstwy i jej granulacji jest następujący:

- warstwa piasku 0÷2mm o grubości 15cm;

- warstwa  żwiru 2÷8 mm o grubości 15 cm;

- warstwa żwiru 8÷16 mm o grubości 15 cm;

- warstwa kamieni 16÷80 mm o grubości 15 cm (drenaż);

- warstwa pasku 0÷2mm o grubości 5cm;

- folia PEHD;

- warstwa piasku 0÷2 mm o grubości 8 cm.

##### 5.3.8. Roślinność hydrobotaniczna

Na usypanym filtrze należy posadzić:

-poletko zimowe:

- po 5 rozłogów trzciny pospolitej (min. 5 szt/m2) pozyskanej wczesną wiosną lub jesienią z pobliskich akwenów wodnych;

- po 5 rozłogów pałki wodnej i turzycy na 50m2.

-poletko letnie:

po 5 rozłogów trzciny pospolitej (min. 5 szt/m2) pozyskanej wczesną wiosną lub jesienią z pobliskich akwenów wodnych;

W miejscach wylewu osadu wykonać szczelne umocnienie z płytek betonowych, chodnikowych.

##### 5.3.9. Instalacje doprowadzające osad na poletko.

Doprowadzenie osadu nadmiernego na laguny odbywać się będzie za pomocą przewodu tłocznego z komory stabilizacji tlenowej osadu. Regulacja dopływu odbywać się będzie za pomocą czasu pracy pompy.

##### 5.3.10. Rurociągi odprowadzające odcieki na urządzenia oczyszczalni.

Rurociągi PVC Ø110 mm należy wprowadzić do studni zbiorczych dn 1000mm i zakończyć pionową wylewką wykonaną z rury PVC Ø110 mm o wysokości równej rzędnej wierzchniej warstwy poletka. Szczegóły pokazano w części graficznej.

Rurociąg zbiorczy z  PVC Ø160 mm. Wzdłuż trasy rurociągu zbiorczego przewiduje się studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych Ø425mm.

##### 5.3.11. Studnie zbiorcze.

Zaprojektowano typowe studnie kanalizacyjne Ø1000mm z betonu posadowione na fundamencie z „chudego betonu” przykrytą płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym. Szczegóły pokazano w części graficznej.

##### 5.3.12. Zagospodarowanie terenu w obrębie lagun.

Nie wprowadza się zmian w dotychczasowym użytkowaniu terenu w obrębie lagun. Powierzchnie zniszczone w wyniku robót należy przywrócić do stanu pierwotnego i po rozplantowaniu urobku oraz wyrównaniu powierzchni obsiać mieszankami traw.

#### 5.4. Zasada działania lagun hydrobotanicznych.

Technologia odwadniania zrzucanego na laguny osadu z jednoczesną jego mineralizacją w naturalnych warunkach jest procesem biologicznym wywodzącym się z technologii odwadniania osadów na poletkach filtracyjnych i lagunach. Wykorzystane do stymulacji procesu rośliny wyższe jak: pałka wodna (Typha Latifolia) i trzcina pospolita (Phragmites Australis) umożliwiają szybką ewapotranspirację wody i wytworzenie warunków tlenowych wewnątrz gromadzonej masy osadowej. Kluczową rolę odgrywa obecność rozrastającego się nieustannie systemu kłączy i korzeni. Zapewnia to dotarcie tlenu do całej warstwy rozłożonego osadu oraz przyśpiesza odpływ cieczy osadowych. Utrzymuje też drożność warstwy drenażowej znajdującej się pod warstwą osadu. Korzenie roślin rozwijające się w osadowym podłożu pobierają z niego wodę i składniki pokarmowe tworzą jednocześnie warunki do intensywnego życia mikroorganizmów tlenowych i zwierząt glebowych. Wokół korzeni tworzy się sieć mikrorekatorów czyli stref tlenowych przylegających bezpośrednio do korzenia otoczonych obszarami beztlenowymi., w których wzajemne oddziaływanie bakterii, roślin oraz cząstek osadu zapewnia ciągłość reakcji. Polega to na tym, że produkt jednej reakcji jest substraktem dla następnej reakcji i proces rozkładu substancji organicznej trwa aż do utworzenia prostych związków nieorganicznych (mineralizacja). W tych warunkach następuje zmiana struktury osadu a mianowicie uwolnienie wody związanej w koloidach. Rośliny rozrastając się prowadzą do naturalnej sukcesji i tworzenia zwartej masy roślinnej, która z końcem sezonu wegetacyjnego częściowo obumiera pomnażając warstwę próchniczą. Substancje biogenne oraz mikroelementy (również metale ciężcie) zostają wbudowywane w tkanki roślinne. Z upływem czasu materia roślinna i składniki mineralne zawarte w osadach ulegają przemianie w próchnicę glebową. Oprócz odparowywania znacznych ilości wody i makrolity (rośliny wyższe) zapewniają mineralizację osadu zgodnie z mechanizmem, który jest wykorzystywany w oczyszczalniach glebowych. Efektem tego procesu będzie zmniejszenie się ilości osadu w urządzeniach istniejącej oczyszczalni a tym samym zmniejszy się częstotliwość jej opróżniania i wywozu osadu. Odcieki poprzez zaprojektowany system urządzeń i rurociągów powracać będą na urządzenia oczyszczalni.

#### 5.5. Opis geotechnicznych warunków posadowienia budowli.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano dokumentacji geotechnicznej rozpoznania podłoża wymaganej dla dużych i skomplikowanych budowli. Laguny hybrobotaniczne nie będą przenosić żadnych obciążeń statycznych. Na podstawie własnych badań stwierdza się, że na terenie planowanej inwestycji warunki gruntowe są proste ponieważ występują grunty jednorodne genetycznie a zwierciadło wód gruntowych występuje poniżej projektowanego poziomu posadowienia  obiektu. Ponadto nie stwierdzono  żadnych niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Projektowany obiekt został zaliczony do II kategorii geotechnicznej w prostych warunkach glebowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r (Dz.U.Nr 126, poz. 839) nie zachodzi konieczność wykonywania osobnego opracowania dokumentacji geotechnicznej i geologicznej.

### 6. Charakterystyka energetyczna obiektu i jego wpływ na środowisko.

Nie przewiduje się dodatkowych elementów sieci i urządzeń energetycznych służących potrzebom poletek.

Potrzeby energetyczne istniejącego obiektu są w pełni pokrywane i zabezpieczone. Nie będzie więc żadnego negatywnego wpływu na środowisko – w związku z realizacją tego przedsięwzięcia.

### 7. Charakterystyka ekologiczna obiektu i jego wpływ na środowisko.

Przewidziane oddziaływanie na środowisko projektowanej inwestycji będzie się różnić od siebie na etapie planowanych robót oraz w trakcie późniejszej eksploatacji obiektu. Inwestycja ma spełniać zakładane funkcje przy równoczesnych małych, niekorzystnych oddziaływaniach na otoczenie. Degradacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i estetycznych obszarów Puszczy Kurpiowskiej musi być możliwie najmniejsza, a zakładane efekty osiągnięte.

a) Faza budowy lagun:

W fazie tej może nastąpić:

- Okresowy, krótkotrwały wzrost hałasu i wibracji o zasięgu lokalnym nieprzekraczającym strefy 100 m. Oddziaływanie to należy jednak uznać jednak uznać za odwracalne i krótkotrwałe;

- Okresowy wzrost zapylenia powietrza – również o zasięgu lokalnym 100÷200 m. Oddziaływanie odwracalne i nieistotne;

- Powierzchnia terenu w granicach lagun ulegnie nieodwracalnym zmianom;

- Zmieni się nieznacznie ukształtowanie terenu i jego rzędne w otoczeniu lagun;

- Fauna (głównie ptaki) gniazdujące na terenie objętym inwestycją zostaną w trakcie budowy wypłoszone i w części pozbawione swojego naturalnego środowiska.

b) Faza eksploatacji:

Będzie to stosunkowo bezpieczny i mało uciążliwy okres dla środowiska naturalnego i obszarów przyległych do lagun. Uwzględniając wysoki stopień oczyszczania ścieków w oczyszczalni jak również zastosowany drenaż do odwadniania zrzuconego osadu w szczelnym środowisku oraz dalszej jego recyrkulacji – funkcjonowanie lagun nie doprowadzi do negatywnego oddziaływania na wody gruntowe i podziemne.

Eksploatacja lagun nie będzie również szkodliwa dla otoczenia z uwagi na utrzymywanie się ciągle świeżego osadu na powierzchni lagun.

### 8. Informacja o wpisie do rejestru zabytków.

Przedmiotowa lokalizacja przedsięwzięcia nie podlega żadnej strefie ochrony kulturowej i konserwatorskiej.

### 9. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze wpływów eksploatacji górniczej.