EGZ. nr 1.

USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNO-BUDOWLANE                                                                     tel. (029) 761-33-04

HANNA T. KONARZEWSKA i GRZEGORZ KONARZEWSKI s.c.                                                         fax.

07-415 OLSZEWO BORKI

ul. DOJAZDOWA 26

NIP 758 211 95 52                                                                                                                                                ZLECENIE  Z DNIA

NAZWA OPRACOWANIA: Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach gmina Lelis

BRANŻA: budowlana

ZLECENIODAWCA: Gmina Lelis ul.Szkolna 37 07-402 Lelis

ADRES OBIEKTU: wieś Nasiadki , gm.Lelis

| AUTOR OPRACOWANIA: | PODPIS |
| --- | --- |
| inż. Grzegorz Konarzewski |  |
| Olszewo Borki, lipiec 2009 r. |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU             ROBÓT  BUDOWLANYCH

1.Założenia ogólne.

1.1.Nazwa zadania.

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach , gm.Lelis.

Adres : Nasiadki, gm.Lelis , dz.nr ewid.684/4

Inwestor: Gmina Lelis

07-402 Lelis

ul.Szkolna 37

1.2.Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania

i odbioru robót budowlanych obejmujących budowę boiska uniwersalnego

o wymiarach 27 x 43 m, trzytorowej bieżni szerokości 3,78 m i długości 75,0 m, skoczni w dal rozbieg o szerokości 1,50 m i długości 30,0 m. , placu do gry

w pingponga o wymiarach 7,40x12,72 m z trzema stołami oraz wykonania elementów towarzyszących: chodników, opaski i ławek wokół boiska, koszy na śmieci oraz niezbędnego wyposażenia sportowego boisk.

1.3.Prace towarzyszące.

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakończeniu prac budowlanych

- badanie nośności podbudowy

- porządkowanie terenu budowy podczas wyjazdu samochodów z placu budowy

1.4.Informacja o terenie budowy.

Przedmiotowy teren znajduje się na działce Szkoły Podstawowej w Nasiadkach gm.Lelis. Położony jest za budynkami Szkoły Podstawowej oraz za budynkami gospodarczymi. Jest to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą z wydzielonym boiskiem do piłki nożnej.

1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Należy zachować warunki bezpieczeństwa podczas transportu ziemi z ukopów.

Należy przewidzieć na czas budowy miejsce do składowania materiałów budowlanych.

1.6.Nazwa i kody robót wg CPV.

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnoszą się do postanowień norm.

2.1.Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.

2.1.1.Dokumenty odniesienia.

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych:

- Projekt budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach opracowany przez firmę OSTPROJEKT Mirosław Grzyb Ostrołęka

- Przedmiar robót

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- PN-68 B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

2.1.2.Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmują:

- powierzchniowe pomiary

- zdjęcie warstwy urodzajnej humusu oraz korytowanie do projektowanych rzędnych dna boiska wielofunkcyjnego

- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża

- profilowanie spadków

- wywiezienie urobku

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją budowlaną.

Wykonawca winien przystąpić do wykonania i profilowania koryta z zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne boiska bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem nawierzchni. W korycie po wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża nie może odbywać się ruch budowlany niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i ma spełniać przepisy dotyczące jego użytkowania. Odspojony grunt w czasie wykonywania korytowania należy przemieścić w miejsce wskazane przez Inwestora. Podłoże koryta winno być przed profilowaniem oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń i należy po jego oczyszczeniu sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu wymaganych rzędnych podłoża. Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 0,95. Jeśli przygotowane koryto pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło na skutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę dokona na własny koszt.

Teren wokół boiska należy uporządkować i  wyprofilować.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu równości podłoża, zagęszczenia gruntu podłoża, wilgotności podłoża oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacja techniczną.

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę  i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2.Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych.

2.2.1.Dokumenty odniesienia.

Dokumenty będące podstawa do wykonania robót budowlanych

- projekt budowlany

- przedmiar robót

- odpowiednie normy

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami

- karty techniczne zastosowania produktów

- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

2.2.2.Podbudowy.

Podbudowy z kruszywa naturalnego musza odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem oraz równością.

Zakres wykonania robót obejmuje :

- wykonanie podsypki piaskowej z zagęszczeniem

- podbudowa z kruszyw łamanych

- wykonanie warstwy wzmacniającej grunt pod warstwy technologiczne

- z geowłókniny

- wykonanie podbudowy betonowej z betonu jamistego LB-15 zagęszczanej mechanicznie

- podbudowa betonow B-7,5 bez dylatacji

- obramowanie płyty boiska obrzeżem betonowym o wymiarach 20x6 cm  na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie z zaleceniami Inspektora Nadzoru. Na podłożu wykonać należy podsypkę piaskową po zagęszczeniu gr. 10 cm . Na powierzchni zagęszczonej warstwy nie powinny występować nierówności i wyboje. Na warstwie podbudowy piaskowej wykonać płytę betonową z betonu jamistego LB-15. Płyta betonowa powinna być zatarta na gładko i odpowiednio zdylatowana. Podbudowa betonowa powinna być wykonana zgodnie z Polską Norma i warunkami technicznymi. Podbudowa betonowa powinna być wyrównana do projektowanego poziomu z dopuszczalną odchyłka +/- 3mm na łacie 5 metrowej.

Transport materiałów winien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zagęszczenia podbudowy piaskowej, równości podbudowy betonowej, pochyleń podłużnych i poprzecznych, estetyki wykonania i zgodności z przedmiarem robót i dokumentacją techniczną.

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2.3.Nawierzchnie.

Zakres robót obejmuje :

wykonanie nawierzchni sportowej zewnętrznej poliuretanowo-gumowej bezspoinowej dwuwarstwowej gr.13 mm CONIPUR SP lub równoważnej w kolorze ceglanym .Linie boisk dla poszczególnych gier wymalowć farbą chlorokauczukową zgodnie z projektem technicznym budowy.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nawierzchni sportowej o grubości 13 mm

- oznakowanie linii boiska pasami szerokości 5 cm

Kolor płyty boiska zakłada się ceglany z liniami szerokości 5cm wyznaczającymi pola  gry – w kolorze białym . Ostateczny kolor płyty boiska i linii należy uzgodnić w trybie wykonawczym z Użytkownikiem.

Nawierzchnia sportowa  wykonana na podkładzie z betonu jamistego LB-15 gr.10   cm , podsypka piaskowa gr.10 cm, geowłóknina i grunt rodzimy.

- wykonanie chodnika wokół boiska i placu do terenowego uprawiania gry w pingponga z kostki betonowej . Układ warstw nawierzchni z kostki : kostka BAUMA 20x10x6 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm, podkład z chudego betonu B 7,5m gr.10 cm, podsypka z ubitego piasku gr.5 cm, grunt rodzimy

Materiał użyty do wykonania nawierzchni musi spełniać wymagania stawiane  nawierzchniom stosowanym na boiska sportowe, posiadać aprobaty techniczne produktów lub deklarację zgodności z odpowiednimi normami dla tego typu produktu. Nawierzchnia powinna spełniać warunki dla podanej dyscypliny sportowej – koszykówka, siatkówka i tenis ziemny. Nawierzchnia powinna być elastyczna, tłumić drgania, odporna na działanie warunków atmosferycznych, odporna na ścieranie. Wykończenie nawierzchni powinno zapobiegać poślizgom i urazom.

Odbiór polega na sprawdzeniu równości powierzchni, pochyleń podłużnych i poprzecznych, estetyki wykonania, aprobaty technicznej, deklaracji zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacja techniczną.

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę.

2.2.4.Odwonienie płyty boiska .

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie poprzez spływ powierzchniowy na przylegające do projektowanego boiska tereny zielone .

2.2.5.Tereny zielone.

Na istniejącym terenie zielonym wykonać następujące roboty :

- mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża

- kultywatorowanie mechaniczne przed orka

- bronowanie mechaniczne przed orka

- orka glebogryzarką przyczepną

- powierzchniowe oczyszczanie terenu z kamieni

- modelowanie terenu płaskiego pod siew trawy

- ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej gr.8cm

- wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim

- zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim

- koszenie kosiarką istniejącej powierzchni trawiastej

- uzupełnienie nawierzchni trawiastej siewem

- wysiew nawozów mineralnych

- deszczowanie  terenu po wysiewie nawozów

2.3.1.Artykuły i sprzęt sportowy.

Projekt techniczny określa rodzaj i ilość sprzętu, który Wykonawca powinien zakupić i zamontować.

Wykonawca w żadnym wypadku nie może pozostawić niewykończonych elementów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników terenu. Wyposażenie i jego elementy muszą mieć estetyczny wygląd i solidną konstrukcję oraz spełniać warunki urządzeń przyszkolnych.

Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt ruchomy : bramki do piłki ręcznej, słupki i siatki do siatkówki i tenisa ziemnego, przymiar do mierzenia/ustawienia wysokości siatki/, siateczki do koszykówki.

W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcje do koszykówki oraz elementy mocujące do piłki ręcznej zgodnie ze schematami boisk w projekcie technicznym.

Kolor i wygląd sprzętu Wykonawca winien uzgodnić przed dostawa i montażem z Użytkownikiem i uzyskać jego akceptację.

2..3.2.Ławki i kosze na śmieci.

Kosze na śmieci typu Kz-4 lub równoważne/  z wiadrem na nóżce/ szt 5.

Ławki bez oparć, wykonane z trzech listew drewnianych, na konstrukcji metalowej ocynkowanej .

Rozliczenie robót objęte harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.4.Roboty w zakresie wznoszenia ogrodzeń.

2.4.1.Dokumenty odniesienia.

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych

- przedmiar robót

- projekt budowlany

- odpowiednie normy

- aprobaty techniczne produktów lub deklaracje ich zgodności z odpowiednimi normami

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

2.4.2.Ogrodzenie.

Ogrodzenie boiska uniwersalnego tzw.łapacz o wysokości 4,8 m z elementów stalowych i siatki drucianej oraz siatki sznurkowej z obydwu stron boiska .

Odbiór robót polega na sprawdzeniu głębokości wykopu, prawidłowości betonowania, pionowości i równości słupków, siatki ogrodzeniowej oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacją techniczną.

Rozliczenie robót objętych harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę

i zatwierdzonym przez Inwestora.

2.5. Plac do gry w pingponga.

Wyposażenie placu do terenowego uprawiania gry w pingponga :

- trzy stoły pingpongowe  wykonane na bazie  kruszyw z surowców naturalnych, blaty stołu o wymiarach 2,74x1,52 m dwuczęściowe z mocowaną pomiędzy nimi  siatka stalowa ocynkowana ogniowo, obrzeża i narożniki z aluminiowych profili zaokrąglonych .Część podziemna nóg zabetonowana od spodu do wys.30 cm.

Uwaga! Należy zastosować wyłącznie wyroby i urządzenia posiadające wszelkie wymagane prawem aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobór materiałów i technologia ściśle wg wskazań producenta.

Wykonawca na zamontowane stoły obowiązany jest przekazać certyfikat bezpieczeństwa.

2.6.Ogólne wymagania dotyczące robót i terenu budowy.

- Zamawiający , w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dokumentację projektową i dziennik budowy.

- szczegółowy zakres robót określony jest w przedmiarze robót i projekcie budowlanym

- roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w dokumentach kontraktowych, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót budowlanych od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego

- Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych przy prowadzeniu tych robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Jakość wykonania robót powinna odpowiadać ogólnym zasadom prawidłowości technologii stosowanej przy tych obiektach.

2.7.Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć :

- Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobatą Techniczna lub PN

- Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną Normą Europejska wprowadzona do zbioru Norm Polskich

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wszelkie materiały do wykonania boiska wielofunkcyjnego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w Normach Polskich lub Aprobatach Technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane w przedmiarach można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i Inwestorem wybrany rodzaj materiału, który nie może być później zmieniony.

2.8.Wymagania stawiane Wykonawcy.

Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkowa realizacje zadań związanych z budowa obiektów sportowych, a w szczególności boisk o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazać się możliwościami uzyskania materiałów wymaganego rodzaju i jakości oraz zdolnością do profesjonalnego i terminowego wykonania zadania.

Do obowiązków Wykonawcy oprócz rzetelnego wykonania prac należeć będzie także pozyskanie składowiska dla ziemi z wykopu i różnych zanieczyszczeń usuwanych z terenu budowy podczas trwania prac.

Wykonawca powinien zapewnić organizację robót korzystną dla Zamawiającego .

Do Wykonawcy należeć będzie zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

Do formalnych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

- zawarcie umowy na pełna realizację zadania określonego projektem i zobowiązaniami gwarancyjnymi

- uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla rodzaju i jakości proponowanych materiałów

- konsultowanie z Inwestorem i Użytkownikiem ewentualnych odstępstw od założeń projektu

- zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego harmonogramu prac oraz po zakończeniu poszczególnych etapów prac gotowości do odbioru częściowych i odbioru całkowitego

- po zakończeniu prac udzielenie Użytkownikowi instrukcji użytkowania obiektu oraz jego elementów jak również zabiegów konserwacyjnych wymaganych do prawidłowego utrzymania nawierzchni oraz innych elementów wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego.

2.9.Zakres dokumentacji i odbioru robót.

Wszystkie prace, badania, odbiory częściowe i końcowe powinny być na bieżąco odnotowane w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

Wyniki odbiorów spisywane w formie protokołów powinny zawierać uwagi dotyczące ewentualnych usterek, sposobów i terminów ich usunięcia. Oprócz odbioru całkowitego przewiduje się odbiory częściowe w następujących etapach robót:

- korytowanie i niwelowanie terenu pod budowę

- wykonanie podbudowy i montaż obrzeży

- wykonanie nawierzchni boisk

- wykonanie ogrodzenia

- montaż wyposażenia boisk i placu do gry w pingponga

O zakończeniu całkowitym robót i gotowości. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia do odbioru końcowego zgłasza Wykonawca. Pisemnie powiadamia Zamawiającego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

Końcowy odbiór powinien być dokonany protokołem odbioru końcowego robót wg opracowanego wzoru Zamawiającego.

Wykonawca winien przedłożyć do końcowego odbioru:

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

- atesty i świadectwa badań materiałów

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

- gwarancji

- instrukcji obsługi

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpiły w toku wykonania zadania inwestycyjnego