ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

W nawiązaniu do kształtu działki, istniejącego zagospodarowania, zadrzewienia oraz

ukształtowania terenu wybudować boisko uniwersalne o wymiarach 27 x 43 m,

trzytorową bieżnię dł. 60 m, skocznię w dal, wykonać piłkochwyty,

Elementami towarzyszącymi są: chodniki, opaska wraz z ławkami wokół boiska, kosze na śmieci oraz niezbędne wyposażenie sportowe boisk.

Bilans powierzchni zagospodarowanego działki:

Powierzchnia działki – 7100,00 m2 w tym:

powierzchnia boiska – 1161,00 m2

powierzchnia bieżni – 283,50 m2

powierzchnia skoczni w dal – 66,00 m2

powierzchnia chodników – 490,51 m2

powierzchnia. zabud. istn. budyn. – 651,58 m2

powierzchnia. zieleni – 4447,41 m2

Boisko uniwersalne

Boisko o wymiarach 27,00 x 43,00 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur lub równoważne

Wokół boiska  „opaskę” z kostki betonowej o szerokości 186cm. Projektowany poziom nawierzchni boiska w miejscach styku z terenem 10-15 cm nad poziomem istniejącym terenu.

W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcję do koszykówki

oraz elementy mocujące bramki do piłki ręcznej. Miejsca osadzenia urządzeń przedstawiono na schematach boisk rys. nr 4, 5,6,7

Linie boisk do poszczególnych gier wymalować farbą chlorokauczukową zgodnie z rys.nr 4, 5,6,7.

Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt ruchomy:

- bramki do piłki ręcznej

- słupki i siatki do siatkówki i tenisa ziemnego

- przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki)

- siateczki do koszykówki

Bieżnia na 60 m

Zaprojektowano bieżnie 3 torową szer.3,78 m i długości 75,0 m o nawierzchni

poliuretanowej PU Conipur.

Długość toru startowego – dł. 3m. Długość biegu – 60,0 m. Długość toru „hamowania”– 12,0 m.

Linie torów (szer.1,22m-1-tor) wymalować farbą chlorokauczukową zgodnie z rys.10

Skocznia w dal

Rozbieg o szer. 1,50 m i długości 30,0 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur lub równoważnej . Na końcu rozbiegu należy umieścić belkę do odbicia 122 x 20 x 10cm w odległości 1,5m od piaskownicy. Piaskownica o wym. 7,0 x 4,0 m. Obrzeża piaskownicy wykonane z betonu (z uwagi na bezpieczeństwo należy pokryć nawierzchnią poliuretanową o gr. 1cm). Alternatywnie obrzeża piaskownicy mogą być drewniane zabezpieczone gumą. Dno należy wyprofilować ze spadkiem do środka oraz wykonać dół odwadniający. Piaskownicę wypełnić piaskiem płukanym na głębokość ok.  30 cm. Wymiary szczegółowe przedstawiono na rys. nr 11.

Układ warstw konstrukcyjnych boiska, bieżni oraz rozbiegu do skoczni w dal

- nawierzchnia poliuretanowa PU Conipur SP lub równoważna

- beton jamisty LB-15 gr.10cm /wg PN-91/B-06263

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- geowłóknina

- grunt rodzimy

Nawierzchnia Conipur SP jest nawierzchnią sportową poliuretanowo-gumową,

bezspoinową, dwuwarstwową, przepuszczalną dla wody, o grubości ok. 13mm.

Parametry techniczne nawierzchni:

- wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7MPa

- wydłużenie względne przy rozciąganiu – 53%

- wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100N

- ścieralność – nie większa niŜ 0,09mm

- twardość w skali Chorea „A” – 65%

- zmiana wymiarów po działaniu temperatury +65oC – nie większa niŜ 0,02%

- zakup i montaż urządzeń sportowych, w tym do utrzymania obiektu

Założono projektowany poziom urządzeń lekkoatletycznych 10-15cm nad poziomem

istniejącym.

Chodniki i opaski

Zaprojektowano chodnik, który umożliwia dojście do boiska. Przy chodniku należy

wykonać plac do gry w pingponga.

Układ warstw nawierzchni z kostki:

- kostka prosta BAUMA 20x10x6 cm lub równoważna

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm

- podkład z chudego betonu B7,5 gr.10 cm

- podsypka z ubitego piasku gr.5 cm

- grunt rodzimy

Ogrodzenie (t.z. łapacze)

Wykonać z dwóch stron boiska ogrodzenie wys. 4,80m z elementów stalowych i siatki drucianej oraz z siatki sznurkowej. Szczegółowo przedstawiono na rys. 12

Podstawowe elementy ogrodzenia:

- słupki początkowe z rur kwadratowych 100x100x4 mm

- słupki pośrednie z rur prostokątnych 80x40x4 mm

- słupki podporowe z rur kwadratowych 40x40x4 mm

- rygle z rur prostokątnych 80x40x4 i kwadratowych 40x40x4 mm

- drut napinający do siatki

- siatka pleciona z drutu stalowego o oczkach 57x57mm

- siatka polipropylenowa sznurkowa bezwęzełkowa

Ławki

Ławki bez oparć, wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej

wyk. z kątowników 60x60x6 mm. Szczegółowo przedstawiono na rys. 9. Elementy metalowe należy ocynkować. Listwy drewniane należy zaimpregnować środkami drewnochronnymi. Ławki zlokalizowano pod obu stronach boiska w pasie chodników z kostki betonowej.

Kosze

Usytuowano 5 szt. koszy na śmieci z firmy SKATOM lub równoważne.

Przy boisku należy zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania 4 kosz.

Przy placu do gry w pingponga zgodnie z projektem zagospodarowania 1 kosz.

Kosze o symbolu KZ-4 wykonane są z blachy ocynkowanej zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego (w kolorze niebieskim).

Tereny zielone

Istniejący teren porośnięty trawą należy odnowić, wykonać przemieszanie i rozdrobnienie nawierzchni przy pomocy ciągnika z kultywatorem, dokonać bronowania wyrównującego, ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp.

dokonać ostatecznego ręcznego profilowania zauważonych nierówności

nawiezienie i rozplantowanie na całej powierzchni ziemi gr. 8 cm dokonać wałowania ziemi walcem mechanicznym, obsiać teren  trawą