TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI TARNSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĘG PRZEDMIEJSKI KOL. MUSZYŃSTWO GMINA LELIS POWIAT OSTROŁECKI

| LP | KOD CPV | NR SST | NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA | JEDN. MIARY | ILOŚĆ JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 45100000-8 45111200-0 45233000-9 45233220-7 45233140-2 45233290-8 | 01 01.01.01-11 02 02.03.01-13 04 04.04.01-11 04.04.01-12 05 05.03.05-26 06 06.03.01-31 07 07.02.01-12 07.02.01-44 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ROBOTY ZIEMNE Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km 10,00 x 6,50 x 0,30 x 2= PODBUDOWY Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 20 cm (433,00+29+2x10,00)x4,50= Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu gr w-wy 15 cm (433,00+29+2x10,00)x4,30= NAWIERZCHNIE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm (433,00+29+2x10,00)x4,10= ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Uzupełnienie poboczy pospółką gr 10 cm (433,00+29+2x10,00)x2x0,95= URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych Przymocowanie tarcz znaków odblaskowych do gotowych słupków – tabliczki pod znaki | km m3 m2 m2 m2 m2 szt szt | 0,433 39,00 2169,00 2072,60 1976,20 915,80 9 6 |