TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250616W ODCINEK W MSC. ŁĘG STAROŚCIŃSKI KOL. ADAMKA

GMINA LELIS POWIAT OSTROŁECKI

| LP | KOD CPV | NR SST | NAZWA I OPIS PRZEDMIARU ROBÓT ORAZ OBLICZENIA | JEDN. MIARY | ILOŚĆ JEDNOSTEK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | 45100000-8 45233000-9 45233220-7 45233140-2 45233290-8 | 01 01.01.01-11 04 04.04.01-11 04.04.01-12 05 05.03.05-26 06 06.03.01-31 07 07.02.01-12 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 472,50+467- PODBUDOWY Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna grubości 15 cm 939,50 x 4,50= Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu gr w-wy 15 cm 939,50x4,30= NAWIERZCHNIE Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa ścieralna grubości 4 cm 939,50x4,10= ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Uzupełnienie poboczy pospółką gr 10 cm 939,50x2x1,00= URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z elementów żelbetowych | km m2 m2 m2 m2 szt | 0,9395 4227,75 4039,85 3851,95 1879,00 5 |