http:/ /                                   w  ww.mazov         ia.                       pl/h

ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest -Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

Wspólny słownik zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg,

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

45112723-9 Plac zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

W nawiązaniu do kształtu działki  nr 149/1 i 149/2 położonej w Białobieli , gmina Lelis , istniejącego zagospodarowania, zadrzewienia oraz ukształtowania terenu wybudować boisko uniwersalne o wymiarach 22m x 42 m, trzytorową bieżnię dł. 60 m oraz zeskok usytuowany na końcu bieżni do   skoków  w dal, wykonać chodnik wokół bieżni i boiska,

Elementami towarzyszącymi są: ławki po obu stronach boiska, kosze na śmieci, ogrodzenie boiska i piłkochwyty oraz niezbędne wyposażenie sportowe boisk, odtworzenie zieleni.

Bilans powierzchni zagospodarowanego działki:

Powierzchnia działki – 3701,00 m2 w tym:

powierzchnia boiska – 924,00 m2

powierzchnia bieżni – 275,94 m2

powierzchnia piaskownicy– 28,00 m2

powierzchnia chodników – 445,60 m2

powierzchnia  istn. chodników(wg opracowania)– 51,94 m2

powierzchnia. zieleni –1976,26m2

Boisko uniwersalne

Boisko o wymiarach 22,00 x 42,00 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur lub równoważne

Wokół boiska  „opaskę” z kostki betonowej o szerokości 1,66 m. Projektowany poziom nawierzchni boiska w miejscach styku z terenem 10-15 cm nad poziomem istniejącym terenu.

W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcję do koszykówki

oraz elementy mocujące bramki do piłki ręcznej.

Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt ruchomy:

- bramki do piłki ręcznej

- słupki i siatki do siatkówki

- słupki i siatki do  tenisa ziemnego

- przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki)

- siateczki do koszykówki

Bieżnia na 60 m

Zaprojektowano bieżnie 3 torową szer.3,78 m i długości 73,0 m o nawierzchni

poliuretanowej PU Conipur lub równoważnej.

Długość toru startowego – dł. 3m. Długość biegu – 60,0 m. Długość toru „hamowania”– 10,0 m.

Linie torów (szer.1,22m-1-tor) wymalować farbą chlorokauczukową .

Zeskok (piaskownica) do skoku  w dal.

Jako rozbieg do skoku w dal służyć będzie bieżnia. Zaprojektowano na końcu niej belkę do odbicia 20x122x10cm w odległościn1,0 m od piaskownicy. W osi i na końcu bieżni należy umieścić piaskownicę o wym. 7,0mx4,0m.   Obrzeża piaskownicy wykonane z betonu (z uwagi na bezpieczeństwo należy pokryć nawierzchnią poliuretanową o gr. 1cm). Alternatywnie obrzeża piaskownicy mogą być drewniane zabezpieczone gumą. Dno należy wyprofilować ze spadkiem do środka oraz wykonać dół odwadniający. Piaskownicę wypełnić piaskiem płukanym na głębokość ok.  30 cm.

Układ warstw konstrukcyjnych boiska, bieżni z rozbiegiem do skoku w dal

Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min. 13 mm, wymagająca podbudowy betonowej.

- nawierzchnia poliuretanowa  grubości 13mm PU Conipur SP lub równoważna

- beton jamisty LB-15 gr.10cm /wg PN-91/B-06263

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- geowłóknina

-  podsypka piaskowa gr. 15cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m. nie powinny być większe niż 2 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych , kurzu , błota , piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy  usunąć ).

Podbudowa betonowa powinna być wolna od mleczka cementowego, szorstka , nie posiadać  odspojonych odłamków , wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze.  Służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej oraz bieżni lekkoatletycznych.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej)  i użytkowej . Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Kolor nawierzchni poliuretanowej  – czerwony . Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych.

Nawierzchnia: syntetyczna poliuretanowa powinna posiadać parametry nie gorsze  niż zamieszczone w tabeli:

| Poz. | Określenie parametru, jednostka | Wartość wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) | 9,70  0,3 |
| 2. | Wytrzymałość na rozciąganie , (MPa) |  0,70 |
| 3. | Wydłużenie względne przy rozciąganiu, (%) | 53  5 |
| 4. | Wytrzymałość na rozdzieranie , (N) |  100 |
| 5. | Ścieralność (mm) |  0,09 |
| 6. | Twardość według metody Shore’a . A , (Sh. A ) | 65 5 |
| 7. | Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona : przyrostem masy , (%) zmianą wyglądu zewnętrznego |  0,70 bez zmian |
| 8. | Mrozoodporność oceniona : przyrostem masy , (%) wyglądu powierzchni po badaniu |  0,80 bez zmian |
| 9. | Przyczepność do podkładu : ( MPa) betonowego asfaltobetonowego mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU |  0,6  0,5  0,5 |
| 10. | Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: w stanie suchym w stanie mokrym |  0,35  0,30 |

Tabela opracowana została na podstawie Aprobaty technicznej ITB RT ITB-1038/2006.

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych młodzieży szkolnej i zawodników materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach < 7

2) ołów (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rtęć (Hg) < 0,0002

6) cynk (Zn)  0,8-0,9

7) cyna (Sn) < 0,005

Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów nawierzchni zaleca się żądanie przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyżej opisanych, (podstawą prawną żądania powyższych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Założono projektowany poziom urządzeń lekkoatletycznych 10-15cm nad poziomem

istniejącym. Spadki wg projektu. Połączenie z terenem łagodne.

Oświetlenie boiska i monitoring wizyjny.

Oświetlenie boiska składa się z czterech słupów aluminiowych z wysięgnikiem, rozdzielni pomocniczej RP wyposażonej w 6 gniazd jednofazowych, zestaw instalacyjny oraz wyłącznik krzywkowy (schemat  instalacji oświetleniowej w dokumentacji). Instalacja monitoringu wizyjnego składa się z 7 kamer z czego 4 zamontowane będą na słupach oświetleniowych boiska, 2 w budynku szkoły i 1 przed wyjściem do budynku, oraz stanowiska obsługi układu monitoringu zlokalizowanego w budynku szkoły w skład, którego wchodzi 8 kanałowy rejestrator z nagrywarką i twardym dyskiem o pojemności 500GB, monitora VGA, LCD o przekątnej 19”, myszy USB i zasilacza stabilizowanego 12V/5a.

Chodniki i opaski

Zaprojektowano chodnik, który umożliwia dojście do boiska.

Układ warstw nawierzchni z kostki:

- kostka prosta BAUMA 20x10x6 cm lub równoważna

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm

- podkład z chudego betonu B7,5 gr.10 cm

- podsypka z ubitego piasku gr.5 cm

- grunt rodzimy

Ogrodzenie (t.z. łapacze)

Zaprojektowano ogrodzenie dostosowujące się do istniejącego ogrodzenia i łapacza. Przy boisku wykonać z dwóch stron boiska łapacze o wysokości 6 ,00m z elementów stalowych i siatki drucianej oraz siatki sznurkowej. Z jednej strony boiska zaprojektowano łapacz o wysokości 4,00m z elementów stalowych i siatki drucianej. Furtki zastosować systemowe GERMAPLAN lub równoważne.  Szczegóły przedstawiono na rys.11 i  12

Podstawowe elementy ogrodzenia:

- słupki początkowe z rur kwadratowych 100x100x4 mm

- słupki pośrednie z rur prostokątnych 80x40x4 mm

- słupki podporowe z rur kwadratowych 40x40x4 mm

- rygle z rur prostokątnych 80x40x4 i kwadratowych 40x40x4 mm

- drut napinający do siatki

- siatka pleciona z drutu stalowego o oczkach 57x57mm

- siatka polipropylenowa sznurkowa bezwęzełkowa

Ławki

Ławki bez oparć, wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej

wyk. z kątowników 60x60x6 mm. Szczegółowo przedstawiono na rys. 9 i 10. Elementy metalowe należy ocynkować. Listwy drewniane należy zaimpregnować środkami drewnochronnymi. Ławki zlokalizowano pod obu stronach boiska w pasie chodników z kostki betonowej.

Kosze

Usytuowano 4 szt. koszy na śmieci o symbolu KZ-4 z firmy SKATOM lub równoważne.

Przy boisku należy zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania 4 kosze.

Kosze wykonane są z blachy ocynkowanej zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego (w kolorze niebieskim).

Tereny zielone

Istniejący teren porośnięty trawą należy odnowić, wykonać przemieszanie i rozdrobnienie nawierzchni przy pomocy ciągnika z kultywatorem, dokonać bronowania wyrównującego, ręcznie zebrać odkryte kamienie, korzenie itp.

dokonać ostatecznego ręcznego profilowania zauważonych nierówności

obsiać teren  trawą

Plac zabaw

Teren pod plac  zabaw położony jest obok boiska sportowego jest to teren o nawierzchni naturalnej, porośnięty trawą.. Projekt zakłada zamontowanie pięciu rodzajów zabawek przeznaczonych do aktywnego wypoczynku dzieci na świeżym  powietrzu . W skład zabawek wchodzi: huśtawka wagowa dla czterech osób, dwie huśtawki sprężynowe, karuzela dla czterech osób,  mały zestaw rekreacyjny . Przykłady zabawek zamieszczono w dokumentacji technicznej.

Strefy bezpieczeństwa:

- Huśtawka wagowa-4,5x2,6m

- Huśtawka sprężynowa-2,7x2,3m

- Karuzela – fi 3,5m

- Zestaw rekreacyjny – 5,35x4m

Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi.

Strefy bezpieczeństwa   zabawek należy wyłożyć matami  gumowymi, które montuje się bezpośrednio na nawierzchni piaszczystej. Maty zespala się łącznikami plastikowymi. Nawierzchnia  bezpieczną zamontowana w strefach bezpieczeństwa urządzeń zabawowych  powinna być zgodna z normą PN-EN 1176 i PN-EN 1177.

Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.

Każda zmiana technologii wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy wymaga akceptacji projektanta, który wykonał dokumentację oraz Zamawiającego.  Koszt wprowadzenia  zmian  obciąża  Wykonawcę.