Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT

Kod CPV: CPV  45453000-7,  CPV 45332000-3,  CPV  45311100-1, CPV  45311200-2, CPV 45312100-8

Zamówienie obejmuje wykonanie modernizacji budynku  Szkoły Podstawowej w Białobieli, gm. Lelis.

Prace te będą dotyczyły:

• robót wewnętrznych – tynkowanie, roboty budowlane, pokrywanie podłóg i ścian

•    hydraulika – modernizacja -instalacja wodociągowa ,  instalacja kanalizacyjna,

instalowanie umywalek, sedesów.

- modernizacja instalacji elektrycznej i  oświetleniowej, modernizacja rozdzielnic elektrycznych, instalacja telewizyjna i automatycznego dzwonka

Szczegółowy opis robót oraz ilość jednostek obmiarowych zawarty jest w przedmiarach robót podanych w dalszej części niniejszego załącznika.

Wszystkie niezbędne materiały do wykonania zamówienia zabezpiecza Wykonawca. Zastosowane do wykonania materiały musza być w gat. I, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użytku. Wszystkie roboty objęte umową muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarach.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych | m 2 | 13.020 |
|  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m 2 | 63.400 |
|  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej(parter i poddasze) | m 2 | 267.380 |
|  | Usunięcie z piwnic budynku gruzu | m3 | 3.170 |
|  | Usunięcie z poddasza budynku gruzu | m3 | 6.397 |
|  | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 | 6.973 |
|  | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km | m3 | 16.535 |
|  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr.20mm | m 2 | 330.780 |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami np. CERESIT CT 17 – powierzchnie poziome | m 2 | 330.780 |
|  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o gr. 5mm wykonane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m 2 | m 2 | 330.780 |
|  | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm | m 2 | 63.400 |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe – TARKIET z wywinięciem na ściany 10cm | m 2 | 294.118 |
|  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych | m 2 | 294.118 |
|  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m 2 demontaż stolarki drzwiowej | m 2 | 41.580 |
|  | Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone – płycinowe (parter i poddasze) | m 2 | 42.630 |
|  | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł – dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP. 160mm | m | 8.000 |
|  | Umocowanie siatki cieto-ciągnionej na belkach | m 2 | 2.600 |
|  | Wypełnienie oczek siatki cieto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m 2 | 2.600 |
|  | Drzwi przymykowe aluminiowe - wewnętrzne | m 2 | 6.300 |
|  | Listwy progowe aluminiowe | m | 23.000 |
|  | Uzupełnienie posadzki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. zaprawy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m 2 | m 2 | 0.900 |
|  | Rozebranie ścianki z cegieł o grub.1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m 2 | 37.500 |
|  | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 | 4.500 |
|  | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (parter i poddasze0 | m 2 | 49.707 |
|  | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej | m 2 | 26.910 |
|  | Usunięcie z parteru budynku gruzu | m3 | 2.186 |
|  | Usuniecie z poddasza budynku gruzu Krotność =2 | m3 | 1.645 |
|  | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 5 km | m3 | 3.831 |
|  | Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości ½ ceg. na zaprawie. M-50 | m 2 | 23.614 |
|  | Ścianki działowe pełne na z cegieł dziurawek grubości ¼ ceg. na zaprawie M-50 | m 2 | 13.898 |
|  | Licowanie ścian płytami na klej- przygotowanie podłoża | m 2 | 102.039 |
|  | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30cm na klej metoda kombinowaną | m 2 | 102.039 |
|  | Osadzanie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m 2 | m | 136.800 |
|  | Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20mm | m 2 | 25.310 |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami np. CERESIT CT 17- powierzchnie poziome | m 2 | 25.310 |
|  | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.5mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m 2 | m 2 | 25.310 |
|  | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mat o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m 2 | m 2 | 25.310 |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m 2 – ściany (piwnice, parter i poddasze) | m 2 | 1253.662 |
|  | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m 2 – sufity (piwnice, poddasze) | m 2 | 711.920 |
|  | Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m 2 | m 2 | 1253.662 |
|  | Gładzie gipsowe gr.3mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m 2 | m 2 | 711.920 |
|  | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynk. Nidalit gr. 10mm wykonane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym | m 2 | 111.600 |
|  | Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynk. Nidalit gr. 10mm wykonane mechanicznie na ścianach – dodatek na pogrubienie o 5mm | m 2 | 111.600 |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami np.” ATLAS UNI GRUNT” – pod tynk gipsowy i gładzie gipsowe | m 2 | 2077.182 |
|  | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem pod gładź gipsową | m | 409.579 |
|  | Tynk kamyczkowy ścian wewnętrznych (piwnice, parter i poddasze) | m 2 | 243.945 |
|  | Gruntowanie podłoży preparatami np. „ATLAS UNI GRUNT” – pod tynk kamyczkowy | m 2 | 243.945 |
|  | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych- podłoży gipsowych z gruntowaniem | m 2 | 1721.637 |
|  | Przemurowywanie przewodów kominowych- sprawdzanie przewodów | m | 432.600 |
|  | Przemurowywanie przewodów kominowych- odgruzowanie przewodów | m | 432.600 |
|  | Osadzanie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 28.000 |
|  | Wcinka do istniejącej instalacji rurami ½” | msc. | 4.000 |
|  | Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m 2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m | 15.000 |
|  | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 15.000 |
|  | Izolacja rurociągów śr. 15mm otulinami Thermaflex FRZ- jednowarstwowych gr. 6mm(C) | m | 15.000 |
|  | Zawory odcinające w instalacji wodociągowej z rur stalowych o śr. nominalnej 15mm | szt. | 4.000 |
|  | Zawory kątowe do spłuczki 1/2x1/2” instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 5.000 |
|  | Zawory kątowe do baterii stojących 1/2x3/8” instalacji wodociągowej z rur stalowych | szt. | 4.000 |
|  | Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15mm | szt. | 2.000 |
|  | Dodatki do podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. 15mm | szt. | 5.000 |
|  | Dodatki do podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. 15mm | szt. | 4.000 |
|  | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 15.000 |
|  | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65mm) | m | 15.000 |
|  | Włączenie do istniejącego pionu PCV fi 110 | msc. | 4.000 |
|  | Wymiana odcinka rury z PCV o śr. 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | msc. | 1.000 |
|  | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych celem przeprowadzenia kanalizacji w posadzce | m3 | 1.000 |
|  | Rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 110mm w posadzce w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 10.000 |
|  | Rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 50mm w posadzce w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 4.000 |
|  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110mm o połączeniach wciskowych | szt. | 5.000 |
|  | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 50mm o połączeniach wciskowych | szt. | 3.000 |
|  | Ustępy z płuczką ustępową typu „kompakt” | kpl. | 5.000 |
|  | Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym | kpl. | 1.000 |
|  | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl. | 2.000 |
|  | Półpostument porcelanowy do umywalek | kpl. | 2.000 |
|  | Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, nadtynkowego | szt. | 35.000 |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych | szt. | 65.000 |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 12.000 |
|  | Przebijanie otworów śr. 40mm o długości do 30cm w ścianach lub stropach | otw. | 36.000 |
|  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 303.000 |
|  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm | m | 70.000 |
|  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 233.000 |
|  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 486.000 |
|  | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr do 80mm o 3 wylotach | szt. | 57.000 |
|  | Przygotowanie podłoża pod sprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcanie do puszek osadzonych w podłożu | szt. | 32.000 |
|  | Łączniki krzyżowe i schodowe dwubiegunowe podtynkowe | szt. | 8.000 |
|  | Łączniki świecznikowe podtynkowe | szt. | 12.000 |
|  | Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe | szt. | 12.000 |
|  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówka do 2x40W | szt. | 67.000 |
|  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówka do 4x40W | szt. | 20.000 |
|  | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówka do 2x20W | szt. | 19.000 |
|  | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30kg na ścianie | szt. | 2.000 |
|  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | szt. | 2.000 |
|  | Demontaż gniazd instalacyjnych wtynkowych | szt. | 60.000 |
|  | Przebijanie otworów śr. 40mm o długości do 30cm w ścianach lub stropach | otw. | 21.000 |
|  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych | m | 287.000 |
|  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 100mm | m | 35.000 |
|  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 252.000 |
|  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 | m | 47.0000 |
|  | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr do 80mm o 3 wylotach | szt. | 40.000 |
|  | Przygotowanie podłoża pod sprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcanie do puszek osadzonych w podłożu | szt. | 60.000 |
|  | Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10A i przekroju przewodów do 2.5mm2 | szt. | 60.000 |
|  | Przebijanie otworów śr. 40mm o długości do 30cm w ścianach lub stropach | szt. | 2.000 |
|  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | szt. | 41.000 |
|  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m | 252.000 |
|  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30mm2 | szt. | 41.000 |
|  | Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych do 10kg | szt. | 3.000 |
|  | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10kg | szt. | 3.000 |
|  | Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy3(4) biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 6.000 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 18.000 |
|  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 13.000 |
|  | Przebijanie otworów śr. 40mm o długości do 30cm w ścianach lub stropach | otw. | 4.000 |
|  | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 106.000 |
|  | Zaprawianie bruzd dla przewodów do szerokości 25mm | m | 106.000 |
|  | Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe | m | 185.000 |
|  | Montaż gniazda abonenckiego - adaptacja | szt. | 8.000 |
|  | Montaż elementów systemu telewizji użytkowej – wzmacniacz i rozgałęziacze | szt. | 4.000 |
|  | Montaż automatycznego dzwonka | szt. | 1.000 |
|  | Badanie linii kablowej nN – kabel 3 -żyłowy | odc. | 181.000 |