Załącznik NR 1 do SIWZ

OPIS

SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OBIERWI

1. DANE OGÓLNE:

1.1. Inwestor:   Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie.

1.2. Lokalizacja inwestycji: Obierwia gm. Lelis teren Szkoły Podstawowej dz. Nr 722/7

1.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- Uchwała NR VII/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.

- wytyczne programowo-funkcjonalne Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki dla sal sportowych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- mapa sytuacyjno-wysokościowa (do celów projektowych) skala 1:500

- wizja lokalna

- ustalenia z Inwestorem

1.4. Podstawowe parametry

- powierzchnia zabudowy -  625,0 m2

- kubatura części projektowanej	- 4543,0 m3

- powierzchnia użytkowa- 576,2 m2      w tym:

- pow. użytkowa sali	-  404,0 m2

- pow. części pomocniczej -  172,2 m2

2. WYKAZ POMIESZCZEŃ

2.1. Sala gimnastyczna

01	- arena sali gimnastycznej- 404,0 m2

02	- magazyn sprzętu sportowego- 18,9 m2

03	- korytarz- 27,2 m2

04	- pokój nauczyciela- 9,3 m2

05	- wc nauczyciela- 3,4 m2

06	- szatnia damska- 17,9 m2

07	- natryski damskie- 13,4 m2

08	- natryski męskie- 13,4 m2

09	- szatnia męska- 18,9 m2

10	- wc damski- 1,5 m2

11	- wc męski	- 1,5 m2

12	- kotłownia	- 9,8 m2

13	- hol- 31,6 m2

14	- wiatrołap	- 5,4 m2

3. DANE KONSTUKCYJNO – MATERIAŁOWE SALI GIMNASTYCZNEJ

3.1.  Podstawowe parametry sali

- poziom posadzki 	- 0,00 = 116,00 mnpm

- wymiary rzutu poziomego (gabaryty zewnętrzne)- 22,24 x 26,02

- wysokość od poziomu 0,00 do kalenicy- 9,11 m

- wysokość sali do spodu wiązara	- 7,00 m2

- poziom posadowienia stóp fundamentowych	- -2,00 m

- osiowy rozstaw wiązarów- 6,25 m

  - Salę gimnastyczną z częścią szatniową wykonano metodą tradycyjną .

Główną konstrukcję nośną sali stanowią słupy żelbetowe 30x50cm na których oparte są wiązary stalowe. Pomiędzy słupami ściany wykonane są z bloczków gazobetonowych odmiany 500. Dodatkowym wzmocnieniem ścian szczytowych stanowią czpienie żelbetowe 24x24cm w rozstawie 4,00m. Dach sali stanowią płyty dachowe z rdzeniem styropianowym gr. 190/150 a nad częścią szatniową i łącznikiem blacha trapezowa. Nachylenie połaci dachowych 10%.

Konstrukcja wiązara kratowego posadowiona jest  na rzędnej 7,68.

Ściany fundamentowe posadowiono na rzędnej –1,90 na ławach fundamentowych gr.40cm i szer.70cm. W części sali nad pomieszczeniem szatni i łącznikiem zaprojektowano strop żelbetowy monolityczny. Grubość płyty żelbetowej 15 cm z betonu B-20 zbrojona stalą A-II wg rysunku konstrukcji.

  - Stolarka okienna i drzwiowa

Zastosowano okna PCV wypełnione poliwęglanem dwukomorowym w sali i szkłem bezpiecznym w części szatniowej oraz  drzwi z przegrodą termiczną w systemie Metalplast MB-60 wypełnione od góry szkłem bezpiecznym od dołu pełne.

3.4.  Izolacja przeciwwilgociowa.

Pozioma podłóg na gruncie i na ścianach fundamentowych dwie warstwy papy izolacyjnej na lepiku asfaltowym.

W stropie nad pomieszczeniami szatni – folia polietylenowa .

Pionowa ścian fundamentowych- abizol R+G na zimno.

3.5. Izolacja termiczna.

Ściany fundamentowe ocieplone styropianem gr.8 cm

Wieńce i nadproża ocieplone styropianem gr.12 cm

W posadzkach i na gruncie styropian gr.5 cm

W połaci dachu wełna mineralna gr.20 cm

3.6. Podłogi i posadzki

Na arenie sali sportowej zaprojektowano parkiet na ruszcie drewnianym warstwy wg rysunku przekroju.

W korytarzu, pom. gospodarczym holu i magazynku sportowym - gres.

W pomieszczeniach szatni i natrysków - terakota.

  - Elewacja.

Cokół do wysokości 30cm wykończony jest tynkiem kamyczkowym w kolorze szarym.

Elewację powyżej cokołu zaprojektowano w tynku akrylowym o ziarnie 1,5mm w dwóch kolorach piaskowym i siwym wg. rysunku elewacji.

Stolarka w kolorze siwym.

  - Tynki

Od środka sali zaprojektowano tynk cementowo-wapienny. Wykończenie tynku stanowią do wysokości 2,40m tynk kamyczkowy firmy „SCHOMBURG” alternatywnie innej firmy o podobnej jakości. Powyżej poziomu +2,40m tynk cementowo-wapienny malowany farbą akrylową w kolorze piaskowym.

W magazynie sprzętu sportowego do wysokości +2,40 tynk kamyczkowy powyżej malowanie farbą akrylową. W pomieszczeniach szatni, natryskach, łazienkach i pom. gospodarczym do wysokości 2,00m glazura powyżej farba akrylowa w kolorze piaskowym.

  - Wyposażenie w sprzęt sportowy.

Zaprojektowano sprzęt sportowy firmy „PESMENTPOL”. Firma ta wyposaża kompleksowo sale w sprzęt sportowy po całkowitym wykończeniu obiektu.

zaprojektowano:

-  2 kosze podwieszane do konstrukcji sali z napędem elektrycznym

-  4 kosze treningowe w poprzek sali

-  2 bramki do piłki ręcznej

-  słupki z siatką do siatkówki i stanowiskiem sędziowskim

-  drążki gimnastyczne

-  piłkochwyty na ścianach szczytowych

-  drabinki gimnastyczne na ścianie bocznej

-  kotarę grodząca salę z napędem elektrycznym

-  ponadto salę wyposażono w trybuny składane trzyrzędowe firmy „HEMET’

4.     OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNPOSPRAWNYCH

-  dostęp do holu wejściowego zapewnia zewnętrzna pochylnia o nachyleniu 8%

5.     OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

-   zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obiekt zaliczany jest do budynków niskich

(maksymalna wysokość ok.9,00m)

-   budynek kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL I

-   zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi przyjęto klasę odporności pożarowej D w wyniku

czego są wymagane następujące odporności ogniowe:

- główną konstrukcja nośna sali R30

- strop REI 30

- ściana zewnętrzna EI30

-   pomieszczenie zagrożone wybuchem to kotłownia gazowa. Została odizolowana ścianami

z  pustaka gazobetonowego gr. 24 cm, o odporności ogniowej EI-60 i stropem żelbetowym EI 60.w obiekcie zaprojektowano wewnętrzną sieć hydrantową  25 ( hydrant nadtynkowy HW-25N/ 30 z wężem półsztywnym)

-    na planie zagospodarowania została wyznaczona droga pożarowa o szerokości 4 m zakończona

placem manewrowym 20x20m

-   na działce zlokalizować hydrant na sieci wodociągowej 160

dla obiektu sali gimnastycznej należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

6.     BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

W trakcie eksploatacji obiektu należy uwzględniać i przestrzegać przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr:129 poz. 844/.

Wszystkie zainstalowane w obiekcie maszyny, urządzenia i wyposażenie winny odpowiadać wymaganiom jakościowym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z ustawą o badaniach i certyfikacji / Dz.U. nr:55 z 1993 roku/ tj. winny posiadać obowiązkowy znak bezpieczeństwa lub świadectwo zgodności. Personel winien być wyszkolony w zakresie ogólnie obowiązujących przepisów bhp.