Zakład                                                                                  Lelis,2010.02.08

Administracji Szkół

i Przedszkoli w Lelisie

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

( NR Ogłoszenia w BZP w portalu UZP 21344 - 2010; data zamieszczenia 25.01.2010)

na roboty   budowlane: Przebudowa zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie

WYKONAWCY

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę zespołu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Lelisie

wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię typu Conipur SP ze zmienionym parametrem odporności na uderzenie 550±50 mm2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SST określił, że należy zastosować nawierzchnię typu Conipur SP lub równoważną  jej

Zamawiający dopuści każdą nawierzchnię poliuretanową posiadającą parametry, jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub lepsze od określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i SST.

Zapytanie nr 2

Czy Zamawiający wykreśli parametr zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60ºC i dopuści nawierzchnię typu Coniour 2S zgodną z resztą parametrów technicznych wymienionych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający w SST określił, że należy zastosować nawierzchnię typu Conipur  2S  lub równoważną  jej

Zamawiający dopuści każdą nawierzchnię poliuretanową posiadającą parametry, jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub lepsze od określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i SST.

Zapytanie  nr 3

Jakie parametry nawierzchni poliuretanowych Zamawiający uzna  za równoważne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści każdą nawierzchnię poliuretanową posiadającą parametry, jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. identyczne lub lepsze od określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej i SST.

Nawierzchnia poliuretanowa – 16 mm musi posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

– wytrzymałość na rozciąganie: >=0,6MPa,

– wydłużenie względne przy rozciąganiu: – 65%,

– wytrzymałość na rozdzieranie: >=100N,

– ścieralność: <=0,09mm,

– twardość w skali Shore'a „A”: 55%,

– zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60ºC<=0,03%

– odporność na oddziaływanie zmiennych cyklów hydrotechnicznych: przyrost masy

<=0,65%

– mrozoodporność: przyrost masy: <=0,80%

– przyczepność do podkładu betonowego: >=0,6MPa

– współczynnik tarcia kinetycznego:

- pow. w stanie suchym: >=0,35

- pow. w stanie mokrym: >=0,30

- odporność na sztuczne starzenie (stopień w skali szarej): 5

- odporność na uderzenia: powierzchnia odcisku kuli: <=500mm2+/-25

Nawierzchnia: syntetyczna poliuretanowa 13 mm  powinna posiadać parametry nie gorsze niż :

1. Wytrzymałość na rozciąganie, (MPa)>0,70

2. Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%)53 ±3

3. Wytrzymałość na rozdzieranie, (N) >100

4. Ścieralność, (mm) <0,09

5. Zmiana wymiarów w temp. 65°C:<0,02

6. Twardość według metody Shore'a . A , (Sh.A) %65+5

7.Przyczepność do podkładu: (MPa)

Z betonu zbrojonego B-25>0,5

8. Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni : w stanie suchym>0,35

9. Odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki, (mm²)500 ± 25M

10.Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych oceniona:

przyrostem masy, (%)<0,80

zmianą wyglądu zewnętrznego  - bez zmian

11. Wygląd zewnętrzny nawierzchni Nawierzchnia o jednorodnej strukturze i barwie, mieszanina

12. Mrozoodporność oceniona : granulatu EPDM i przyrostem masy, (%)<0,80

13. Odporność na starzenie w warunkach bez zmian

sztucznych, oceniona zmianą barwy po naświetleniu, (nr skali szarej)5(bez zmian)

14. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/rn^) 12,0 ±0,5

Zapytanie nr 4

Czy Zamawiający zrezygnuje z dołączenia do oferty autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej dla wykonawcy na realizowaną inwestycję?

Zamawiający podtrzymuje zapis w SST , że na potwierdzenie posiadania przez zaoferowaną  nawierzchnię poliuretanową parametrów techniczno –jakościowych należy załączyć do oferty następujące dokumenty:

- Karta techniczna oferowanego systemu nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

- Atest PZH oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni , wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,

- certyfikat zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB

Projektant określił parametry boisk w oparciu o przyszłe możliwości eksploatacyjne. Boiska znajdują się przy Zespole Szkół i będą wykorzystywane przez  dzieci, młodzież jak również  dorosłych mieszkańców miejscowości.  Określając wymogi dotyczące nawierzchni poliuretanowych brał pod uwagę odporność na czynniki atmosferyczne i klimatyczne, a także bezpieczeństwo, trwałość oraz niskie zużycie w warunkach intensywnej eksploatacji.

Andrzej Przeradzki

Dyrektor

ZASiP w Lelisie