Ostrołęka ul. Piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail: www.wdi.ostroleka.pl

EGZ.5

| I N W E S T O R | ZESPÓŁ ADMINISTRACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W LELISIE |
| --- | --- |
| O B I E K T | ZAPLECZE BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ADAPTACJA |
| A D R E S B U D O W Y | DZIAŁKA NR 442/2, 443 ŁĘG PRZEDMIEJSKI |
| S T A D I U M | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA |
| BRANŻA | INSTALACJE SANITARNE I ELEKTRYCZNE |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: | NR UPRAWNIEŃ: | PODPIS: |
| mgr inż. Jarosław Wywigacz projektant | 168/94/Os |  |
| Roman Terlik Projektant instalacji elektrycznych | 153/91/Os |  |
| Inż. Maciej Białobrzewski projektant instalacji sanitarnych | MAZ/0222/PWOS/07 |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY-ASYSTENCI: | PODPIS: |
| inż. Aneta Kordel asystent |  |
| inż. Paweł Kowalczyk asystent |  |

Ostrołęka, Maj 2009r.

Oświadczenie Projektanta o sporządzeniu projektu architektoniczno budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Dz. U.1994 Nr 89 poz. 414, PB, Art.20 ust.2)

Maj 2009r. Oświadczamy, że projekt architektoniczno - budowlany pod nazwą;

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

ZAPLECZA   BOISK  SPORTOWYCH

ORLIK 2012

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

SPIS Zawartości opracowania

|  | Strona tytułowa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Część opisowa „Projektu architektoniczno – budowlanego” SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA |  |
| 1 | Przeznaczenie i program użytkowy obiektu i jego charakterystyczne parametry techniczne - dane liczbowe |  |
| 2 | Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane |  |
| 3 | Układ konstrukcyjny obiektu i rozwiązania materiałowe |  |
| 4 | Dostępność dla osób niepełnosprawnych |  |
| 5 | Rozwiązania budowlane i techniczno – instalacyjne |  |
| 6 | Charakterystyka energetyczna obiektu oraz jego wpływa na środowisko |  |
| 7 | Warunki ochrony przeciwpożarowej |  |
| 8 | Uwagi |  |
| 9 | BIOZ |  |
| 10 | Opis do projektu zagospodarowania. |  |
|  | Część graficzna |  |
| 1 | Zagospodarowanie terenu | 1:500 |
| 2 | Rzut fundamentów | 1:50 |
| 3 | Rzut parteru | 1:50 |
| 4 | Rzut dachu | 1:50 |
| 5 | Przekrój A-A | 1:50 |
| 6 | Elewacje | 1:50 |
| 7 | Rzut stropu | 1:50 |
| 8 | Instalacje sanitarne | 1:50 |
| 9 | Instalacje elektryczne | 1:50 |

Część opisowa Projektu budowlanego ARCHITEKTURA

1. przeznaczenie i program użytkowy obiektu i jego charakterystyczne 	parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne obiektu

ZESTAWIENIE DLA CAŁEJ INWESTYCJI

|  | WERSJA STANDARD |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 105,10 m² |
| Powierzchnia użytkowa podstawowa | 58,90 m² |
| Kubatura | 327,89 m³ |

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy - TYP STANDARD

Wersja standard

Wersja uniwersalna zestawienia pawilonów, posiadająca poza pomieszczeniem trenera, magazynem, sanitariatami, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska, od organizacji zajęć zależy sposób ich wykorzystania i podziału na płcie, wersja ta posiada wariant z zadaszeniem – pergolę.

| Nr. | Funkcja pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trener | Gres | 5,89 m² |
| 2 | Magazyn | Gres | 5,89 m² |
| 3 | Łazienka | Gres | 5,89 m² |
| 4 | Łazienka | Gres | 5,89 m² |
| 5 | Szatnia | Gres | 5,89 m² |
| 6 | Szatnia | Gres | 5,89 m² |
| 7 | Szatnia | Gres | 5,89 m² |
| 8 | Szatnia | Gres | 5,89 m² |
| 9 | Łazienka | Gres | 5,89 m² |
| 10 | Łazienka | Gres | 5,89 m² |
| RAZEM: | 58,90 m² |

1.2 Zapotrzebowanie energetyczne i na poszczególne media

1.3 Zapotrzebowanie w wodę – wg opracowania branżowego

1.4 Zapotrzebowanie ciepła – wg opracowania branżowego

1.5. Zapotrzebowanie w energię elektryczną – wg opracowania branżowego

2.Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

2.1. Forma architektoniczna i sposób dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Forma i funkcja obiektu

Budynek sanitarno – szatniowy projektuje się o konstrukcji murowanej, parterowej, bez piwnic z dachem płaskim krytym papą. Obiekt szczytem przylegający do istniejącego budynku kotłowni, połączony poprzez stworzenia „podcienia” zadaszaną konstrukcją systemową.

W stosunku do projektu pierwotnego nie zmienił się układ pomieszczeń lecz technologia wykonania. Projekt typowy przewidywał wykonanie w technologii drewnianej jako elementy prefabrykowane kontenerowe. Projekt adaptacji zakłada wykonanie obiektu jako murowanego na ławach żelbetowych, ze stropem wylewanym, z dachem płaskim. Nowoczesna forma architektoniczna jest atrakcyjna dla młodych użytkowników a także umożliwia zapewnienie komfortu użytkowania. Budynki projektuje się jako uzupełnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby młodzieży uczącej się oraz innych lokalnych społeczności. Służyć ma celom wypoczynku i rekreacji. Zaproponowane rozwiązania elewacji pozwalają na dostosowanie obiektów do lokalnych warunków kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych i otoczenia.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane warianty obiektów będących zapleczem dla boisk sportowych w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane.

2.2. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy prawo budowlane

Projektowane obiekty sanitarno - szatniowe respektują zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w następujący sposób:

|  | wymagania | sposób spełnienia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spełnia wymagania podstawowe dotyczące: |  |
|  | bezpieczeństwa konstrukcji | Bezpieczeństwo konstrukcji: zastosowane rozwiązania projektowe dotyczące konstrukcji obiektu gwarantują bezpieczeństwo zarówno użytkowników budynku, jak i osób trzecich |
|  | bezpieczeństwa pożarowego | Bezpieczeństwo pożarowe: na etapie prac projektowych przewidziano problematykę związaną z bezpieczeństwem pożarowym obiektu, - zastosowano materiały termoizolacyjne, niepalne – wełna mineralna - elementy drewniane zabezpieczone do parametrów nierozprzestrzeniania ognia |
|  | bezpieczeństwa użytkowania | -elementy elewacji zostały zaprojektowane z elementów bezpiecznych dla użytkowania, drzwi zewnętrzne wejściowe mają w swoim wyposażeniu samozamykacze, -zaprojektowane stopnie wejściowe wyróżniają się kolorystycznie – zmiana poziomu posadzki, zaprojektowano materiały wykończeniowe posadzek nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu, zastosowano materiały antypoślizgowe. |
|  | odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska | Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska realizowane jest poprzez: -materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników i sąsiadów. Obiekty nie będą emitowały gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiałów oraz technologii, które zapewniają nie przekroczenie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materiały, stałe wyposażenie oraz powstających w trakcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, - obiekty zostały zabezpieczone przeciwko przenikaniu wilgoci do elementów budowlanych i wnętrza budynku; poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych, -w projekcie zaprojektowane zostały grzejniki elektryczne -w obiektach zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową, zapewniono pełne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych użytkowników obiektu, Spełnienie wymagań dotyczących odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane będzie poprzez przestrzeganie przepisów dotyczących warunków sanitarnohigienicznych oraz ochrony środowiska przez użytkowników. |
|  | ochrony przed hałasem i drganiami | Rozwiązania projektowe zapewniają bezpieczne użytkowanie budynku oraz pracę i odpoczynek w jego obrębie nie powodując nadmiernego hałasu oraz drgań |
|  | oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; | Przegrody zewnętrzne zaprojektowane w budynkach mają zgodną z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm. izolacyjność termiczną |
| 2 | Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: | Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w zakresie zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz energię cieplną zostały określone |
|  | usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów | z obiektu przewiduje się odprowadzenie ścieków (sanitarne) do wyznaczonych przez stosowne jednostki miejsc usuwanie odpadów z miejsca gromadzenia odpadów stałych zlokalizowanego na terenie działki wody opadowe –deszczowe odprowadzenie |
| 3 | Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego | Rozwiązania projektowe zapewniają możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Nie stosuje się rozwiązań z zakresu budownictwa ogólnego oraz instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych, które nie są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektów należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektów, po przekazaniu ich do użytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowiązków zarządcy należy prowadzenie Książki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi określonymi przez prawo. |
| 4 | Niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich | Budynek pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych, uwarunkowane jest to zastosowaniem elementu pochylni z balustradą oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb. |
| 5 | Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy | W obiekcie zostały spełnione warunki bezpieczeństwa i higieny pracy Wysokość pomieszczeń, doświetlenie pomieszczeń, materiały wykończeniowe (parametry techniczne) |
| 6 | Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej | Nie dotyczy |
| 7 | Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską | Nie dotyczy |
| 8 | Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy |  |

3.układ KONSTRUKCYJNY obiektu i rozwiązania materiałowe

3.1. Układ konstrukcyjny obiektu

Budynek o podłużnej konstrukcji ścian nośnych opartych na ławach fundamentowych żelbetowych strop żelbetowy, dach płaski.

3.2. Kategoria geotechniczna obiektu

rozwiązania materiałowe

| ELEMENTY FUNDAMENTOWE |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ławy fundamentowe, | Ławy fundamentowe zagłębione 110cm przed wyrównaniem terenu na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm. Ławy fundamentowe zbrojone prętem 4xØ12 A-IIIN strzemiona Ø6 A-0 co 25cm. Wysokość ławy fundamentowej 40cm, beton C25/30 |
|  | Ściany fundamentowe | Murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. |
|  | Wieniec | Wieniec wieńczący ścianę podwalinową. Zbrojenie 4x ø12 A-IIIN strzemiona ø6 A-0 co 25cm, beton C25/30. |
| ELEMENTY ŚCIENNE |  |  |
|  | Ściany przyziemia | Ściany przyziemia wysokości 270cm z bloczków gazobetonowych gr. 40cm na zaprawie cienkowarstwowej. |
| ELEMENTY STROPOWE |  |  |
|  | Płyta stropowa | Płyta stropowa gr. 12cm wzmocniona żebrami 25x30cm. Zbrojenie płyty – siatka dolna zbrojona krzyżowo ø12 A-IIIN co 15cm. Żebra zbrojone dołem 5 ø16 , górą 2 ø12 A-IIIN, strzemiona ø6 A-0 co 16cm, beton C25/30. |
|  | Wieniec | Wieniec wieńczący ścianę BxH=0,29x0,25m. Zbrojenie 4x ø12 A-IIIN strzemiona ø6 Ø6 A-0 co 25cm, beton C25/30. |
|  | Ścianki attyki oraz świetlików | Cegła pełna kl.15 na zaprawie cementowej m.5. |
| Gres antypoślizgowy |  | Gres w kolorze szarym, gat. I |
| TYNK ZEWNĘTRZNY |  |  |
|  | Tynk silikatowy, gr. 1,5 struktura baranek |  |
| ŚWIETLIK DACHOWY |  |  |
| PO | Świetlik piramidowy, stały | Poliwęglan komorowy, Kopuła Uk=1,80 W/m2K Przenikalność światła c=67% Podstawa niska laminat poliestrowo – szklany izolowana termicznie |
| Materiały wykończeniowe wewnętrzne | Ściany, sufity | Gazobeton 40, 24cm Tapeta z włókna szklanego |
|  | Posadzki | Gres, gat. I Cokoły wys. 7cm, z tego samego materiału co posadzka |
| Stopień wejściowy D | Prefabrykat lub wylewane bet. | Prefabrykowany element betonowy beton B20 z dodatkiem wodoszczelnym, stopnica uszorstkowiona, malowana preparatami do betony |
| Materiały wykończeniowe zewnętrzne |  |  |
|  | Obróbki blacharskie attyk | Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i polakierowanej zewnętrznej drewnianej okładziny ściennej |
|  | Kapinosy montowane w dolnym poziomie paneli elewacyjnych | Blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo w kolorze zaimpregnowanej i polakierowanej zewnętrznej drewnianej okładziny ściennej |
| Materiały izolacyjne | Papa wierzchniego krycia | - gr 0,05 , SBS, osnowa, włóknina poliestrowa, termozgrzewalna |
|  | Papa podkładowa | - gr 0,047 , SBS, osnowa, włóknina poliestrowa, termozgrzewalna |

Szczegółowe rozwiązania techniczno-materiałowe znajdują się również w części graficznej niniejszego opracowania. Ponadto rozwiązania materiałowe pozostałych elementów obiektu, związanych z branżami: konstrukcyjną, instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych znajdują się we właściwych opisach branżowych. Wszelkie zastosowane materiały posiadać będą odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

## 4.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, poprzez zastosowanie pochylni dla niepełnosprawnych oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

5.  ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

5.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Według opracowania branżowego

5.2.1. Instalacja co

Według opracowania branżowego

5.3.1. Instalacje elektroenergetyczne

Według opracowania branżowego

6.cHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Według opracowania branżowego

7.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Charakterystyka pożarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu:  zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów wypoczynku i rekreacji.

Ilość kondygnacji - 1, wysokość budynku : 3,50

zaplecze boisk sportowych

Budynek o konstrukcji murowanej, niski, budynek nie podpiwniczony.

Warunki ewakuacji.

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczeń 3,4,5,7 – wyposażone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP.

8. UWAGI:

Wszystkie materiały powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP.

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU POD BUDOWĘ BOISK ORLIK 2012 Z ZAPLECZEM – SOCJALNO SZATNIOWYM

- Podstawa opracowania

  - Zlecenie Inwestora

  - Wizja lokalna terenu

  - Wypis i wyrys z planu miejscowego zagospodarowania terenu Gminy Lelis

  - Uzgodnienia z inwestorem

2.	Opis terenu

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu Gminny Lelis uchwała VII/41/03 z 38 sierpnia 2003r.  działka, na której planuje się budowę zespołu boisk Orlik 2012 położona jest na terenie oznaczonym UPo – obiekty oświatowe.

Działka zabudowana jest budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki, oraz nieużywanym budynkiem suchego wc. Teren szkoły ma układ komunikacji wewnętrznej z parkingiem i ciągami pieszymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni średniej i niskiej, oraz boiskiem trawiastym.

- Warunki gruntowo wodne.

Dla potrzeb planowej inwestycji została opracowana dokumentacja geologiczna sporządzona przez Zakład Usług Geologicznych mg inż. Janusz Konarzewski 07-410 Ostrołęka ul. Berlinga 2/13. w świetle której stwierdzono, że na terenie występują niekorzystne warunki geologiczne . Proponowane rzędne boiska 96,6m n.p.m. z zaleceniem usunięcia wierzchniej warstwy humusu lub ułożeniem i utwardzeniem warstwy odsączającej ze żwiry i pospółki zapobiegającego wysadzinom. Warstwa ta powinna być zagęszczona mechanicznie do stanu zagęszczenia Is≤0,98.

- Cel i zakres opracowania, opis projektu robót.

Na działce nr ged. 442/2 w Łęgu Przedmiejskim planuje się budowę zespołu boisk

Orlik 2012 z bieżnią 65m i skocznią do skoku w dal oraz budynek sanitarno szatniowy z układem komunikacji i ogrodzeniem. Budowa zespołu boisk ma na celu stworzenie właściwych warunków do aktywnego uprawiania sportów zarówno w godzinach lekcyjnych jak i w czasie wolnym. Boiska będą służyć młodzieży szkolnej jak i lokalnej społeczności.

- Dane techniczne obiektów.

  - Płyta boiska piłkarskiego o wymiarach 62x30=1860m2 o nawierzchni sztucznej trawy.

  - Płyta boiska do siatkówki i koszykówki 32,1x19,1=613,11m2

  - Bieżnia 65m o nawierzchni z poliuretanu.

  - Rozbieżnia ze skrzynią 7,0m do skoku w dal o nawierzchni z poliuretanu o łącznej długości 72mb.

  - Ogrodzenie boisk h=4,0m – 248mb

  - Ogrodzenie zespolone h=4,0m+2,0m – 38,2mb

  - Piłkochwyty h=6,0m 2x26mb na boisku piłkarskim

Budynek sanitarno szatniowy

- Powierzchnia zabudowy – 105,10m2

- Powierzchnia użytkowa – 58,90m2

- Kubatura – 327,89m3

- Wysokości pomieszczeń – 2,7m

Instalacje w budynku sanitarno szatniowym.

- Elektryczna – z istniejącego przyłącza

- Wentylacja mechaniczna

- Wodna – z istniejącego przyłącza

- Kanalizacyjna – do istniejącej kanalizacji z odprowadzeniem do lokalnej biologicznej oczyszczalni.

  - Oświetlenie zespołu boisk

BILANS TERENU

- Powierzchnia działki nr geod. 442/2 					8100m2

Powierzchnia projektowanych boisk

- Do siatkówki i koszykówki 						613,11m2

- Piłkarskiego 								1860m2

- Powierzchnia bieżni 65x5 i skrzyni do skoku w dal			360m2

- Powierzchnia chodnika z kostki polbruk 				980m2

- Powierzchnia budynku do rozbiórki 					60m2

- Powierzchnia zabudowy projektowanego bud. sanitarno szatniowego 	105,1m2

- Powierzchnia budynku szkoły i zabudowy istniejącej 			1220m2

- Powierzchnia placu utwardzonego istniejącego 			117 + 5 +112m2

- Powierzchnia zieleni 							3545,79m2

- Powierzchnia poletka z drenażem – do rozbiórki w II etapie 		280m2

BIOZ

1. Zakres robót

Projekt ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY ORLIK 2012

2.Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Budynek zapleczowy, boiska

3. Przewidywane zagrożenia podczas realizacji robót budowlanych

- porażenie prądem elektrycznym, w szczególności spowodowane naruszeniem linii niskiego napięcia,

- upadek demontowanych lub montowanych elementów,

- upadek pracowników wykonujących roboty na wysokości,

- upadek dźwigu ,

- upadek rusztowania,

- upadek szalunku,

- naruszenie istniejących instalacji,

- przysypanie ziemią w czasie wykonywania fundamentów.

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników

Instruktaż pracowników należy przeprowadzać przed rozpoczęciem każdego rodzaju robót oraz każdej zmiany roboczej.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, trwale ogrodzić i oznakować tablicami informacyjnymi

- Wytyczyć i oznakować drogi dojazdowe

- Wyznaczyć miejsca składowania elementów budowlanych i rozbiórkowych

- Oznakować i zabezpieczyć rejon pracy sprzętu montażowego

- Sposób bezpiecznego wykonywania robót w sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu (w szczególności wymienionych w p.3.) uzgodnić z właścicielem sieci

- Wszyscy pracownicy prowadzący pracę muszą posiadać

- ważne badania lekarskie

- ukończone szkolenie BHP

- odpowiednią odzież i obuwie oraz sprzęt ochrony osobistej

- Załączenie i odłączenie źródeł energii elektrycznej może się odbywać na podstawie pisemnej decyzji osoby do tego upoważnionej

- Maszyny i urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami i upoważnieniami

- Pracownicy są zobowiązani do noszenia kasków ochronnych

- Przy pracach powyżej 1.0 m należy stosować podesty z poręczami

- Przejścia niebezpieczne należy oznakować

- Należy opracować i wprowadzić system powiadamiania o wypadkach lub zagrożeniach i udzielania pomocy oraz wzywania pogotowia lekarskiego

- Kierownik budowy winien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Należy komisyjnie sprawdzić zagospodarowanie placu budowy, a zwłaszcza:

- ogrodzenie terenu,

- drogi dojazdowe,

- doprowadzenie energii elektrycznej,

- oświetlenie,

- pomieszczenia sanitarne.

- W trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP .

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

Prace wstępne:

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych obiektu, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę, sposób i harmonogram rozbiórki, wykonać niezbędne prace zabezpieczające, takie jak: ogrodzenie z wywieszeniem tablic ostrzegawczych objętego pracami terenu,

- Bezwarunkowo należy sprawdzić odłączenie od rozbieranego obiektu sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, telefonicznej, ciepłowniczej. Odłączeń tych wolno dokonać tylko za wiedza lub obecnością służb zarządzających tymi mediami.

- Po sprawdzeniu odłączenia zasilenia instalacji można przystąpić do rozbiórki.

- Następnie należy sprawdzić wszystkie elementy obiektu: usunąć zwisające części, podstemplować zagrożone elementy grożące zawaleniem.

- Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów bhp i p.poż.

Narzędzia i sprzęt używany do robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe wykonywane są przeważnie sposobem ręcznym za pomocą tradycyjnych narzędzi ręcznych. Należą do nich: kilofy, oskardy, dragi stalowe, kliny i młoty służące do odspajania cegieł, rozbijania betonu oraz łopaty i szufle do usuwania gruzu. Do ręcznego zwalania muru linami stosuje się wciągniki lub wielokrążki. Można użyć także spycharek lub ciągników. Do rozbijania betonu doskonale nadają się urządzenia pneumatyczne. Do ciecia prętów stalowych służą przecinaki, agregaty acetylenowe lub piły tarczowe. Rozbiórki wykonuje się także używając sprzętu mechanicznego, takiego jak: koparki, spycharki, dźwigi itp.

##### Przy usuwaniu gruzu z obiektu należy stosować rynny zsypowe (gromadzenie gruzu na stropach jest zabronione).

##### Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice  ostrzegawcze).

##### Stale segregować materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac rozbiórki.

##### Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej , latarnie, słupy z przewodami ,drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.

Sposób bezpiecznego  prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Teren rozbiórki ogrodzić ogrodzeniem pełnym. W tym celu należy zająć teren wokół budynku do czasu osiągnięcia wysokości rozbieranego obiektu równej ogrodzeniu.

Na ogrodzeniu umieścić odpowiednie tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w następującej kolejności:

- rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

- rozbiórka okien i drzwi

- rozbiórka ścianek działowych

- rozbiórka dachu

- rozbiórka stropów

- rozbiórka ścian

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, następnie ścian.

Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wodociągowo-kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu,  że instalacje te zostały odłączone od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich specjalności.

Rozbiórka stolarki drzwiowej i okiennej.

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski i ościeżnice.

Elementy ślusarskie poodcinać piłą tarczową. Po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy następnych robotach.

Rozbiórka ścian

Usytuowanie budynku do rozbiórki pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną z użyciem kilofów, ze względu na bliskość sąsiednich budynków mieszkalnych, latarni ulicznych, drzewostanu, nawierzchni jezdni i chodników. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a materiał usuwa  na ziemię.

Ściany rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej kondygnacji. Rozebrać ściany  wewnętrzne poprzez ręczny demontaż i transportowanie za pomocą rynien zsypowych na poziom terenu.

Faza końcowa.

Dokonać rozbiórki stropów, oraz więźby dachowej.

UWAGA:

- Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć obiekty sąsiadujące, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia stolarki okiennej 
i elewacji, drzewostanu, latarni ulicznych, nawierzchni jezdni i chodników.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy uzgodnić z właścicielami budynków sąsiadujących termin prowadzenia robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

##### Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani 
o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

##### Do robót rozbiórkowych dopuścić tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP i znajomości projektu rozbiórki, wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, rękawice, buty 
z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne).

##### Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s należy wstrzymać.

##### Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian muszą być zabezpieczeni przed spadnięciem np. przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku

##### W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej –min.6,0m od obiektu, ludzi i pracowników.

Środki zabezpieczające pracowników.

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni 
w odzież i urządzenia ochronne, jak kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne powinny być mocno osadzone na trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych.

W odniesieniu do robót rozbiórkowych maja zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych takich jak: deszcz, śnieg, wiatr, mgła itp.(max. prędkość wiatru przy pracach rozbiórkowych -10m/s)

Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

Dojazdy i przejścia pozostające w zasięgu prowadzonych prac rozbiórkowych powinny być oznakowane w wyraźny sposób i zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi (obejścia, dojazdy).

ZESPÓŁ BOISK:

1. LOKALIZACJA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

Projekt zawiera przykładowe zagospodarowanie terenu przeznaczonego pod zabudowę boiskami sportowymi wraz z zapleczem tych boisk.

1. Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbędny do realizacji inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwóch  boisk z budynkiem systemowo- modułowym zaplecza boisk ORLIK 2012. Inwestycja przeznaczona jest do celów wypoczynku, i rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

-  budowę – BOISKA  DO PIŁKI NOŻNEJ –  nawierzchnia – trawa syntetyczna piłkarska z ogrodzeniem po obwodzie,

-  budowę – BOISKA DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI – nawierzchnia syntetyczna z ogrodzeniem po obwodzie boiska,

-  budowa bieżni 65*5 wraz ze skocznią w dal,

-  budowę zaplecza boisk - ORLIK 2012,

-  budowę ciągu komunikacyjnego,

-  budowę oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,

-  budowę – ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową,

-  budowę infrastruktury technicznej podziemnej – wg opracowania indywidualnego, zgodnie z

decyzjami i warunkami miejscowymi,

Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji.

1.1.Część rysunkowa  - spis rysunków

| L.p | Tytuł rysunku | Nr rys | skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projekt zagospodarowania terenu | AR-02-01 | 1:100 |
| 2. | Przekrój P1 | AR-03-02 | 1:10 |
| 3. | Elementy ogrodzenia | AR-01-03 | 1:20 |
| 4. | Bramka do piłki nożnej | AR-05-04 | 1:20 |
| 5. | Kosz do koszykówki | AR-05-05 | 1:20 |
| 6. | Słupki do siatkówki | AR-05-06 | 1:20, 1:100 |

2.DANE LICZBOWE dla terenu określonego literami a - o

| L.p | opis | wariant |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia objęta opracowaniem = powierzchni potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego Określona literami a - o | 8100,0 m2 |
| 2. | Powierzchnia zabudowy budynku zaplecza boisk | 105,10 m2 |
| 3. | Powierzchnia boiska do piłki nożnej | 1860,00 m2 |
| 4. | Powierzchnia boisk do koszykówki i siatkówki | 613,11 m2 |
| 5. | Powierzchnia bieżni i zeskoku | 360,0 m2 |
| 6. | Powierzchnia ciągów komunikacyjnych, placów utwardzonych, poletka z drenażem | 1494,0 m2 |
| 7. | Powierzchnia terenów zielonych | 3545,79 m2 |

| nr | obiekt | opis | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ | Nawierzchnia z trawy syntetycznej piłkarskiej |  |
|  |  | Powierzchnia całkowita | 1860,00m2 |
|  |  | Szerokość | 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m |
|  |  | Długość | 56,00m+2x3m wybiegi = 62m |

| nr | obiekt | opis | Dane liczbowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | BOISKO DO KOSZYKÓWKI I SIATKÓWKI | Nawierzchnia syntetyczna poliuretan |  |
|  |  | Powierzchnia całkowita | 613,11m2 |
|  |  | Szerokość | 15,10m+2x2m wybiegi=19,10m |
|  |  | Długość | 28,10m+2x2m wybiegi=32,10m |

Zagospodarowanie terenu, w tym urządzenia budowlane, układ komunikacyjny, sieci

uzbrojenia terenu, z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodny, ukształtowanie terenu i

zieleni.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu jest opracowaniem przykładowym, określającym minimalne potrzeby terenowe niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie zespołu boisk i urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza.

Zespół boisk i urządzeń sportowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego oraz elementami zagospodarowania terenu, może być zlokalizowany w każdej gminie w Polsce i służyć ma celom wypoczynku i rekreacji.

Układ komunikacyjny

Projektowane ciągi komunikacyjne znajdują się na wewnętrznym terenie objętym opracowaniem, będą służyły jako dojazd i dojście do projektowanych obiektów. Połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym określa usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejściowej. Zaprojektowano chodnik prowadzący do budynku zaplecza boisk

Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem, jest podłączenie projektowanej inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu

- Sieć wodociągowa – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

- Sieć kanalizacyjna sanitarna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego

- Sieć elektroenergetyczna – budynek zaplecza sanitarno-szatniowego, oświetlenie boisk

W zależności od badań gruntowych niezbędne może sie okazać wykonanie drenażu oraz w zależności od techniki wykonania nawierzchni syntetycznych odwodnienia liniowego.

Ukształtowanie terenu

Przyjęto, że teren jest płaski nie wymaga makroniwelacji.

Wszelkie spadki podłużne projektowane na ciągach komunikacyjnych nie przekraczają 1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne są z wytycznymi dla obiektów sportowych.

Wyniki badań geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu do określenie przez projektanta przystosowującego projekt budowlany.

Należy pamiętać że badania geotechniczne są niezbędnym elementem projektu budowlanego i każdy projektant adaptujący projekt typowy powinien wykonać pw. opracowanie we własnym zakresie dla każdej z lokalizacji niezależnie, jest to niezbędny wstęp do wykonania indywidualnego projektu instalacji drenarskiej.

Uwaga: Pozyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę uzależnione jest od wykonania odpracowania instalacji drenarskiej. Zobowiązuje się projektanta adaptującego do wykonania pw. opracowania.

DANE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Wyniki badań geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu - do określenia przez projektanta przystosowującego projekt budowlany.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b , Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ, jeżeli jednak ze względu na trudne warunki terenowe (np. szkody górnicze) zaistnieje konieczność wykonania w/w opracowania, obowiązek wykonania Informacji do planu BIOZ należy do projektanta przystosowującego projekt typowy

DANE O ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Sposób zaopatrzenia budynku w wodę – wg odrębnego opracowania

Sposób odprowadzania ścieków – wg odrębnego opracowania

Gromadzenie odpadków stałych w kontenerze przy bramie wjazdowej, na terenie opracowania.

Sposób dostosowania do krajobrazu i otoczenia ( zabudowy)

Zaprojektowane obiekty zaplecza boisk w pełni wpisują się w istniejące konteksty urbanistyczne miejsca w którym zostaną usytuowane. Kolorystyka obiektu zaplecza jest uzależniona od regionu w którym powstanie inwestycja.

Projektant dostosowujący projekt typowy obowiązany jest respektować zapisy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm.

Informacje dotyczące higieny i zdrowia użytkowników

Przewidziane jest zaplecze boisk przeznaczone do zabezpieczenia potrzeb higieniczno-sanitarnych użytkowników

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników

Projektowany obiekt spełnia wymogi bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników. Wykładzina syntetyczna i trawiasta boisk musi być produktem przeciw urazowym, pod warunkiem użytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek zaplecza boisk pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 5% oraz modułu pawilonu z pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do w/w potrzeb.

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK

Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ

PODBUDOWA.

- grunt rodzimy,

- warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

- warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm,

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%.

W zależności od warunków terenowych i gruntowych należy indywidualnie dla każdego obiektu rozważyć wykonanie drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk.

NAWIERZCHNIA DO PIŁKI NOŻNEJ.

Jako nawierzchnię przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach technicznych i użytkowych:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 40mm,

- gęstość (ilość splotów/m²): min. 97.000 włókien /m2

- rodzaj włókna: 100% polietylen (PE),

- 100% włókien monofilowych,

- dtex: min. 11 000

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM (dopuszcza się stosowanie nawierzchni    bez wypełnienia),

- kolor nawierzchni: zielony (możliwe dwa odcienie),

- linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnię.

Nawierzchnię należy ułożyć na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody macie z granulatu gumowego o grubości 10mm i gęstości 650 gr/m³

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni w oryginale i dotyczącym zadania.

- Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).

- Nawierzchnia jak również granulat gumowy oraz mata z granulatu gumowego powinny posiadać aktualny atest higieniczny.

- Gwarancja na wykonanie robót nawierzchniowych powinna zostać wystawiona przez producenta nawierzchni (w oryginale) i dotyczyć zadania.

- Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać wymogi stawiane przez FIFA do poziomu 1 lub 2 Stars (uzyskany Certyfikat na wykonanym obiekcie lub zgodność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi).

- Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

Piłka nożna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

Boisko syntetyczne do gry w KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ

PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsączająca z piasku o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

- warstwa elastyczna zgodna z systemem nawierzchni wykonana z granulatu gumowego, żwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr. 3,5cm,

W zależności od warunków terenowych i gruntowych należy indywidualnie dla każdego obiektu rozważyć wykonanie drenażu wewnętrznego pod całą powierzchnią boisk.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B10 z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%.

NAWIERZCHNIA.

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną  nawierzchnię poliuretanową o następujących minimalnych parametrach technicznych i użytkowych:

- grubość całkowita nawierzchni: 14mm,

- konstrukcja nawierzchni: warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3mm o grubości 6mm, nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody,

- kolor nawierzchni: czerwony (ceglasty),

- linie segregacyjne boisk: malowane natryskowo.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

- Nawierzchnia poliuretanowa powinna być przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie dopuszcza się stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w całości ani częściowo).

- Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym zadania.

- Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w tabeli należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB) oraz kartą techniczną oraz kartą techniczną wystawioną przez producenta (w oryginale).

- Nawierzchnia powinna posiadać aktualny atest higieniczny.

- Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem obejmującym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech obiektów w powyższej technologii w ilości nie mniejszej niż projektowana.

- Dla możliwości weryfikacji oferowanej nawierzchni należy przedstawić jej próbkę z metryką producenta o minimalnych wymiarach 25x15cm.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE.

- Koszykówka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siateczka do obręczy. Ilość: 2 zestawy.

- Siatkówka:

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa. Ilość: 2 zestawy.

WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIE BOISK

Boisko piłkarskie

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia			Eśr			77 Ix

Minimalne natężenie oświetlenia		Emin			54 Ix

Maksymalne natężenie oświetlenia 		Emax			119 Ix

Równomierność g1				Emin/Emax		1:1.41 (0,71)

Równomierność g2				Emin/Emax		1:2,18 (0,46)

Uwaga: Dla każdej lokalizacji ilość naświetlaczy może być różna, uzależnione jest to od konfiguracji boisk oraz producenta oświetlenia. Zarówno element masztów oświetleniowych jak i oświetlenia parkowego powinien być doprecyzowany przez projektanta adaptującego projekt typowy.

Boisko do koszykówki i siatkówki

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m  z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia			Eśr			103 Ix

Minimalne natężenie oświetlenia		Emin			76 Ix

Maksymalne natężenie oświetlenia 		Emax			136 Ix

Równomierność g1				Emin/Emax		1:1.35 (0,74)

Równomierność g2				Emin/Emax		1:1,78 (0,56)

| BILANS ENERGETYCZNY- OŚWIETLENIE BOISKO PIŁKARSIE; BOISKO DO KOSZYKÓWKI; OŚWIETLENIE TERENU; SZATNIA STANDARD+ |
| --- |
|  | Pi | kj | Ps |
| ARENY SPORTOWE I TEREN |
| 1 | BOISKO PIŁKARKIE | 8,37 | 1 | 8,37 |
| 2 | BOISKO DO KOSZYKÓWKI | 3,72 | 1 | 3,72 |
| 3 | OSWIETLENIE TERENU | 0,9 | 1 | 0,9 |
| 4 | BRAMA PRZESUWNA - ELEKTRYCZNA | 1 | 1 | 1 |
|  | RAZEM | 14,0 (13,99) | - | 14,0 (13,99) |

POWIERZCHNIE UTWARDZONE

- ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona na kontener (na odpadki stałe) – kostka betonowa gr. min 6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym

OGRODZENIE TERENU

Ogrodzenie terenu na słupkach stalowych mocowanych na podmurówce betonowej. Wypełnienie z siatki stalowej. Wysokość od minimum 3m do maksimum 4m. Rozstaw słupków od minimum 2m do maksimum 5m. Furtki i bramy systemowe rozwieralne, możliwość otwierania bramy za pomocą siłowników elektrycznych . Szerokość furtki od 1 do 2m, bramy od 2,5 do 4,5m, wysokość do wyboru.

Uwaga: Przekrój słupków w ogrodzeniu należy przyjąć zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia do uszczegółowienia przez adaptującego projekt typowy do warunków lokalnych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z WT § 212 określającym klasy odporności pożarowej budynków i § 213 klasy

odporności pożarowej budynków oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odporności ogniowej)

nie dotyczą  budynków wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o

kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku.

Zaprojektowane systemowe moduły zaplecza boisk sportowych można składać w dowolnej konfiguracji, ze względów warunków ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z WT §213 pkt. 2a , kubatura brutto nie może przekroczyć 1500 m3.

Charakterystyka pożarowa budynku.

Przeznaczenie obiektu:  zaplecze boisk sportowych

Przeznaczenie obiektu : obiekt sportowy z zapleczem boisk, przeznaczony do celów wypoczynku i rekreacji.

Ilość kondygnacji, wysokość budynku :

zaplecze boisk sportowych

- budynek wariantu składa się z dziesięciu modułów ,

wysokość 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokąta

Powierzchnia całkowita

- budynek wariantu	- wynosi 84,86 m2

Kubatura brutto

- budynek wariantu	- wynosi 280,04 m3

Powierzchnia wewnętrzna

- budynek wariantu	- wynosi 57,60 m2

Odległość budynku od obiektów sąsiednich

- budynek  zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, doświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.

Określone na PZT odległości budynku od granicy działki – 8,00 m i 3,61 m są odległościami minimalnymi.

Warunki ewakuacji.

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m.

Uwaga: Drzwi z pomieszczeń 3,4,5,7 – wyposażone w samozamykacze.

Uwagi.

Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB  i CNBOP.

Ostateczne rozwiązania do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego 	projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa 	budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.

INSTALACJE SANITARNE

1. Sieć i instalacja kanalizacji sanitarnej deszczowej

1.1.Budynek zaplecza sanitarno - szatniowy

Projektuje się odprowadzenie wód deszczowych pionem D 0,07 dla każdej pary segmentów,

z wpustem dachowym podgrzewanym. Wody deszczowe odprowadzone będą każdym pionem do studni chłonnej umieszczonej pod budynkiem zaplecza.

1.2. Boisko i bieżnia

Odwodnienie boiska i bieżni zaprojektowano jako system odwodnienia liniowego w postaci ciągu korytek odwadniających ACO Drain, ułożonych wzdłuż dłuższego boku boiska, od strony bieżni, włączonego do studni kanalizacyjnej PVC śr 800 z rozejściem drenażowym śr 200 dł 60m,

a następnie 6 ciągów drenażowych PVC 160 dł 25m

2.Instalacja wody zimnej i ciepłej

Projektuje się doprowadzenie wody z istniejącej instalacji w budynku sąsiednim

Zaplecze wyposażone będzie w:

- Natryski

- umywalki

- pisuary

- wc

Do umywalek i natrysków doprowadzona będzie woda ciepła – zmieszana, z istniejącej instalacji wody ciepłej w budynku sąsiednim

Projektuje się instalację wody zimnej ciepłej z rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych. Piony oraz podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych. Na odgałęzieniach do poszczególnych pionów wody zimnej i ciepłej zastosować zawory odcinające kulowe. Przewody wody zimnej izolować termicznie otulinami z pianki poliuretanowej gr 6 mm Przewody wody zimnej i ciepłej izolować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dni 6 listopada 2008 dz.U. Nr 201 poz 1238.

Umywalki wyposażone będą w baterie naścienne.

Natryski wyposażone będą w baterie sufitowe.

1. Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstawie założeń architektonicznych i  danych literaturowych:

- ilość osób korzystających z pomieszczeń sanitarnych:

dla wariantu „standard”	59 osób

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportowa) wynosi 60dcm³/d

- współczynnik nierównomierności dobowej Nd = 1,5

Wariantu „standard”

Q = 59 x 60dcm³/d = 3540dcm³/d = 3,54m³/d

Qmax = 3,54 x 1,5 = 5,31m³/d

2. Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowania przyłącza i doboru wodomierza.

Wariantu „standard”

Rodzaj przyboru		ilość przyborów		qn		Σqn

Umywalki				6			0,14		0,84

Wc					4			0,13		0,52

Natrysk				 	2			0,30		0,60

Pisuar					3			0,30		0,90

Zawór ze złączką			3			0,30		0,90

-----------------------------------

RAZEM			3,76

Dla Σqn = 3,76  q = 1,30 dcm³/s

3.0.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizacyjnymi D 0,160, 0,110, 0,20 do projektowanej studni kanalizacji sanitarnej S1 i S2, a następnie do istniejącej studni na terenie działki o rzędnych 96,47/95,54. Instalacje zaprojektowano z rur PVC klasy N. Przejścia rurociągów przez ściany budynku wykonać pod kątem prostym w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonej przed korozją. Końcówki rur ochronnych wypełnić pianka poliuretanową. Rury należy układać na podsypce gr 20 cm.

Ścieki z przyborów odprowadzane będą do poziomów D 0,160, 0,110, 0,20 z rur PVC.

Podejścia pod umywalki D 0,05, pod natryski D 0,075.

Projektuje się dla wariantu „standard+” dwie pary pionów z dwiema wywiewkami dla zespołu sanitariatów z dwoma wc lub z wc i natryskiem.

4.Wentylacja nawiewno wyciągowa

Zaprojektowano wentylacje mechaniczną odrębną dla każdego pomieszczenia składającą się z wentylatora nawiewnego z podgrzewaniem powietrza i z filtrem powietrza oraz wentylatora wyciągowego umieszczonym na dachu nad każdym pomieszczeniem.

Powietrze zewnętrzne tłoczone i podgrzane przez wentylator nawiewny będzie dostarczane przewodem Ø100 izolowane termicznie.

Przewidziano wentylatory wywiewne jednego rodzaju o wydajności do 150m2/h oraz zróżnicowane wentylatory nawiewne:

O wydajności 70, 100, 125m2/h i mocach grzałki odpowiednio 400, 800 i 1000W.

5. Instalacja co

Projektuje się ogrzewanie pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi.

W każdym pomieszczeniu umieszczony będzie grzejnik elektryczny wyposażony w termostat.

Przewidziano grzejniki elektryczne zapewniające dostarczenie ilości ciepła pokrywającej straty ciepła dla poszczególnych pomieszczeń w okresie zimowym (dla ogrzewania „dyżurnego”) co zapewnia również prawidłowe ogrzanie pomieszczeń w okresie ich użytkowania.

Dla wariantu „standard” straty ciepła wynoszą: 3680W

Przewidziano ogrzewanie do temperatury 20°C w okresie gdy temperatura zewnętrzna wynosi 0°C oraz ogrzewanie „dyżurne” do 7°C gdy temperatury zewnętrzne są ujemne.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1  Instalacje elektroenergetyczne

TABLICE ROZDZIELCZA

TABLICA POMIAROWA ZŁACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablicę projektuje się wykonać jako typowe dla danego rejonu energetycznego, wolnostojące zestawy rozdzielcze, które należy wyposażyć zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej. Lokalizację tablic określa każdorazowo techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej.

Szafa zawierać będzie:

- zabezpieczenia przed licznikowe,

- układ pomiarowy energii elektrycznej

- zabezpieczenie za licznikowe

- elementy układu pomiarowego wg. standardów dostawcy energii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE

Tablicę projektuje się wykonać jako typową naścienną obudowę rozdzielczą przystosowaną do montażu

aparatury modułowej z drzwiami pełnymi. Konstrukcja tablicy metalowa.

Obudowa powinna posiadać stopień ochrony IP41 i I lub II (zalecana) kl. ochronności.

Wielkość obudowy należy dobrać tak, by umożliwiła zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem

odpowiadającym wyposażeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera następujące elementy:

- rozłącznik konserwacyjny,

- optyczny (LED) wskaźnik obecności napięcia,

- zabezpieczenia nad prądowe poszczególnych obwodów,

- elementy sterowania obwodów oświetlenia zewnętrznego (czujnik fotoelektryczny),

- układ sterowania (zegar sterujący+stycznik) pracą wentylacji mechanicznej.

W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przeciw przepięciowe kl. „B+C”.

Rozdzielnica montowana będzie tak, ze jej górna krawędź znajdować się będzie max. 2,0 m nad

poziomem podłogi.

PRZEWODY I SPOSÓB PROWADZENIA INSTALACJI

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się się zastosować nast. typy przewodów:

YKYżo5x() – dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (przekrój przewodu dobrany do wartości

zabezpieczenia zalicznikowego)

YDYżo ()x1,5mm2  w instalacji oświetleniowa,

YDYżo 3x2,5mm2  w instalacji gniazd wtyczkowych,,

LgYżo 4 – lokalne przewody połączeń wyrównawczych w

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

- izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN,

- izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochrona od porażeń,

- przewody układać wewnątrz konstrukcji ścian i sufitów osłonie rurek PCV,

- do rozgałęziania instalacji stosować osprzęt hermetyczny,

- podejścia instalacji do urządzeń technologicznych wykonywać na podstawie D.T.R. urządzeń, a jeżeli takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów.

INSTALACJE OŚWIETLENIOWA

Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymaganiami wymagań zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio:

- min. 300 lx na płaszczyźnie pracy w pomieszczeniach trenerów

- min. 200 lx w łazienkach i sanitariatach,

- min. 100 lx na podłodze w magazynie

Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła.

fluorescencyjne – świetlówki liniowe,

fluorescencyjne – świetlówki kompaktowe.

Instalacja wykonana w całości przewodami typu YDY()x1,5, sterowanie oświetleniem za pomocą indywidualnych wyłączników.

OSPRZĘT ŁĄCZENIOWY I GNIAZDA WTYKOWE

Osprzęt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta przystosowującego projekt do warunków miejscowych. Przy wyborze rozwiązań należy przestrzegać prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczególnych oraz kierować się wiedzą techniczną.

Osprzęt łączeniowy montować należy na wysokości:

- łączniki oświetlenia na wysokości +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach trenera i magazynie na wysokości +1,1 m

- gniazda w łazienkach na wysokości +1,4 m.

Osprzęt o stopniu ochrony IP44.

ZASILANIE I STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorów nawiewnych projektuje się wykonać z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego.

Zegar będzie załączał wentylatory do stałej pracy w czasie godzin gdy odbywają się treningi, oraz dorywczo w trybie przewietrzania w pozostałej części dnia.

INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓNAWCZYCH

W budynku projektuje się wykonać instalację połączeń wyrównawczych. Przewód magistralny projektowany przewodem LgYżo6 ułożony będzie poprowadzony na zasadach analogicznych jak pozostałe instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje się zainstalować (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalnych połączeń wyrównawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach n/t. Do szyn tych zostaną sprowadzone, wykonane przewodem LgYżo4, lokalne połączenia wyrównawcze, obejmujące części przewodzące dostępne i obce w łazienkach i sanitariatach, kanały wentylacyjne. Do magistrali należy przyłączyć ponadto szynę PE rozdzielnicy TE.  Poniżej tablicy TE należy zlokalizować główną szynę połączeń wyrównawczych. Szynę należy uziemić.

URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE DLA OBIEKTU STANDARD+

OBLICZENIE POZIOMU OCHRONY

Zgodnie z PE-IEC 61024-1-1 budynek zalicza się do obiektów zwykłych

Gęstość doziemnych wyładowań piorunowych

Ng =0,04xTd1,25  na km2/rok

Td =22 dni burzowych/rok

Ng =0,04x221,25  = 1,906 km2/rok

Spodziewana częstość bezpośrednich wyładowań trafiających w obiekt

Nd = NgxAex10-6 na rok

Ae – powierzchnia równoważna obiektu 600 m2

Nd =1,906x600x10-6= 0,00114

Ponieważ Nd>NC1, gdzie NC1=10-3, to wymagane jest wykonanie urządzenia piorunochronnego o skuteczności

E≥1-0,001/0,00114 = 0,122

Budynek szatni będzie wyposażony w urządzenie piorunochronne odpowiadające I-mu poziomowi ochrony.

Urządzenie będzie składać się z:

- zwodów poziomych wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 poprowadzonych wzdłuż krawędzi

dachu,

- 2 przewodów odprowadzających wykonanych z płask. FeZn20x3 lub dFeZnΦ8 układanych na uchwytach

w przeciwległych narożnikach budynku,

- 2 złącz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarowych

- uziomu otokowego wykonanego z płask. FeZn25x4. połączonego z układem uziomowym masztów oświetleniowych.

OBLICZENIA

DOBÓR PRZEWODÓW

Podstawa :

(1) PN-IEC 60364-5-523:2001 „Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”

(2) PN-IEC 60364-4-43:1999 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”

| OBWÓD | ZABEZPIECZENIE A | U V | TYP PRZEWODU | SPOSÓB UŁOŻENIA WG. (1) | IB  In  IZ A | I2 1,45IZ A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/TE | 63„Esel“ | 3x230/400 | YKYżo5x25 | D | 62,26368,8 | 90,099,76 |
| SIŁA 1 | 16 A „C” | 230 | YDYżo3x2,5 | A2 | 16,01617,5 | 23,223,38 |
| OŚWIETLENIE | 10 A „B” | 230 | YDYżo3x1,5 | A2 | 10,01012,4 | 14,517,98 |

OBLICZENIA OŚWIETLENIA

Do obliczeń wykorzystano program użyczony do tego celu wraz z bazą danych przez wiodąca na rynku firmę spełniającą wysokie standardy jakości.

Zastosowanie innych niż podano opraw należy powtórzyć obliczenia w oparciu o nową bazę danych.

BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKŁADZIE STANDARD+

|  | Pi | kj | Ps |
| --- | --- | --- | --- |
| ARENY SPORTOWE I TEREN |
| 1 | BOISKO PIŁKARKIE | 8,37 | 1 | 8,37 |
|  | BOISKO DO KOSZYKÓWKI | 3,72 | 1 | 3,72 |
| 2 | OSWIETLENIE TERENU | 0,90 | 1 | 0,90 |
|  | RAZEM | 13,0 (12,99) | - | 13,0 (12,99) |
| SZATNIA STANDARD + |
| 4 | OGRZEWANIE | 4,50 | 1 | 4,50 |
| 5 | WENTYLACJA | 10.4 | 1 | 8,28 |
| 6 | OGRZEWANIE WODY | 6,00 | 1 | 6,00 |
| 7 | OŚWIETLENIE | 1,50 | 1 | 1,50 |
|  | GNIAZDA | 4,00 | 1 | 4,00 |
| RAZEM | 27,0(26,4) | - | 27,0(26,4) |
| RAZEM MOC PRZYŁĄCZENIOWA | 40,0 | - | 40,0 |

WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne we wszystkich projektach branżowych nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie na wodę oraz ilość ścieków została określona w opracowaniu branżowym i jest zgodna z warunkami technicznymi odbioru ścieków i dostarczenia wody. Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych zakłóceń. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego