ZAŁĄCZNIK  NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDMIAR ROBÓT

Wspólny słownik zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

36400000-5 Artykuły i sprzęt sportowy

Zamówienie obejmuje wykonanie boiska sportowego przy   Szkole Podstawowej w  Dąbrówce. Teren pod boisko jest przed budynkiem szkoły, przy drodze powiatowej, o bardzo zróżnicowanym kształcie wysokościowym. Jest to teren o nawierzchni naturalnej porośnięty trawą z  wydzielonym boiskiem do piłki nożnej. Stan boiska oraz skoczni jest słaby. W nawiązaniu do kształtu działki, zadrzewienia oraz ukształtowania terenu wykonać boisko uniwersalne o wym. 48 x 27 m, skocznię w dal. Wykonać schody na skarpie umożliwiające przejście z placu szkolnego na w/w boisko. Przed skarpą wykonać chodnik dł. 20m, na którym usytuowano 6 ławek z oparciami.Elementami towarzyszącymi są: chodniki, opaska wraz z ławkami wokół boiska,kosze na śmieci oraz niezbędne wyposażenie sportowe boisk.

Bilans powierzchni zagospodarowanego działki:

Powierzchnia działki w granicach opracowania – 5655,00 m2w tym:                    powierzchnia boiska – 1296,00 m2                                                                                    powierzchnia skoczni w dal – 66,00 m2                                                                                    powierzchnia chodników – 385,32 m2                                                                                  powierzchnia. zieleni – 3907,68 m2

Boisko uniwersalne

Wykonać boisko o wymiarach 27,00 x 48,00 m o nawierzchni poliuretanowej. PU Conipur. Wokół boiska wykonać „opaskę” chodnik z kostki betonowej o szerokości 186cm. Geometrię przedstawiono na rys. Nr 1, 2 Projektu . Projektowany poziom nawierzchni boiska w miejscach styku z terenem 10-15 cm nad poziomem istniejącym terenu. Przejście łagodne. W nawierzchni boiska należy osadzić tuleje do słupków, konstrukcję do koszykówki oraz elementy mocujące bramki do piłki ręcznej. Miejsca osadzenia urządzeń przedstawiono na schematach boisk rys. Nr 4, 5,6,7. Linie boisk do poszczególnych gier wymalować farbą chlorokauczukową zgodnie z rys. Nr 4, 5,6,7. Elementami wyposażenia boiska uniwersalnego jest następujący sprzęt ruchomy:

- bramki do piłki ręcznej                                                                                                                          - słupki i siatki do siatkówki i tenisa ziemnego                                                                                              - przymiar do mierzenia (ustawienia wysokości siatki)                                                                       - gotowe konstrukcje  do koszykówki z tablicą i obejmami, z obręczami i siatkami do obręczy oraz mechanizmem do regulacji wysokości tablicy

Skocznia w dal

Wykonać  rozbieg o szer. 1,50 m i długości 30,0 m o nawierzchni poliuretanowej PU Conipur  Zeskok o wym. 7,0 x 3,0 m. Rzut i przekroje zgodnie z rys.11.

Układ warstw konstrukcyjnych boiska oraz rozbiegu do skoczni w dal

- nawierzchnia poliuretanowa PU Conipur SP                                                                                         - beton jamisty LB-15 gr.10cm /wg PN-91/B-06263                                                                             - podsypka piaskowa gr. 10Cm                                                                                                                                      - geowłóknina                                                                                                                                             - grunt rodzimy

Nawierzchnia Conipur SP jest nawierzchnią sportową poliuretanowo-gumową, bezspoinową, dwuwarstwową, przepuszczalną dla wody, o grubości ok. 13mm.

Parametry techniczne nawierzchni:                                                                                                            - wytrzymałość na rozciąganie – min. 0,7MPa                                                                                           - wydłuzenie względne przy rozciąganiu – 53%                                                                                        - wytrzymałość na rozdzieranie – min. 100N                                                                                                     - ścieralność – nie większa niż 0,09mm                                                                                                              - twardość w skali Chorea „A” – 65%                                                                                                                - zmiana wymiarów po działaniu temperatury +65oC – nie większa niż0,02%                                                - zakup i montaż urządzeń sportowych, w tym do utrzymania obiektu.                                      Założono projektowany poziom urządzeń lekkoatletycznych 10-15cm nad poziomem istniejącym. Spadki wg projektu. Połączenie z terenem –łagodne.

Chodniki

Wykonać chodnik, który umożliwia dojście do boiska.  Wzdłuż skarpy wykonać chodnik długości 20 m i 6 ławek  z oparciami.                                                                                    Układ warstw nawierzchni z kostki:                                                                                                              - kostka prosta BAUMA 20x10x6 cm                                                                                                         - podsypka cementowo-piaskowa gr.4 cm                                                                                                        - podkład z chudego betonu B7,5 gr.10 cm                                                                                                  - podsypka z ubitego piasku gr.5 cm                                                                                                              - grunt rodzimy.

Ławki stałe

Wykonać ławki bez oparć, wykonane z trzech listew na konstrukcji metalowej wyk. z kątowników 60x60x6 mm. Szczegółowo przedstawiono na rys. 9. Elementy metalowe ocynkowane. Listwy drewniane należy zaimpregnować środkamidrewnochronnymi. Ławki zlokalizowano pod obu stronach boiska w pasie chodników.

Ławki z oparciami

Wykonać  6 ławek  na skarpie na chodniku. Ławki z oparciem o konstrukcji betonowej długości 2m. Siedziska i oparcia z desek.

Kosze

Usytuowano 7 szt. koszy na śmieci z firmy SKATOM lub równoważne.Przy boisku należy zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania 4 kosz.Kosze o symbolu KZ-4 wykonane są z blachy ocynkowanej zamontowane do podłoża za pomocą słupka z ceownika hutniczego (w kolorze niebieskim).

Schody na skarpie

Wykonać  schody umożliwiające przejście na boisko. Schody z 7 stopni o wysokości 15 cm i szerokości 68 cm . Wykonane  z kostki betonowej prostej ( wym. 20X10x6cm) i obrzeży (8x30x100cm).

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp. | Opis | j.m | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skocznia w dal |  |  |
| 1. | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 81.500 |
| 2. | Ręczne wykonanie koryta pod skocznię w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm | m2 | 66.000 |
| 3. | Ręczne wykonanie koryta pod skocznię w gruncie kat. I-II- za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność =3 | m2 | 21.000 |
| 4 | Ława pod krawężniki betonowa B-10 zwykła | m3 | 3.260 |
| 5 | Obrzeża betonowe kolor szary typu BAUMA lub równoważne o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 81.500 |
| 6 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 66.000 |
| 7 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm różnicy grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 17 | m2 | 45.000 |
| 8 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – za każdy dalszy 1 cm różnicy grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 37 | m2 | 21.000 |
| 9 | Podbudowa z kruszyw łamanych – warstwa dolna o grubości 15 cm zagęszczona zagęszczarką | m2 | 7.500 |
| 10 | Podbudowa z kruszyw łamanych – kliniec kamienny 5-25mm – warstwa górna o grubości 5 cm z zagęszczeniem zagęszczarką | m2 | 7.500 |
| 11 | Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna dodatek za każdy 1 cm Krotność=20 | m2 | 7.500 |
| 12 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 3,2m | m2 | 69.000 |
| 13 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15 zagęszczona ręcznie o grubości 15cm | m2 | 45.000 |
| 14 | Podbudowa betonowa zagęszczana ręcznie za każdy 1 cm różnicy Krotność=5 -poz.13 | m2 | -45.000 |
| 15 | Dostawa i montaż zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowow-gumowych bezspoinowych dwuwarstwowych gr.13mm CONIPUR SP lub równoważnych w kolorze ceglastym kompletnych | m2 | 45.000 |
| 16 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-II | m2 | 103.300 |
|  | Boisko uniwersalne |  |  |
| 17 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m2 | 150.000 |
| 18 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm | m2 | 1296.000 |
| 19 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV – za każde 5 cm głębokości | m2 | 1296.000 |
| 20 | Ława pod krawężniki betonowa B-10 zwykła | m3 | 6.000 |
| 21 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 kolor szary typu BAUMA lub rónoważne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 150.000 |
| 22 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m | m2 | 1296.000 |
| 23 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1296.000 |
| 24 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność=22 | m2 | 1296.000 |
| 25 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15 zagęszczona mechanicznie o grubości 15 cm | m2 | 1296.000 |
| 26 | Podbudowa betonowa zagęszczona mechanicznie dodatek za każdy 1 cm Krotność=5 | m2 | -1296.000 |
| 27 | Dostawa i montaż zewnętrznych nawierzchni sportowych poliuretanowow-gumowych bezspoinowych dwuwarstwowych gr.13mm CONIPUR SP lub równoważnych w kolorze ceglastym z naniesieniem linii specjalistyczną farbą poliuretanową | m2 | 1296.000 |
| 28 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 3 km | m3 | 330.000 |
|  | Elementy wyposażenia |  |  |
| 29 | Osadzanie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa | szt. | 4.000 |
| 30 | Osadzanie tulei do słupków i stojaków do koszykówki | szt. | 2.000 |
| 31 | Osadzanie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej | szt. | 8.000 |
| 32 | Ustawianie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki z krzesłem sędziowskim z regulacją wysokości podestu wraz z dostawą siatki szt. 2. wieszaków na siatkę szt.3 | szt. | 2.000 |
| 33 | Ustawianie w gotowych otworach stojaków do tenisa z aparatem do naciągania siatki | szt. | 2.000 |
| 34 | Ustawianie w gotowych otworach konstrukcji do koszykówki z tablicą i obejmami, z obręczą i siatką do obręczy, z mechanizmem do regulacji wysokości tablicy | szt. | 2.000 |
| 35 | Ustawienie w gotowych otworach bramek z siatką do piłki ręcznej | szt. | 2.000 |
| 36 | Ramki do pokrywek na tuleje | szt. | 14.000 |
|  | Chodniki |  |  |
| 37 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II | m | 241.300 |
| 38 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm | m2 | 458.154 |
| 39 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 kolor szary typu BAUMA lub rónoważne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 231.300 |
| 40 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6cm x 100 kolor szary typu BAUMA lub rónoważne na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | 31.000 |
| 41 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm warstwy po zagęszczeniu | m2 | 458.154 |
| 42 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność=7 | m2 | 458.154 |
| 43 | Podbudowa betonowa B-7,5 bez dylatacji – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 458.154 |
| 44 | Podbudowa betonowa bez dylatacji- za 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność=2 | m2 | -458.154 |
| 45 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 458.154 |
| 46 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | m2 | 458.154 |
| 47 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6Cmx20x10 kolor szary typ BAUMA lub rónoważny -21-50elementów/m2 | m2 | 458.154 |
| 48 | Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 3 km | m3 | 101.283 |
|  | Ławki |  |  |
| 49 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 – ręczne układanie betonu | m3 | 0.826 |
| 50 | Konstrukcje podparć o masie elementu do 10 kg- kątownik 60x60x6 | t | 0.527 |
| 51 | Dodatek za ocynkowanie elementów stalowych | kg | 527.000 |
| 52 | Montaż listew 60x40mm siedzeń drewnianych z listew struganych impregnowanych, śruby ocynkowane fi 8 dł. 8Cm 216 szt. +nakrętki+podkładki | m | 270.000 |
| 53 | Mechaniczne wiercenie otworów w metalu – głebokość wiercenia do 10mm śr. do 10mm | szt. | 246.000 |
|  | Dodatkowe wyposażenie |  |  |
| 54 | Dostawa i montaż kosza na śmieci Kz-4 lub równoważnego (z wiadrem na nóżce) | szt. | 7.000 |
| 55 | Dostawa i montaż gotowych ławek o konstrukcji żelbetowej z oparciem dł. 2m z drewnianymi listwami | szt. | 6.000 |