Gmina Lelis

Zakład

Administracji Szkół

i Przedszkoli w Lelisie

Odpowiedzi na zapytania

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis NR ogłoszenia w BZP w portalu UZP: 98283-2011zamieszczone w dniu 28.03.2011, zmiana SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011 data zamieszczenia:08.04.2011

WYKONAWCY

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa boiska  wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białobieli w gminie Lelis

wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga badań na zawartość metali ciężkich określił jakieś minimalne parametry odnośnie zawartości pierwiastków śladowych, które nawierzchnia powinna spełniać?

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że materiał nawierzchni winien być obojętny dla otoczenia i zdrowia użytkowników, a w szczególności nie może zawierać szkodliwych składników w stężeniach przekraczających poniższe wartości podane w miligramach na litr (zmieniony załącznik Nr 1 do SIWZ):

1) DOC - po 48 godzinach < 7

2) ołów (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rtęć (Hg) < 0,0002

6) cynk (Zn)  0,8-0,9

7) cyna (Sn) < 0,005

Zapytanie nr 2

Zamawiający opisuje w załączniku nr 1 oraz w wymaganiach dotyczących wykonania i odbioru robót parametry techniczne dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Parametry techniczne wymienione w pkt1.1 są obowiązujące z rekomendacją z 2001roku (nieaktualną) natomiast parametry w załączniku nr 1 opisane są konkretnymi wartościami szczególnie w przypadku wydłużenia względnego przy rozciąganiu (53%) oraz twardość w skali Shorea (65Sh.A)W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o podanie nowych ujednoliconych minimalnych parametrów technicznych zgodnych z nowymi rekomendacjami ITB.

Odpowiedź: Zamawiający podaje aktualne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej zgodne z rekomendacją ITB -1038 z 2006r.( zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ)

Zapytanie Nr 3

Zamawiający w SIWZ w pkt. 4 wymienia dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Natomiast nie wymienia tak naprawdę najważniejszego dokumentu jakim jest rekomendacja techniczna ITB, która jest najbardziej wiarygodnym dokumentem i pozwala Zamawiającemu zweryfikować parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej. Czy w związku z tym należy do oferty przetargowej dołączyć rekomendację ITB?

Odpowiedź. Zamawiający informuje , że do oferty  wykonawca przedłoży  następujące  dokumenty dotyczące  nawierzchni poliuretanowej (zmiana SIWZ Nr ogłoszenia:70774-2011 data zamieszczenia:08.04.2011) :

Boisko Wielofunkcyjne	 i bieżnia :

Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 13 mm:

- Certyfikat IAAF  lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Andrzej Przeradzki

Dyrektor

ZASiP w Lelisie